## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 5
Trang thứ hai của datasheet
規格表的第二頁
Ba dòng ít ai đọc, nhưng hỏng là hỏng ở đó
三行很少人看，但出事都出在那裡
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/
第五週 第 2 節 2026/10/08（四）10:10–11:00 CH Tseng
Notes: ▍這一張要做什麼
第二節開場。從「看得多遠多清楚」進到「看得準不準、合不合得起來」。
▍畫面上圈這裡
圈主標「第二頁」，說明這些是上一節沒碰到的規格行。
▍以下照著唸
第二節開始。
上一節我們找的四個數字，是規格表的第一頁——解析度、視野、測距、更新率。那四個是所有人都會看的。
這一節我要帶各位往下翻。第二頁上還有一堆數字，大部分的人不看，可是真的出事的時候，常常是出在那幾行。
我挑三組最重要的。
第一組是相機的：快門怎麼掃、動態範圍多少、LED 閃爍怎麼處理。這三件事決定了你的相機在隧道口和紅綠燈前面會不會瞎掉。
第二組是光達的：波長、眼睛安全等級、幾次回波。這三行決定了它在雨裡、在灰塵裡表現怎麼樣，還有它合不合法。
第三組是兩種都有的，而且是最多人忽略的：標定和時間同步。兩顆感測器如果沒有對準、沒有對時，它們各自都是好的，合起來卻是錯的。
這一節沒有上機，是講述。下一節再全部動手。

## Slide 2
Phần 1 / 3
Camera: ba dòng quyết định lúc chói sáng và lúc vào hầm
相機：決定逆光與進隧道的那三件事
Kiểu màn trập · dải tương phản · nháy đèn LED
快門方式・動態範圍・LED 閃爍
2 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
段落分隔。宣告接下來三件事決定逆光與進隧道會發生什麼事；順便講明快門方式不在那份兩頁的 preview 上。
▍畫面上圈這裡
不用圈。
▍以下照著唸
第一組是相機，三件事：快門方式、動態範圍、LED 閃爍抑制。
先說一件事，免得各位等一下找不到：動態範圍和 LED 閃爍，第一節第十張那張 AR0233AT 的表上都有。快門方式沒有——那份是兩頁的 product preview，短版文件會省東西。要看快門方式，得去 onsemi 的產品頁。
判讀台上我幫各位把那一行補進去了，等一下可以對照。

## Slide 3
1 / 3 Rolling shutter
Màn trập cuốn: ảnh không phải chụp cùng một lúc, mà quét từ trên xuống
捲簾快門：一張照片不是同時拍的，是從上往下掃出來的
Cảm biến đọc từng hàng, hàng cuối chậm hơn hàng đầu vài chục mili giây. Trong khoảng đó xe và vật đều đã di chuyển, nên cột điện bị nghiêng, cánh quạt bị cong.
感光元件是一列一列讀出來的，最後一列比第一列晚了幾十毫秒。這段時間裡車子和目標都在動，所以電線桿會歪、螺旋槳會彎。
Xe tự lái sợ nhất: vật ở rìa ảnh bị lệch chỗ, mà thuật toán lại tưởng nó thật.
自駕車最怕的是：畫面邊緣的東西位置被扭掉，演算法卻以為那是真的。
3 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
捲簾快門：一張照片不是同時拍的，是從上往下掃出來的。
▍畫面上圈這裡
圈示意圖上時間差那個箭頭，再圈下方高速物體被拉歪的例子。
▍以下照著唸
先講第一件，快門方式。規格表上會寫 rolling shutter 或者 global shutter——AR0233AT 是 electronic rolling shutter，電子捲簾。
大部分的人以為，相機按一下就是一整張照片同時拍好。大部分的車用相機不是這樣。
它叫捲簾快門，rolling shutter。感光元件是一列一列讀出來的：先讀第一列，再讀第二列，一路讀到最後一列。整張讀完要幾十毫秒。
所以同一張照片裡面，最上面那一列和最下面那一列，不是同一個時間拍的。
這會怎樣？各位有沒有看過那種照片，車子開過去的時候路邊的電線桿是歪的？或者拍飛機的螺旋槳，葉片變成香蕉形？那就是捲簾快門。
我在白板上把一張照片畫成三條，標上第零毫秒、第十五毫秒、第三十毫秒——同一張照片，三個不同的時間。
對自駕車來說，這件事的嚴重性在哪裡？
假設你的車以時速六十在跑，旁邊有一台機車從右邊切過來。畫面上半部拍到他的時候他在 A 點，下半部拍到他的時候他已經到 B 點了。演算法看到的是一個被扭曲的形狀，而且它不知道那是扭曲的，它以為那就是真的。
那 global shutter 呢？整張同時曝光，沒有這個問題，但是貴很多，而且同樣的價錢下感光度比較差。
所以快門方式這一行不是文字遊戲，它決定了你的感知演算法要不要另外寫一段程式去補償。
大部分的車用感測器還是用捲簾，因為便宜。它的補救方式是讀得很快——像上一節看的 AR0233AT，一秒六十張，讀一張只要十六毫秒左右，扭曲就小一點。
所以「更新率 60 fps」這一行，除了講即時性，它其實也在講扭曲有多嚴重。一個數字，兩個意義。

## Slide 4
2 / 3 Dynamic range
khô 乾
ướt 濕
Dải tương phản động: cùng một khung vừa có chỗ tối vừa có chỗ chói
動態範圍：同一張畫面裡，又有很暗的地方又有很亮的地方
Ra khỏi đường hầm giữa trưa: trong hầm tối, ngoài hầm chói. Mắt người xử lý được khoảng 120 dB; AR0233AT ghi trên 140 dB, đó là lý do nó đắt.
中午開出隧道口：裡面很暗，外面很亮。人眼大約能處理 120 dB；AR0233AT 寫的是 140 dB 以上，這就是它貴的原因。
Thiếu dải động thì hoặc là trong hầm đen kịt, hoặc là ngoài hầm trắng xoá — chọn một.
動態範圍不夠的話，不是隧道裡一片黑，就是隧道外一片白——只能選一個。
4 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
動態範圍：同一張畫面裡又有很暗又有很亮的地方。這條直接對應進隧道。
▍畫面上圈這裡
先重播上一節那支影片的隧道段（youtu.be/OkV0Lj-uATE，約 0:28 起），只看下面那一格；再圈 dB 那個數字和隧道口的例子。
▍以下照著唸
第二行是動態範圍，Dynamic Range，單位是 dB。
這一行在講：同一張畫面裡，它能同時處理多亮和多暗。
各位還記得上一節最後那支影片嗎？最後一個情境 Vehicle Exiting Tunnel——下面的相機，隧道出口一片死白，前面那幾台車完全看不到；上面的點雲卻清清楚楚。那就是動態範圍不夠的樣子。我現在把那十秒再播一次，這次各位只看下面那一格。
我舉一個各位一定有經驗的例子。中午開車出隧道口，那一瞬間你的眼睛會怎樣？
刺眼，然後看不清楚，要過一兩秒才適應。
相機也一樣，而且它沒有兩秒可以適應。隧道裡面很暗，出口外面很亮，這兩個亮度差可能是好幾萬倍。如果相機的動態範圍不夠，它只能選一邊：要嘛把裡面拍清楚，外面整片白；要嘛把外面拍清楚，裡面整片黑。
那個整片白或整片黑的地方，如果剛好有一台停在路邊的車，你就看不到它。
這是真實事故的成因之一，各位記一下。
人的眼睛大概可以處理 120 dB 左右。上一節那顆 AR0233AT，規格表上寫 140 dB 以上。
dB 是對數的單位，每 20 dB 差十倍。140 減 120 是 20，所以它比人眼還多十倍的餘裕。這就是為什麼一顆車用的感測器可以賣得比手機的貴。
所以以後看到規格表上寫 120 dB 和寫 140 dB，那不是差百分之十七，是差十倍。這一行是最容易被數字騙的一行。
第三週我們在感測器實驗室上按「逆光眩光」——那是上上禮拜那支網頁，不是今天這支——相機的有效距離從八十公尺掉到十八公尺。那一顆的動態範圍就是不夠。動態範圍愈高的相機，那個按鈕對它的傷害就愈小。

## Slide 5
3 / 3 LED flicker
× 10 000
Đèn LED nhấp nháy: mắt người không thấy, camera thì thấy
LED 在閃：人眼看不出來，相機看得出來
Đèn tín hiệu và đèn hậu LED nháy mấy trăm lần mỗi giây. Nếu khung hình rơi đúng lúc đèn tắt, camera chụp được một cái đèn đỏ đang «tắt».
紅綠燈和 LED 尾燈每秒閃好幾百次。如果剛好在燈暗的那一瞬間拍，相機就拍到一個「沒亮」的紅燈。
Dòng LFM trên datasheet là để chữa đúng chuyện này.
規格表上那行 LFM，就是專門解決這件事的。
5 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
LED 閃爍：人眼看不出來，相機看得出來，結果號誌可能整個是黑的。
▍畫面上圈這裡
圈「人眼看不出來」與「相機看得出來」，兩邊各指一次。
▍以下照著唸
第三行是LED 閃爍抑制，規格表上寫 LFM，LED Flicker Mitigation。
這一行大部分的人看不懂在幹嘛，可是它非常重要。
現在路上的紅綠燈、車子的尾燈，幾乎全部換成 LED 了。LED 不是一直亮著的，它是用很快的速度在閃，一秒鐘閃好幾百次。因為閃得太快，人的眼睛看起來就是連續亮著。
可是相機不一樣。相機是一張一張拍的，如果快門剛好落在 LED 熄掉的那一瞬間呢？
你就拍到一個沒有亮的紅燈。
大家想一下這件事有多可怕。
一台自駕車，前面是紅燈，相機拍回來的畫面上那個燈是暗的。演算法會怎麼判斷？它可能認為那個號誌壞掉了，或者根本沒看到號誌。
同樣的事也發生在前車的尾燈上。前面那台車在煞車，尾燈亮了，可是你拍到的那一張剛好是暗的。
所以車用的影像感測器要特別處理這件事，作法是把曝光拆成好幾段，讓每一張畫面一定會涵蓋到 LED 亮著的時候。
各位回去看 AR0233AT 的規格表，上面寫著「Full resolution LFM」，就是這個功能。這一行是一顆感測器能不能拿來做自駕的及格線——沒有它，紅綠燈就讀不穩。
這也回答了一個第三週有同學問過的問題：為什麼讀紅綠燈這麼難？光是「燈到底有沒有亮」這件事，就要靠一個特別設計的功能才做得對。

## Slide 6
Phần 2 / 3
Lidar: bước sóng, an toàn mắt, và mấy lần phản hồi
光達：波長、眼睛安全，還有幾次回波
Ba dòng nữa, ít người đọc
另外三行，一樣很少人讀
6 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
段落分隔。切到光達的三行：波長、眼睛安全、回波次數。
▍畫面上圈這裡
不用圈。
▍以下照著唸
第二組，光達的三行。

## Slide 7
905, 865 hay 1550 nm: chọn bước sóng là chọn đánh đổi
905、865 還是 1550 奈米：選波長就是選代價
Ba con số này đều nằm ở dòng «Laser Wavelength» trên datasheet.
這三個數字都寫在規格表的 Laser Wavelength 那一行。
Bước sóng 波長 | Ai dùng 誰在用 | Được lợi gì 好處 | Trả giá gì 代價
905 nm 905 奈米 | Phổ biến nhất 最常見 | Cảm biến silic, rẻ 用矽做接收器，便宜 | Tới võng mạc — công suất bị siết 直達視網膜，功率被壓住
865 nm 865 奈米 | Ouster OS1 Ouster OS1 | Cùng họ với 905 跟 905 同一類 | Giống trên 同上
1550 nm 1550 奈米 | Lidar tầm xa cao cấp 高階長距光達 | Bị nước trong mắt hấp thụ → bắn mạnh hơn hàng chục lần → nhìn xa hơn 先被眼睛裡的水吸收 → 可以打強幾十倍 → 看得更遠 | Cảm biến InGaAs, đắt hơn nhiều 要用銦鎵砷接收器，貴好幾倍
Một dòng số, ba chuyện: an toàn, nhìn xa, và giá.
一行數字，背後是三件事：安全、看多遠、多少錢。
7 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
三種波長各有代價，選波長就是選代價。
▍畫面上圈這裡
一列一列圈，每圈一列念一次它的代價。
▍以下照著唸
光達的第一行講的是波長。
規格表上會寫一個數字，單位是奈米。路上最常見的是 905 奈米，我們看的 OS1 寫的是 865，還有一種比較貴的是 1550 奈米。
為什麼要分這些？這裡有一個很有意思的物理。
各位還記得第三週講的：光達打的是紅外線雷射，人眼看不到。看不到的東西打到眼睛裡，人不會眨眼、也不會閃避，所以法規對雷射的功率管得很嚴。
功率愈大，看得愈遠。可是法規不准你亂加。
關鍵在這裡：905 奈米的光會穿過眼睛的水晶體，直接打到視網膜上。視網膜燒到就回不來了，所以 905 的功率上限被壓得很低。
1550 奈米不一樣。這個波長會先被眼睛裡面的水吸收掉，還沒到視網膜就被擋住了。所以在同樣的安全等級下，1550 可以打強幾十倍的功率。
打得強，就看得遠。這就是為什麼高階的長距光達用 1550。
那為什麼不是每一家都用？因為貴。905 可以用便宜的矽做接收器，1550 要用銦鎵砷，一顆貴好幾倍。
所以規格表上這一行，看起來只是一個數字，背後是安全法規、看多遠、多少錢三件事的取捨。
還有一件事：波長也影響雨霧。第三週我們用那張波長圖講過——光達的波長比霧滴小，所以會被散射。865 和 1550 在這件事上差別不大，因為兩個都遠小於霧滴。

## Slide 8
An toàn mắt · 眼睛安全
Class 1 eye-safe: dòng này không có thì đừng lắp lên xe
Class 1 對眼睛安全：沒有這一行就不要裝上車
Nghĩa là dùng bình thường, nhìn thẳng vào nó cũng không hại mắt.
意思是在正常使用的情況下，就算直視它也不會傷到眼睛。
Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.2 · 節錄 · 讀取 2026/10/02
Đây không phải quảng cáo — đây là điều kiện để được bán.
這不是廣告詞，這是能不能賣的門檻。
8 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
Class 1 眼睛安全：沒有這一行就不要裝上車。
▍畫面上圈這裡
在圖上圈 Laser Product Class 那一行的 Class 1 與 IEC/EN 60825-1，再圈下一行的 865 nm。語氣要重。
▍以下照著唸
左邊這一塊，是 OS1 datasheet 上 LASER 那一段。第一行就是眼睛安全等級，剛剛講的波長排在它下面。
上面寫的是：Class 1 eye-safe per IEC/EN 60825-1: 2014。
這一行在講什麼？IEC 60825 是雷射產品的國際安全標準，把雷射分成好幾級。Class 1 是最安全的那一級，意思是：在正常使用的情況下，就算有人直直盯著它看，也不會傷到眼睛。
為什麼這件事重要到要單獨列一行？
因為光達是裝在馬路上跑的車上面。路邊的行人、對向的駕駛、拿著手機拍照的小孩，都可能直視它。如果它不是 Class 1，這台車根本不能上路。
所以這一行不是拿來加分的，是門檻。沒有這一行的產品，不管規格寫得多漂亮，你都不能考慮。
這裡也牽涉到剛剛講的波長。1550 奈米之所以可以打比較強，就是因為在同樣的 Class 1 限制下，它的功率上限高很多。
各位以後如果在網路上看到很便宜的光達模組，規格寫得很漂亮，請一定要找這一行。找不到，就不要用在會有人的地方。

## Slide 9
Số lần phản hồi · 回波次數
«up to 2 returns»: một tia bắn ra có thể vọng về hai lần
「最多兩次回波」：一道雷射射出去，可能彈回來兩次
Tia xuyên mưa, lá cây, khói bụi rồi mới chạm vật thật. Chỉ nhận một lần vọng thì hạt mưa thành vật cản.
雷射穿過雨幕、樹葉、煙塵才打到真正的東西。只收第一次回波，就可能把雨滴當成障礙物。
Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.1 · 節錄 · 讀取 2026/10/02
Tuần 3 ta nói «tuyết bay cũng phản xạ» — dòng này chính là cách chữa.
第三週講過「飄著的雪也會反射」——這一行就是解法。
9 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
多次回波：一道雷射可能彈回兩次，這在下雨和玻璃前面很關鍵。
▍畫面上圈這裡
在圖上圈 # of Returns 的 up to 2，再圈 Return Order 那一行。
▍以下照著唸
光達的第三件事是回波次數。OS1 的規格表上這一行叫 # of Returns，寫著 up to 2。
這一行在講什麼？
一道雷射射出去，碰到東西會彈回來。可是如果路上有雨、有霧、有灰塵呢？
那道雷射可能先打到一顆雨滴，彈回來一次；穿過去之後，再打到真正的車，又彈回來一次。同一道雷射，兩次回波。
如果這顆光達只收第一次回波，它會怎麼判斷？它會說：前面兩公尺有東西。可是那只是一顆雨滴。
這就是第三週我們講下雪那一輪的時候，我說的那件事：飄在空中的雪花本身就會反射雷射，車子會看到一堆根本不存在的點。
處理的方法就是收多次回波。好一點的光達會把兩次、甚至三次都送回來，再交給軟體判斷：哪一個是雨滴，哪一個是真的障礙物。
下面那一行叫 Return Order，講的是回波要照什麼順序排。OS1 給了三種排法：最強排到最弱、最遠排到最近、最近排到最遠。這是給寫演算法的人挑的。
所以「up to 2 returns」這一行，其實就是在回答：這顆光達在雨天和灰塵裡好不好用。
各位下次比較兩顆光達的時候，除了比測距和線束，記得看一下這一行。只有一次回波的，雨天會比較辛苦。

## Slide 10
Mặt gương: thứ khó nhất với lidar
鏡面：光達最難處理的一種表面
Gương làm gì 鏡面做了什麼 | Thấy gì trên point cloud 點雲上看到什麼 | Hiện xử lý thế nào 目前怎麼處理
Hắt cả chùm đi, không về 整束反射走，一點都不回來 | Thành lỗ: kính toà nhà, cản mạ crôm, đường ướt 那一塊變成洞：玻璃帷幕、鍍鉻保險桿、濕路面 | Radar bù: sóng mm gặp gương khác hẳn 靠雷達補：毫米波碰鏡面的行為不一樣
Dội sang vật bên cạnh rồi mới về 先彈到旁邊的東西，再原路回來 | Mọc ra xe không tồn tại ở phía sau gương (ghost point) 鏡子後面長出不存在的車（鬼點） | Nhiều lần phản hồi + lọc thời gian: ghost không ổn định 多次回波＋時間比對：鬼點不會穩定移動
Phản xạ ngược (áo phản quang, biển báo) 回歸反射（反光背心、路牌） | Sáng quá mức, thành một quầng sáng 亮到爆表，變成一團光暈 | Xem cường độ: phân bố khác hẳn 看反射強度：分布和漫反射差很多
Không chiêu nào chặn được hết. Cách thật là ghép một tổ cảm biến yếu ở chỗ khác nhau.
沒有一招擋得住全部。真正的解法是湊一組「弱點不一樣」的感測器。
10 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
剛剛那一行「最多兩次回波」最常救的不是雨滴，是鏡面。鏡面是光達最難處理的一種表面。
▍畫面上圈這裡
一列一列圈。第一列特別停一下，問他們「下雨的晚上，路面是什麼？」第三列圈「反光背心」，把上一節那個例子收回來。
▍以下照著唸
剛剛那一行「最多兩次回波」，我說是為了雨和灰塵。其實它最常救的，是另一種東西——鏡面。
光達的前提很簡單：打出去的光，會從對面散一點回來。上一節我們講反射率，80% 和 10% 都是在講「散回來多少」。可是鏡面不散，它把整束光反射到別的地方去。
所以第一種狀況是：什麼都收不到。雷射斜斜打到玻璃帷幕、打到鍍鉻的保險桿，整束彈走，那一塊在點雲上就是一個洞。
這裡我要各位特別想一件事：下雨的晚上，路面是什麼？水膜會把粗糙的柏油變成一面鏡子。所以雨夜的路面在點雲上常常是破的，連車道邊界都量不到。這不是感測器壞了，是物理。
第二種更麻煩：光束打到鏡面，彈到旁邊的真東西，再原路回來。光達只知道來回飛了多久，於是把那個東西標在鏡子後面。玻璃帷幕大樓旁邊，點雲上會憑空長出一整排不存在的車。這個叫鬼點。二〇二五年有研究把鏡子貼在三角錐上，就讓自駕車對著不存在的東西急煞。
第三種各位上一節聽過：回歸反射。反光背心和路牌會把光原路送回來，亮到爆表，在點雲上糊成一團光暈。所以上一節我才把反光背心從 80% 那一格拿掉——它根本不是同一類。
那怎麼辦？請看最右邊那一欄。沒有一招擋得住全部，現在是四層疊起來：多次回波把玻璃和玻璃後面的東西都收回來；看反射強度，太弱和太強都是警訊；高精地圖把已知的玻璃帷幕路段標成風險區；最後也是最重要的——雷達。毫米波碰到鏡面的行為跟雷射完全不一樣。
所以這張的結論，其實就是下一段要講的事：選感測器不是挑最強的那一顆，是湊一組弱點不一樣的。

## Slide 11
Thử nhanh · 小練習（3 分鐘動手）
Mở công cụ, dùng công cụ nhỏ số ② để đổi «điểm mỗi giây» thành góc.
打開工具，用第②個小工具，把「每秒幾點」換算成角度。
1
Đặt 64 kênh, 1024 điểm mỗi vòng, 10 Hz — số điểm mỗi giây là bao nhiêu?
設成 64 線、每圈 1024 點、10 Hz——每秒點數是多少？
2
Phân giải ngang lúc đó là bao nhiêu độ? Ở 40 m hai điểm cách nhau mấy centimet?
這時候水平角解析度是幾度？40 公尺處兩個點相距幾公分？
3
Đổi sang 2048 điểm mỗi vòng: hai con số đó đổi thế nào?
改成每圈 2048 點：這兩個數字怎麼變？
Datasheet hay chỉ ghi «điểm mỗi giây» — con số oai nhất, nhưng không dùng thẳng được.
規格表常常只寫「每秒幾點」——那是最威風的數字，可是不能直接拿來用。
11 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
三分鐘的小練習，讓學生自己把每秒點數換算成角度。
▍畫面上圈這裡
圈題目指定的第②個小工具。巡堂確認每個人都真的按過一次。
▍以下照著唸
這裡停三分鐘，讓大家動手算一次。
請打開規格判讀台，找第二個小工具，「每秒點數 ↔ 角解析度」。
請把三個滑桿設成：64 線、每圈 1024 點、10 赫茲。
現在看它算出來的每秒點數。六十四乘一千零二十四乘十，等於六十五萬五千三百六十。
規格表上的廠商最喜歡寫這個數字，因為它看起來很大、很厲害。可是這個數字不能直接拿來用，它沒有辦法告訴你「四十公尺外的人身上有幾個點」。
要回答那個問題，必須先換成角度。三百六十度除以每圈一千零二十四個點，等於零點三五度。工具上就寫著這個數字。
再往下一行：零點三五度在四十公尺處，張開零點二五公尺，也就是二十五公分。一個人的肩膀大概五十公分寬，所以左右大概打得到兩個點。
滑桿下面還有一張圖：四十公尺外那台機車，落到幾個點。現在上面寫著 9 個點——這就是第一節第六張那張表裡，OS1 那一欄的九。各位看那九個點的分布，就知道為什麼光靠它認不出那是一台機車。
現在請大家把每圈點數改成 2048，看兩個數字怎麼變，順便看那張圖上的點數跳到多少。
角度變成一半，零點一七六度；四十公尺處的間距也變成一半，十二公分。圖上的點數從九個變成 18 個，同一台機車、同一個距離，只是換了一個模式。這一格第三節上機還會再碰到一次。
這就是我要各位記住的動作：看到「每秒幾百萬點」，先把它換算成角度，再換算成你關心的那個距離上的公分數。沒換算之前，那個數字只是廣告。
好，收。最後一段。

## Slide 12
Phần 3 / 3
Hai cảm biến tốt, ghép lại vẫn sai
兩顆都是好的，合起來還是錯的
Hiệu chuẩn và đồng bộ thời gian
標定與時間同步
12 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
段落分隔。丟出第二節的收尾問題：兩顆都好的感測器合起來可能還是錯的。
▍畫面上圈這裡
不用圈。這一句停兩秒再翻頁。
▍以下照著唸
第三組，這一組規格表上常常找不到，但它決定了你的系統能不能用。

## Slide 13
Hiệu chuẩn: nói cho xe biết mỗi con mắt ở đâu, nhìn hướng nào
標定：告訴車子每一隻眼睛裝在哪、朝哪看
1
Tham số trong
內參
Ống kính méo bao nhiêu
Tâm ảnh ở đâu
鏡頭扭曲多少
畫面中心在哪
→
2
Tham số ngoài
外參
Camera và lidar
cách nhau bao xa, lệch mấy độ
相機和光達
相距多遠、差幾度
→
3
Sai 1°
差 1 度
Ở 50 m lệch gần 0,9 m
Đủ để nhầm làn
50 公尺處差 0.9 公尺
足以搞錯車道
Rung, va chạm, thay kính chắn gió — đều làm lệch. Nên phải hiệu chuẩn lại định kỳ.
震動、碰撞、換擋風玻璃，都會讓它跑掉。所以要定期重新標定。
13 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
標定：告訴車子每一隻眼睛裝在哪、朝哪看。
▍畫面上圈這裡
一步一步圈，最後圈偏差角度造成的位置誤差那個數字。
▍以下照著唸
現在講一件規格表上常常找不到，但是害人最慘的事：標定。
先講問題。一台車上有相機、有光達。相機說「前面有一個人」，光達說「前面三十公尺有一團東西」。要把這兩句話合成一句——「那個人在三十公尺外」——車子必須知道一件事：
相機和光達，到底差多遠、差幾度？
這就是標定。分成兩種。
第一種叫內參，intrinsic。講的是感測器自己內部的事：鏡頭有多扭曲、畫面的正中心到底在哪一個像素。各位拍照的時候有沒有發現，廣角鏡頭拍出來的直線會變成彎的？那個彎要先算出來、修掉，後面的計算才會對。
第二種叫外參，extrinsic。講的是感測器彼此之間的關係：光達裝在車頂，相機裝在擋風玻璃後面，兩者相距六十公分、角度差三度。這六十公分和三度，要量得很準。
那不準會怎樣？我們算一下。
假設角度只差了一度。一度聽起來很小對不對？
在五十公尺外，一度張開的距離是：五十乘以一度的弧度，大約零點八七公尺。
我把這個數字寫在白板上：差一度，五十公尺外就差了將近一公尺。
一公尺是什麼概念？車道寬三點五公尺。差一公尺，你可能就把隔壁車道的車，當成自己車道上的車，然後急煞。
更麻煩的是：標定會跑掉。車子每天在路上震動，過了一個坑洞，或者擋風玻璃換過一次，外參就變了。所以真正在營運的自駕車隊，要定期重新標定，有些車還會自己在行駛中偷偷校正。
這也是為什麼期末專題如果各位要做感測器融合，第一個卡住你們的一定是標定，不是演算法。

## Slide 14
Đồng bộ · 時間同步
Đồng bộ thời gian: hai con mắt phải nhìn cùng một khoảnh khắc
時間同步：兩隻眼睛要看的是同一個瞬間
Lidar 10 Hz, camera 60 fps. Không có dấu thời gian chung thì lệch tới 50 ms — 40 km/h là hơn nửa mét.
光達 10 Hz、相機 60 fps。沒有共同時間戳，兩邊可能差 50 毫秒——時速 40 就超過半公尺。
Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.3 · 節錄 · 讀取 2026/10/02
OS1 có dòng «multi-sensor phase lock» chính là để giải chuyện này.
OS1 規格表上那行 multi-sensor phase lock，就是在處理這件事。
14 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
時間同步：兩隻眼睛要看的是同一個瞬間。
▍畫面上圈這裡
圈上面算出來的 50 毫秒與半公尺，再指圖裡 Additional Programmability 的 Multi-sensor phase lock。
▍以下照著唸
最後一件事是時間同步。
剛剛講的標定是「空間」上要對準。這一件是「時間」上要對準。
想想看：光達一秒轉十圈，相機一秒拍六十張。這兩個東西的節奏完全不一樣。
假設車子現在收到一張相機的畫面，還有一圈光達的點雲，要把它們合起來。問題是——這兩份資料是同一個瞬間的嗎？
如果沒有處理，它們可能差到五十毫秒。時速四十的時候，五十毫秒車子走了零點五六公尺。
所以你會把相機在 A 點看到的人，跟光達在 B 點量到的距離配在一起，得到一個根本不存在的位置。
而且這個誤差會跟剛剛的標定誤差疊加，兩個加起來就很可觀。
解法是讓每一顆感測器都在資料上蓋一個時間戳，而且全車用同一個時鐘。高階一點的做法，是讓光達轉到某個角度的時候，剛好跟相機的快門對在一起。OS1 規格表上 Additional Programmability 的第一條，multi-sensor phase lock，講的就是這件事。
所以請各位記住：兩顆感測器各自都是好的，不代表合起來是對的。中間還有標定和同步這兩關。
這兩關在規格表上常常只有一兩行，甚至完全沒有，可是實際做系統的時候，它們吃掉的時間比選型還多。
下一節我們回到工具上，把今天和上一節講的東西，全部用在一件事上：幫一個指定的情境選一顆感測器，而且要說得出是卡在哪一行。

## Slide 15
Tiết 2 · 第二節小結
Mang ba câu này lên máy
帶三句話上機
Camera: màn trập cuốn làm méo vật đang chạy; thiếu dải động thì hầm đen hoặc trời trắng; không có LFM thì đèn đỏ có thể chụp thành tắt.
相機：捲簾快門會扭曲移動中的東西；動態範圍不夠，隧道裡黑或隧道外白；沒有 LFM，紅燈可能拍成沒亮。
Lidar: bước sóng quyết định được bắn mạnh tới đâu; Class 1 là ngưỡng bắt buộc; nhiều lần phản hồi là để sống sót trong mưa bụi.
光達：波長決定能打多強；Class 1 是門檻；多次回波是為了在雨和灰塵裡活下來。
Hai cảm biến tốt chưa chắc ghép lại đúng: lệch 1° ở 50 m là gần 1 m; lệch 50 ms ở 40 km/h là hơn nửa mét.
兩顆好的感測器合起來不一定對：差 1 度，50 公尺就差近 1 公尺；差 50 毫秒，時速 40 就差半公尺以上。
15 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: ▍這一張要做什麼
第二節小結，三句話帶上機。
▍畫面上圈這裡
三條一條一條圈。第三條「合起來不一定對」是明天做專題時最常忘的。
▍以下照著唸
第二節收起來，三句話。
第一句，相機的三件事。捲簾快門會把移動中的東西扭掉；動態範圍不夠，隧道裡面黑掉或者外面白掉；沒有 LED 閃爍抑制，紅燈可能被拍成沒亮。
第二句，光達的三行。波長決定法規允許你打多強，也就決定看多遠；Class 1 對眼睛安全是門檻，不是加分；多次回波決定它在雨和灰塵裡好不好用。
第三句，兩顆好的感測器合起來不一定對。空間要標定，差一度在五十公尺外就差快一公尺；時間要同步，差五十毫秒在時速四十下就差半公尺以上。
下一節整節都在電腦上。各位要做的事是：拿四個型號、三個情境，自己判斷哪一顆能用、哪一顆不行，而且要講得出卡在哪一行。
這份東西第三節結束前要交，是個人作業。
休息十分鐘。