## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 4
Tiết này các bạn tự cấu hình một bộ cảm biến (sensor) cho Hà Nội
這一節，各位要自己為河內配一組感測器（sensor）
Câu hỏi của tiết này: giờ cao điểm Hà Nội, cảm biến tối thiểu phải tốt đến đâu?
這一節回答：河內尖峰，最低要配多好的感測器？
① Xem nó đâm trước — chưa đổi gì cả, chạy ba seed
① 先看它怎麼撞——什麼都不要改，跑三個種子
② Chỉnh ba con số cho nó trụ lâu nhất — đây là bài tập hôm nay
② 調三個參數，讓它撐最久——這就是今天的作業
③ Thêm mưa — đáp án của bạn còn trụ được không?
③ 加上雨天——你的答案還撐不撐得住？
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/
第四週 第 3 節 2026/10/01（四）11:10–12:00 CH Tseng
Notes: 第三節，上機。
今天這一節的題目叫「為河內配感測器」。每個人用自己的手機或筆電，不分組。
先說清楚為什麼要做這件事：
前兩節我們講了三個規格、三種落差、場景三層。這些都是知識。現在要各位做的，是把這些知識變成三個數字。
而且這三個數字不是我給的，是各位自己掃出來的。
（指封面）三條就是今天的順序：先看它怎麼撞、再調參數、最後加雨天。作業只有一張截圖，下一頁講清楚。

## Slide 2
Hôm nay làm gì · 今天要做的事
Mỗi người một máy. Bài tập chỉ một thứ: ảnh chụp màn hình lần trụ lâu nhất, gửi vào nhóm LINE.
每人一台手機或筆電。作業只有一樣：撐最久那一趟的最後畫面，截圖傳到課程 LINE 群。
Menu ở đầu cột trái — ba phần đều nằm trong đây
左欄最上面這個選單——三個部分都在裡面
1
5 phút · Nhìn nó đâm — chưa đổi gì cả, chạy 3 seed
5 分・先看它怎麼撞——什麼都不要改，跑三個種子
2
13 phút · Chỉnh ba con số cho trụ lâu nhất ← BÀI TẬP
13 分・調三個參數，撐最久 ← 這一段就是作業
3
5 phút · Bật mưa — đáp án của bạn còn trụ được không?
5 分・打開雨天——你的答案還撐得住嗎？
4
3 phút · Cùng nghĩ: «tia» là cảm biến nào? (không nộp)
3 分・一起想：「射線」是哪一種感測器？（不用交）
Nộp một ảnh: màn hình va chạm của lần trụ lâu nhất — trên đó có số giây · seed · ba con số.
只交一張截圖：撐最久那一趟的碰撞畫面——上面有秒數・種子・三個數字。
2 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 三題，照順序做，不要跳。
第一題是觀察：什麼都不要改，先看它怎麼撞。
第二題是掃參數：這是今天的主菜，時間也花最多——今天的作業就是這一題的結果。
第三題是加一個變因：打開雨天，看你的答案還撐不撐得住。
三題做完還有一段一起想：把今天的模擬器接回真車。那一段不用交，但它是後面兩章的預告——下週的第三章講感測器，再來的第四章講感知。
時間是這樣分的：先看它怎麼撞五分鐘，接著我示範三分鐘，然後調參數十三分鐘、雨天五分鐘、一起想三分鐘，最後我再示範六分鐘。
作業講清楚。只有一張圖：把三個數字調到撐最久，車子撞的那一刻會跳出一個視窗，那個視窗第一行就有秒數、種子、你的三個數字。截那個畫面，傳到課程的 LINE 群，一個人一張，下課前傳完就算交了。手機直接截圖；筆電的話 Windows 按 Win＋Shift＋S、Mac 按 Command＋Shift＋4，再用手機開 LINE 傳。
動手之前先確認：每個人的模擬器都打開了嗎？沒開的現在打開，網址在封面那一行。開好的請舉手。現在開始。

## Slide 3
Câu 1 · 第一題（5 分鐘）
Chọn «Hà Nội giờ cao điểm». Không đổi tham số — câu này chỉ đổi seed.
選「河內尖峰」。三個參數一個都不要動——這一題只改種子。
Chỉ chọn mục này; tham số giữ nguyên
只選這一項；三個參數保持原樣
1
Chạy ba lần, mỗi lần đổi «Seed» thành 3, rồi 9, rồi 15 (ô số dưới «Cố định dòng xe»).
跑三次，每次把「種子」改成 3、9、15（在「固定車流」下面那個數字框）。
2
Mỗi lần đâm xong đọc dòng cuối cột sự kiện, chép chẩn đoán vào phiếu (câu 1).
每次撞了，碰撞視窗上就會寫診斷——把三次的診斷記在心裡。
3
Ba seed có giống nhau không? Đây mới là câu hỏi thật.
三個種子的原因一樣嗎？這才是真正要問的。
Mục tiêu: thấy cùng một bộ tham số hỏng theo ba kiểu khác nhau. Một seed = một kịch bản cụ thể.
這一題的目的：看見同一組參數會用三種不同的方式失敗。一個種子，就是一個具體場景。
3 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第一題，五分鐘。從選單選「河內尖峰」，三個參數一個都不要動——這一題唯一要改的是種子。
先講這一題要各位看到什麼：同一組參數，在不同的路況下，會用不同的方式失敗。所以只跑一次就說「這組參數不行」，是不夠的。
這一題有一個埋伏，各位很快就會遇到。先讓各組跑一次，撞了之後按「重新開始」再跑一次。
（問全班）第二次跟第一次有什麼不一樣？
答案是：一模一樣。連撞在哪裡、第幾秒撞、診斷寫什麼，全都一樣。
這不是壞掉，是故意的。左欄有一個「固定車流」，預設就打勾——同一個種子，每次生出一模一樣的那批車。不然各位等一下調完參數，根本分不出「變好」是因為參數，還是因為這次運氣好。
所以第一題真正要改的不是參數，是種子：就在「固定車流」下面那個數字框。填 3 跑一次、改成 9 再跑一次、改成 15 再跑一次。三次加起來不到三十秒。
（老師手上的答案，我實際跑過：種子 3 是七點五秒，診斷「變道中側撞」；種子 9 是七點六秒，「看到太晚：從側面切進來」；種子 15 是十三秒，「看到了但來不及」。三個原因都不一樣。）
三個種子的原因一樣嗎？不一樣。同一組參數，換一個種子就是換一個路況。
（順帶講一件事，種子 3 的診斷剛好是「變道中側撞」。）這台車只有在要煞車的時候才會考慮變道，平常就算前面有東西也是直行。為什麼？因為變道本身就是風險，沒必要就不要變——種子 3 撞的就是這個。
不過各位注意它有多簡單：變道只看「隔壁車道前方有沒有八公尺淨空」，不會拿來跟現在這條比，也不看對方的速度。真車的規劃器會把好幾條候選路徑打分數再選一條；這裡只有距離。按 H 可以看完整規則。
（連回第二節）還記得一個邏輯場景可以展開成三千一百五十七個具體場景嗎？一個種子，就是其中一個具體場景。各位現在跑的是三個。
所以掃參數不是只掃參數的值——同一組參數還要在很多個場景上跑過。跑一個場景就下結論，不夠。

## Slide 4
Thầy làm mẫu: mỗi lần chỉ đổi MỘT tham số
我先示範一次：一次只改一個參數
Seed 12. Đổi một tham số → chạy → ghi giây → chỉnh về cũ → đổi cái tiếp theo.
種子 12。改一個參數 → 跑 → 記秒數 → 調回原值 → 換下一個。
Lượt này đổi gì 這一趟改什麼 | Tia 射線 | Dài 長度 | Góc 張角 | Kết quả 結果
① Chuẩn — không đổi gì ① 基準：什麼都不改 | 9 | 25 | 120 | 7,7 giây 7.7 秒
② Chỉ thêm tia ② 只加射線數 | 20 20 | 25 | 120 | 7,7 giây — không đổi 7.7 秒——沒變
③ Chỉ kéo dài tia ③ 只加射線長度 | 9 | 45 45 | 120 | 7,7 giây — không đổi 7.7 秒——沒變
④ Chỉ MỞ RỘNG góc ④ 只把張角「開大」 | 9 | 25 | 180 180 | 7,7 giây — vẫn không đổi 7.7 秒——還是沒變
⑤ Chỉ THU HẸP góc ⑤ 只把張角「收窄」 | 9 | 25 | 90 90 | 30,7 giây — gấp 4 lần! 30.7 秒——四倍！
Thu hẹp góc = 9 tia dồn vào phạm vi hẹp hơn = dày hơn, khe nhỏ lại. Không phải cứ to là tốt.
收窄張角 ＝ 同樣 9 條射線擠進更小的範圍 ＝ 變密、縫隙變小。不是愈大愈好。
4 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 動手之前我先示範一次。各位看投影幕就好，不用跟著做。
（模擬器投影出來，種子填 12，固定車流打勾。）
第一趟，什麼都不改。按開始⋯⋯撞了，七點七秒。白板上記：九條、二十五公尺、一百二十度。
第二趟，只把射線數從九加到二十。跑⋯⋯七點七秒。沒變。
（停一下）各位可能以為「撞了就加射線」。加了一倍多，一點用都沒有。
第三趟，射線調回九，只把長度加到四十五公尺。跑⋯⋯七點七秒。也沒變。
第四趟，長度調回，只把張角開大到一百八十度。跑⋯⋯七點七秒。還是沒變。
三個參數都往「大」的方向調，一個都沒用。
第五趟，張角不開大，反過來——收窄到九十度。跑⋯⋯
三十點七秒。四倍。
（讓他們反應一下）為什麼？同樣九條射線，擠進更小的範圍，就變密了，射線之間的縫隙變小。第一節那支動畫演過這件事。
所以答案是把規格調「小」。各位手上這三個滑桿，不是愈大愈好。
（最後補一句）那射線數真的沒用嗎？我試過加到六十條，兩分鐘都不撞。也有效——但六十條是規格表上最貴的做法。這裡把張角收窄就做到了，一毛錢都不用多花。
請注意我做的方式：每一趟只動一個，動完就調回來；先看診斷再決定改哪一個。
現在換各位做，用你們自己的種子——答案不見得跟我這個一樣。

## Slide 5
Câu 2 · 第二題＝作業（13 分鐘，今天的主菜）
Kịch bản đã khoá — hôm nay chỉnh THÔNG SỐ: ba con số, cho xe trụ LÂU NHẤT.
場景已經鎖住——今天調的是規格：三個參數，讓車子撐得最久。
Làm hai việc này TRƯỚC khi chỉnh tham số
調參數之前，先做這兩件事
1
Khoá kịch bản: «Hà Nội giờ cao điểm» + «Cố định dòng xe»
鎖場景：「河內尖峰」＋「固定車流」打勾
2
Seed 3/8/9/12/14 → «Bắt đầu lại», vẫn đàn xe đó
種子填 3／8／9／12／14 →「重新開始」，還是同一批車
3
Mỗi lần chỉ đổi MỘT tham số, ghi lại số giây
一次只改一個參數，把秒數記下來
4
Chốt xong đổi 2 seed khác kiểm lại, lấy lần TỆ NHẤT. Tia ≥ 19 m.
調好換兩個種子驗，取最差那一次。射線長度不短於 19 公尺。
Lần trụ lâu nhất: đợi cửa sổ va chạm hiện ra rồi chụp màn hình, gửi vào nhóm LINE. Mỗi người một ảnh.
撐最久那一趟：等碰撞視窗跳出來再截圖，傳到課程 LINE 群。一個人一張。
5 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第二題，十三分鐘，今天的主菜，也是今天唯一要交的作業。目標：調三個參數，讓車子在撞車前撐得最久。
先連回第二節。第二節說「模擬的用法是掃參數」，那時候掃的是場景——距離二十到六十、減速度三到八、車速四十到七十，展開成三千一百五十七個具體場景。今天反過來：場景我幫各位鎖死，要掃的是規格。三層現在是這樣：功能場景＝「河內尖峰」（選單選好就鎖住）；邏輯場景＝那一整組設定，密度七、機車海、違停、行人、晴天、時速四十（選單一次設好）；具體場景＝各位填的那個種子。
所以手上唯一會動的是射線數、長度、張角——那不是場景，那是車子的規格。這就是為什麼「固定車流」一定要打勾：場景不鎖死，你分不出秒數變長是規格的功勞還是運氣。（第三題會打開雨天，那一題是故意讓各位改一次邏輯場景，看配好的規格還撐不撐得住。）我先講清楚，為什麼這一題是比「撐最久」，而不是「不准撞」。
操作上，種子挑一個會早撞的——三、八、九、十二、十四都可以，這幾個用預設參數大約八秒就撞，各位才有東西可以改。（跑超過兩分鐘都不撞的就換一個。）打勾之後按重新開始，出現的會是一模一樣的那一批車，這時候改一個參數，秒數的變化就真的是那個參數造成的——這就是第二節說的「掃參數」在真實工程裡的樣子：先把場景鎖死，再一次只改一個變數。真的模擬工程師每天都在做這件事。
我先告訴各位一件事，免得大家白費力氣：在河內尖峰這個場景裡，沒有任何一組參數能保證不撞。這不是模擬器壞了，這正是這個場景要告訴大家的事：有些環境，用現在這些感測器規格就是搞不定。這時候工程上的答案不是再加感測器，是把運行範圍縮小——降速、避開尖峰時段、或者根本不在這條路上營運。這就是第二週講的 ODD。所以今天的題目是：在搞不定的環境裡，你能把界線推到多遠？
操作上我要提醒一件事，而且會一直重複講。一次只改一個參數。三個一起改，你不會知道是哪一個起了作用——這就是第二節說的「掃參數」，一次掃一維。還有，回頭看第一節那條公式，但要用今天的車速：河內尖峰跑的是時速四十，煞停距離十三點六公尺，射線至少要十九公尺（煞停再加五公尺餘裕，模擬器長度滑桿下面那行就是這樣判的）。如果有組別把長度拉到十六公尺以下還在調射線數，請提醒他們那是白費力氣。十六個種子的中位數：十四公尺十四點五秒、十六公尺二十四點七秒，十八到三十公尺全部落在二十九到五十八秒這一個雜訊帶裡、看不出差別。門檻大約在十六到十八公尺之間，跟公式算的十九公尺對得上。
還有一件事，很重要：調的時候用同一個種子，調好之後一定要換兩個種子驗。一個種子只是一個路況；在那個路況撐得久，換一個可能就撐不住。驗的時候取最差的那一次當成績——規格要撐得住最壞的場景，不是最好的。
參考數字，十六個固定種子的中位數，預設是三十七點五秒：只把射線加到六十條 → 一百二十秒（都不撞）。只把張角拉到一百八十度 → 十五點九秒。反而變差。射線長度四十五和一百二十公尺 → 十六個種子一秒不差。這些先不要講給學生聽，等他們自己掃。你心裡有底就好：射線數幾乎萬能，但它最貴；有些種子收窄張角就夠了。
所以今天各位真正要找的不是「哪一組數字最強」，是哪一個參數還有用、哪一個已經沒用了。後面那件事我先留著，等揭曉那一頁再講。我會一個一個走過去問：你現在改的是哪一個？為什麼改它？請講得出理由。
最後三分鐘提醒交作業。流程是這樣：撐最久的那一趟跑完，等碰撞視窗跳出來，那一行就有秒數、種子和三個數字——截圖，傳到課程的 LINE 群。手機直接截；筆電的話 Windows 按 Win＋Shift＋S、Mac 按 Command＋Shift＋4，再用手機把 LINE 打開傳。一個人一張，以最久的那一張為準。

## Slide 6
Câu 3 · 第三題（5 分鐘）
Giữ nguyên ba con số vừa tìm được, bật mưa lên.
三個數字不要動，把雨天打開。
Chọn mục này — nó giữ nguyên ba con số của bạn
選這一項——它會保留你的三個數字
1
Xem hai thứ: số lần đọc sót, và tia bị ngắn đi bao nhiêu.
看兩件事：漏讀次數、射線變短多少。
2
Bẫy: tia ngắn đi rồi, quãng đường phanh (stopping distance) có ngắn theo không?
陷阱題：射線變短了，煞停距離（stopping distance）有跟著變短嗎？
3
Ngắn đi mấy giây? Đổi gì để kéo lại? Ghi đổi gì và VÌ SAO.
少撐了幾秒？改什麼把它拉回來？想清楚為什麼。
Hai đáp án đều đúng: giảm tốc độ, hoặc kéo dài tia để bù phần tầm đo bị mất. Lý do khác nhau.
兩個答案都對：降低車速，或把射線長度補回來。理由不一樣。
6 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第三題，五分鐘。三個數字不要動，把雨天打開。這一題有一個陷阱，我要各位自己踩進去。
先看兩件事，一個是漏讀次數變多少，一個是射線變短多少。
然後回答這個問題：射線變短了，煞停距離有跟著變短嗎？這題我一定要聽各位自己回答。
沒有。煞停距離只跟車速和路面有關，跟你的感測器一點關係都沒有。我在白板上把兩件事分開寫。
感測器變差 → 看得比較近
煞停距離 → 完全沒變
所以雨天發生的事是：你看得到的距離縮短了，但你需要的距離沒有縮短。兩條線交叉了。
那怎麼辦？兩個答案，都對：第一，降低車速。車速降下來，需要的煞停距離也跟著降，兩條線就又分開了。
第二，把射線長度補回來。雨天把有效射程砍成零點五五倍：二十五公尺只剩十三點七五公尺，而煞停距離是十三點六——只剩十五公分的餘裕，兩條線就是在這裡交叉的。把長度拉到四十公尺，有效射程二十二公尺，餘裕八公尺四，交叉點就推開了。
（這一段只給老師：如果有組別改去加射線數，不要直接說他錯，請他量給你看。十六個種子實測，加到二十條、四十條反而略差（中位數十五點二秒 → 十四點一、十三點七），要加到六十條才換到四秒半。射線數治的是漏讀，可是雨天真正殺死你的是射程崩掉——它完全不碰那十五公分的餘裕。降速和加長度才碰得到：降到三十公里，十六個種子有十三個撐滿兩分鐘。）
如果有組別兩個都做了，那也很好，真車就是兩個都做。第三節課的第三題，就是第一節那條公式在真實情境裡的應用。
再補一句物理。真車在濕路面上減速度只剩一半，煞停距離反而變長。我們的模擬器沒有模擬這件事，而這本身就是第一節講的「物理落差」的例子。

## Slide 7
Cùng nghĩ · 一起想（3 分鐘，不用交）
«Tia» trong mô phỏng (simulator) này, trên xe thật là cảm biến nào? Nó thiếu những khả năng gì?
模擬器（simulator）裡的「射線」，在真車上是哪一種感測器？它少了哪些能力？
1
Gợi ý: nó không thấy màu, không thấy vạch kẻ đường
提示：它看不到顏色、看不到車道線
2
Gợi ý: nó không phân biệt được người với cột điện
提示：它分不出那是人還是一根柱子
3
Gợi ý: nó không biết chiếc xe máy đó giây sau sẽ lách sang đâu
提示：它不知道那台機車下一秒要往哪裡鑽
Phần này không phải nộp. Tuần 8 học xong tri giác, thầy sẽ hỏi lại đúng câu này.
這一段不用交。第八週講完感知，我會回來問同一個問題。
7 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 停一下，一起想三分鐘。這一段不用交，但它是今天最重要的一段。
問題：模擬器裡的「射線」，在真車上是哪一種感測器？（等一下）答案是光達，大部分的人會答對——上週第三週我們整整花了一節課在講它。
更準確一點：是光達的一層掃描線。真光達上下分好幾層，一個行人會打到幾十個點；我們這裡只有一層、幾條。所以等一下揭曉那頁講「九條射線追不住那個行人」，那是這支模擬器的限制，不是真光達的。
但第二個問題才是重點：它少了哪些能力？先不要急著聽我講，自己想三十秒。
我給三個方向。第一，它看不到顏色——紅燈綠燈，射線分不出來。第二，它分不出那是人還是一根柱子，它只知道「前面三十公尺有東西」。第三，最難也最重要：它不知道那台機車下一秒要往哪裡鑽。
（第三句等一下「揭曉」那一頁會用實測撐起來——先不要在這裡講破。）
前兩個是感知的問題，第四章會講；第三個是預測，要到第六章。一台真的自駕車，光是「看到」還不夠，它必須猜別人接下來要做什麼——而在河內，猜機車的下一步比看到它難得多。
第八週講完感知，我會回來問同一個問題，各位再看自己今天想到了幾個。

## Slide 8
Thêm · 多一個按鈕（有做完的組別）
Mô phỏng có thêm một nút: đổi LiDAR từ loại cố định sang loại quay 360°
模擬器上多了一個按鈕，可以把光達從固定式換成 360° 旋轉式
Hai nút này ở đầu mục «Loại LiDAR»
在「光達型式（LiDAR）」最上面這兩顆
1
Cố định (fixed): chỉ nhìn phía trước, nhưng dữ liệu luôn mới.
固定式（fixed）：只看前方，但資料永遠是最新的。
2
Quay (spinning): nhìn được vòng quanh, nhưng mỗi hướng mỗi vòng mới cập nhật một lần.
旋轉式（spinning）：看得到一圈，但每個方向每轉一圈才更新一次。
3
Lúc bạn nhìn nó, số liệu hướng đó có thể đã cũ.
你看它的時候，那筆資料可能已經是舊的。
Nhóm xong sớm: đổi sang loại quay, xem số tia · chiều dài · góc quét (FOV) còn dùng được không.
提早做完的組別：切到旋轉式，看射線數、長度、張角（FOV）還管不管用。
8 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一頁是給提早做完的組別，不是全班都要做。
模擬器上有一個新按鈕，可以把感測器從固定式切換成 360 度旋轉式。
固定式只看前方，但資料永遠是最新的。旋轉式看得到一整圈，可是每個方向要等它轉一圈才更新一次。
切過去跑同一個情境，看你們那三個數字還管不管用。

## Slide 9
Thầy làm mẫu · 老師示範（6 分鐘）
Cùng một seed: 7,7 → 119,6 giây, không thêm một tia nào.
同一個種子：7.7 → 119.6 秒，一條射線都沒加。
1
7,7 →（góc 120°→90°）→ 30,7 →（tia 25→35 m）→ 119,6 giây
7.7 →（張角 120°→90°）→ 30.7 →（長度 25→35 m）→ 119.6 秒
2
Bẫy: cùng 90°, thêm tia 9→20 lại tụt về 14 giây
陷阱：同樣 90°，射線數 9 加到 20，反而掉回 14 秒
3
Cuối: đợi cửa sổ va chạm → chụp màn hình → gửi nhóm LINE
最後：等碰撞視窗跳出來 → 截圖 → 傳 LINE 群
Ai chưa gửi thì gửi bây giờ; ai gửi rồi có thể chạy thêm, lấy ảnh tốt nhất.
還沒傳的同學現在補傳；已經傳的可以再衝一次，以最好的那一張為準。
9 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 最後六分鐘，我把整個過程做一次給各位看。用的是種子十二，跟我前面示範那一張同一個。
第一趟，什麼都不改。九條、二十五公尺、一百二十度。跑⋯⋯七點七秒，撞到行人。我不急著加規格，先看診斷——它說「變道中側撞」。
第二趟，收窄張角。一百二十度收到九十度，射線數和長度都不動。跑⋯⋯三十點七秒。四倍。同樣九條射線擠進更小的範圍，就變密了。
第三趟，看新的診斷。這次撞的是機車，前方來不及。所以我把射線長度從二十五加到三十五公尺。跑⋯⋯一百一十九點六秒，差零點四秒就撐滿兩分鐘。
請各位注意一件事：我從頭到尾沒有加過一條射線。射線數是規格表上最貴的一欄，我一毛錢都沒多花。
再給各位看一個陷阱。同樣九十度，我把射線數從九加到二十。跑⋯⋯十四秒。比三十點七還糟。所以不是加了就會好——加錯地方會把別的東西弄壞。
（做完最後一趟）現在最重要的一步。碰撞視窗跳出來了，第一行就是各位要交的東西：秒數、種子、你的三個數字，全都在那一行。我現在截這張圖，打開 LINE，傳到課程群組。就這樣，作業交完了。
還沒傳的同學現在補傳。已經傳的，剩下的時間可以再衝一次——以最好的那一張為準。

## Slide 10
Phát hiện · 揭曉：射線愈拉愈長，秒數卻不動？
Thông số không phải càng lớn càng tốt, mà phải vừa đủ vượt qua ngưỡng
規格不是愈大愈好，是要剛好跨過那個門檻
Thầy đã đo thật
老師實測
16 seed: tia 45 m và 120 m ra số giây y hệt nhau.
十六個種子：射線 45 與 120 公尺，秒數一秒不差。
Vì sao
為什麼
40 km/h → phanh 13,6 m. 25 m đã đủ; vượt ngưỡng, xe không dùng tới.
時速 40 → 煞停 13.6 公尺。25 公尺就夠，超過門檻用不到。
Tia và góc quét
射線數和張角
Tia 9→60: 17,5 → 111 giây. Góc →180°: 17,5 → 15,9 giây, tệ hơn.
射線 9→60 條：17.5 → 111 秒。張角 →180°：17.5 → 15.9 秒，更糟。
Thấy ≠ biết đi đâu
看得到 ≠ 知道他往哪走
Người đi sang TRÁI, xe cũng tránh TRÁI. 9 tia trúng đúng 1 khung.
行人往左走，車子也往左閃。9 條射線只打到 1 格。
Ba loại cột trên bảng — và một việc phải mua đủ thông số mới nói tới được: «người đó đang đi về đâu».
規格表上的三種欄位——再加一件事：規格沒跨過門檻，有些能力連談都談不上。
10 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 揭曉剛剛保留的那件事。先問一句：
有沒有哪一組，射線長度愈拉愈長，秒數卻一動也不動？
（會有人舉手。）不是調錯，是真的。十六個種子實測：射線四十五和一百二十公尺，秒數一秒不差。
為什麼？煞停距離只有十三點六公尺，二十五公尺就夠了。超過門檻，車子根本用不到。
另外兩個看第三張卡。十六個種子，預設三十七點五秒：射線加到六十條，一百二十秒都不撞；張角拉到一百八十度，十五點九秒，反而掉下來。
張角要解釋，不然只看秒數會以為它單純沒用。十六個種子拉到一百八十度：「看到了但來不及」四次降到兩次，可是「變道中側撞」三升到五、「從側面切進來」四升到五，沒撞的從三個掉到兩個。同樣九條射線攤得更寬就變稀，側向的東西反而更晚才看清楚。失敗模式是被換掉，不是被消除，而且換來的更致命。
現在看第四張卡。第一題種子三那個「變道中側撞」我回去拆開了：那個行人就站在車子自己的車道上，每秒往左一點六公尺；車子往左閃，撞。九條、二十四條、六十條射線各跑一次，那個行人每次都看得一清二楚。
所以問題不在看不看得到。射線回傳的只是一個點，沒有速度、沒有身分——車子不知道這一格的點和上一格的點是同一個人。（示範：拉一下射線數滑桿，它底下那行會直接判——九條是紅字「追不住」，行人要進到 1.9 公尺以內才追得住，可是決定在 13.6 公尺外就下了；拉到六十條變綠字。）
請抄兩句。第一句：規格不是愈大愈好——三種欄位：愈多愈好（射線數）、只是門檻（長度）、要跟別欄一起加（張角）。第二句：看得到 ≠ 知道他往哪走。這一層叫追蹤，有自己的門檻——六十條買得到，九條買不到。再上面那層叫預測：他會不會突然停下來，那才是規格表上真的沒有的，第四章、第六章才講。

## Slide 11
Hoạt động · 這句話對不對（四句一起想，2 分鐘）
Bốn câu dưới đây. Đúng hay sai, và nói một câu lý do.
下面四句話。對或錯，再說一句理由。
1
① Xe tự lái chạy đủ nhiều km thì chứng minh được nó an toàn.
① 自駕車跑得夠多公里，就能證明它安全。
2
② Trong mô phỏng không đâm thì xe thật cũng sẽ không đâm.
② 在模擬裡不撞，真車就不會撞。
3
③ Càng nhiều tia càng tốt, góc quét càng rộng càng tốt.
③ 射線數愈多愈好，張角愈大愈好。
4
④ Mô phỏng có sẵn là test được đường Việt Nam? Thế giới trong đó là của ai?
④ 現成模擬器就能測越南的路況？裡面的世界是照誰做的？
11 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 活動，四人一組，兩分鐘。四句一起想，對或錯，再說一句理由。
四句我先全部唸完，再開始討論，不要一句一句來。
提示我給四個關鍵詞：一百一十億英里、三種落差、射線會變稀、世界是照誰做的。
兩分鐘後我收答案，下一頁公布。

## Slide 12
Đáp án · 答案：四句都錯
Bốn câu đều sai — và mỗi câu sai một kiểu
四句都錯——而且每一句錯的方式不一樣
① Cần 11 tỉ dặm, mà phần lớn là đường thẳng buồn tẻ. Đơn vị đúng là kịch bản (scenario).
① 要一百一十億英里，而且大多是無聊的直路。正確的單位是場景（scenario）。
② Ba khoảng cách: hình ảnh, hành vi, vật lý. Mô phỏng chỉ là cái sàng lấy vé lên xe thật.
② 三種落差：外觀、行為、物理。模擬是篩子——通過只是拿到上真車的門票。
③ Góc rộng thì tia thưa; tia nhiều thì máy chậm. Xe thật dùng mấy cảm biến chia việc.
③ 張角大，射線就變稀；射線多，電腦算得慢。真車是好幾顆感測器分工。
④ Thế giới, xe cộ, hành vi trong mô phỏng có sẵn đều làm theo Âu Mỹ — không có biển xe máy, không có vòng xuyến kiểu Hà Nội.
④ 現成模擬器的世界、車輛、行為都是照歐美做的——沒有機車海、沒有河內那種圓環。
12 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 答案：四句都錯。而且每一句錯的方式不一樣。
第一句錯在單位。要用里程證明，需要一百一十億英里，而且大多是無聊的直路。正確的單位是場景——這是今天第二節整節在講的事。
第二句錯在以為模擬等於現實。三種落差：外觀、行為、物理。
（這裡給一個比喻）模擬是一個篩子。通過篩子不代表你安全，只代表你拿到了上真車測試的門票。沒通過的連門票都沒有。
第三句錯在「愈多愈好」。張角愈大，同樣的射線數就愈稀；射線愈多，電腦算得愈慢。真車的解法是好幾顆感測器分工，不是一顆全包。
各位今天掃參數的時候已經自己撞上另一半的答案了：射線長度過了煞停距離那個門檻之後，再加完全沒有用。四十五公尺和一百二十公尺，十六個種子跑出來一秒都不差。規格不是愈大愈好，是要剛好跨過門檻。
第四句錯在以為工具是中立的。現成模擬器裡的世界、車輛、行為，都是照歐美做的。沒有機車海、沒有騎樓、沒有河內那種靠眼神的圓環。
這四句話就是今天三節課的總複習。如果各位都答對了，今天的課就沒有白上。

## Slide 13
Tuần sau · 下週預告
Tuần 5, 8/10: vào chương 3, cảm biến
第 5 週，10 月 8 日：進第三章，感測器
Nộp: ảnh chụp hôm nay — gửi nhóm LINE trước khi hết giờ. Ai chưa nộp phiếu tuần 3 thì nộp luôn.
要交：今天的截圖，下課前傳 LINE 群。第三週的任務單還沒交的一起交。
Làm: câu trắc nghiệm ở 2.8 trong giáo trình. Đáp án ở phụ lục 2.
要做：講義 2.8 的選擇題。附錄二有答案。
Mang: một ảnh chụp bằng điện thoại — một tình huống bạn nghĩ camera sẽ nhìn không rõ.
要帶：用手機拍一張你覺得「相機（camera）會看不清楚」的路況。
Ngược sáng, mưa, hoặc ban đêm đều được. Tuần sau ta sẽ đem những ảnh đó ra dùng.
逆光、下雨或夜間都可以。下週我們會拿那些照片來用。
13 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第二章到這裡結束。下週第五週，十月八日，進第三章感測器。
下週第一節有一張投影片，標題就是「上週那三個滑桿，在規格表的哪一行」——今天掃出來的數字，下週拿真規格表來對。
三件事。第一，今天的截圖下課前傳到 LINE 群；第三週的任務單還沒交的也一起。第二，做講義 2.8 的選擇題。第三件最重要——用手機拍一張你覺得「相機會看不清楚」的路況帶來。
下週我會把各位拍的照片投影出來一起看。下課。