## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 8
Ôn tập giữa kỳ: tám tuần trong năm mươi phút
期中複習：八週，五十分鐘
Mỗi tuần vài câu và một bảng — rồi làm đề thi thử
每週幾句話、一張表，最後做一份模擬考
第八週 第 3 節 2026/10/29（四）11:10–12:00 CH Tseng
Notes: 這一節的目的：讓大家把第一週到今天的重點走一遍，知道期中考會考哪些觀念和圖表，再用一份模擬考檢查自己哪一週要補。
下週四，十一月五日，期中考，就在上課時間考。
這一節分兩段。前半段，我們一週一週走過去，每一週只講最重要的幾句話和一張表。後半段，大家打開一份模擬考，二十八題，題目跟期中考一樣是越南文為主、中文對照。做完按交卷，網頁會告訴你哪一週錯得最多，那一週的講義回去再翻一次。
（老師補充：考試可不可以帶計算機、要帶什麼，請在這裡宣布。）

## Slide 2
Thi giữa kỳ: những điều cần biết
期中考：要知道的四件事
11/5
thứ Năm, trong giờ học
（四）上課時間
Tuần 9. 19/11 nghỉ lễ trường.
第九週。11/19 校慶停課。
15%
tổng điểm
總成績
Giữa kỳ, cuối kỳ mỗi kỳ 15%.
期中、期末各 15%。
2
loại câu hỏi
種題型
Khái niệm, và đọc biểu đồ / bảng.
概念題，和圖表判讀。
VI / 中
tiếng Việt là chính
越南文為主、中文對照
Mỗi câu có tiếng Trung đối chiếu.
每一題都附中文對照。
Phạm vi: tuần 1 đến tiết 1 hôm nay.
範圍：第一週到今天第 1 節。
2 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家清楚知道期中考的日期、比重、題型和範圍。
四件事。
日期：十一月五日，星期四，上課時間，第九週。順便再提醒一次，十一月十九日第十一週，校慶停課。
比重：總成績的百分之十五。第一週講過成績組成：實作與上機 40%，期末專題 25%，期中、期末各 15%，課堂參與 5%。
題型：兩種。概念題，例如「AEB 是第幾級」；還有圖表判讀，會給你一張表或一張圖，要讀出數字、說出意思。
語言：題目以越南文為主，旁邊附中文對照。今天的模擬考就是這個樣子，大家可以順便練習：越南文看懂了，再對一下中文的關鍵字，例如「門檻」「煞停距離」「外參」，這些中文名詞上課一直在用。
範圍：第一週到今天第一節，就是電腦怎麼看見車和人那一節。

## Slide 3
Tám tuần, mỗi tuần một câu
八週地圖：每週一句話
Tuần 週 | Chủ đề 主題 | Một câu 一句話
1 | Cấp SAE, ODD 分級、ODD | Cấp nói về phân công người–máy, không nói về năng lực. 等級講的是分工，不是能力。
2 | ODD, nguyên lý cảm biến ODD、感測器原理 | «Ít nhất» là giới hạn dưới; lidar: c × thời gian đi–về ÷ 2; radar chỉ đo tốc độ hướng tâm. 「至少」是下限；光達：光速×來回時間÷2；雷達只量朝自己的速度。
3 | Sáu loại cảm biến 六種感測器 | Đo được khoảng cách ≠ biết là gì; xa gấp đôi, sai số camera gấp bốn. 量得到距離≠知道是什麼；距離兩倍，相機誤差四倍。
4 | Mô phỏng, kịch bản 模擬器、場景 | 50 km/h dừng mất 20 m, phải thấy ≥ 25 m. Mô phỏng là cái sàng. 時速 50 煞停 20 m，至少看 25 m。模擬是篩子。
5 | Thông số camera, lidar 相機、光達規格 | Tầm đo phải hỏi độ phản xạ; lệch 1°, ở 50 m lệch 0,87 m. 測距要問反射率；差 1 度，50 m 外差 0.87 m。
6 | Radar, siêu âm, GNSS, IMU 雷達、超音波、衛星、IMU | Không loại nào thắng cả năm tình huống. 沒有一種感測器五個情境都贏。
7 | Hỏng và hợp nhất 失效與融合 | Loại nào cũng có lúc hỏng; ghép lại, cái chuẩn hơn được tin nhiều hơn. 每一種都會壞；合起來，比較準的多相信一點。
8 | Máy tính nhìn thấy 電腦怎麼看見 | Học từ ví dụ; khung + loại + điểm; xa và tối thì sót. 從例子學；框＋類別＋分數；一遠、一暗就漏。
3 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家先看到整個地圖：八週，每週一句話；每一句都說得出意思、舉得出例子、記得住那一週的關鍵數字，期中考就有一半的把握。
第一週：等級講的是分工，不是能力。SAE 的 L0 到 L5，問的不是「這台車多聰明」，而是「開車這件事，人和系統怎麼分工」：方向和速度誰在控制、誰負責看路、出狀況誰接手。舉個例子：自動緊急煞車（AEB）的技術很厲害，快撞上的時候自己煞得住，可是它只在最後那一瞬間出手，平常完全不管開車，所以是 L0，不是 L1。反過來，一台車可以自己置中、跟車，聽起來很先進，但只要人必須一直看路，就是 L2；車主買的 Tesla FSD（Supervised）就是 L2。判斷三步驟：瞬間還是持續？管一項還是兩項？誰看路、誰接手？最常見的誤會是「等級愈高愈好」「L2+ 是正式等級」，都不對。
第二週：「至少」是下限；光達用來回時間算距離；雷達只量朝自己的那一段速度。這一週講兩件事：怎麼讀 ODD 條件，和三種感測器怎麼量東西。先講 ODD。「照度至少 20 lx」是下限，低於 20 就出了 ODD；現場 5 lx，不能說「5 比 20 小，沒超過，所以符合」，方向看反了，開慢一點也不會變回符合。單位也要看清楚：mm/h 是雨下多大，不是積水多深；lx 是亮不亮。再講感測器原理。相機給的是顏色、文字、外觀，畫面上的框是程式加上去的，不是相機量的。光達像對著山谷喊一聲、等回音：雷射打出去，等它彈回來，距離＝光速×來回時間÷2，要除以 2 是因為光走了一去一回；來回 100 奈秒就是 15 公尺。雷達有兩個本事：比較發出去和收回來的頻率差，算出距離；再用都卜勒效應量速度，就像救護車開過來時鳴笛聲變尖、開走時變低。可是它只量得到東西朝自己靠近或遠離的那一段速度：一台車從正前方橫著開過去，雷達量到的接近 0。上週觀察台那台黑色轎車，其實時速約 22，朝我們的那一段只有約 5，雷達量到 ≈0，就是這個原因。還有一個數字：77 GHz 雷達的波長約 3.9 毫米，是光達的四千多倍，所以霧對雷達的影響比較小。
第三週：量得到距離，不等於知道是什麼；距離兩倍，相機誤差四倍。光達打出去的點，每一個都知道多遠，可是光達不知道那一團點是人、是垃圾桶，還是一根柱子，它給的永遠是「未分類的障礙物」。反過來，相機認得出那是人，可是距離是用照片「算」出來的，不是量的。所以第二個數字很重要：相機估距離的誤差，跟距離的平方成正比。二十公尺誤差 ±0.15 公尺，四十公尺就變 ±0.58 公尺，大約四倍。光達也有類似的規則：距離兩倍，打在人身上的點剩四分之一，十公尺 308 點、二十公尺 77 點。就像看遠處的人：愈遠，愈難估他到底離你多遠。
第四週：時速 50 煞停 20 公尺，至少要看到 25 公尺；模擬是一道篩子。煞停距離分兩段：反應那 0.3 秒走的路，加上踩煞車到停下來的路。時速 50 是每秒 13.9 公尺，反應 4.2 公尺、煞車 16.1 公尺，合起來大約 20 公尺。感測器至少要看到它的 1.25 倍，25 公尺，這個 1.25 是本課取的餘裕。看到的距離比煞停距離短，就是一定撞。「模擬是篩子」：在模擬器裡過不了的設計，可以先淘汰；可是模擬裡不撞，不代表真車不撞，因為模擬和現實有三種落差：外觀、行為、物理。通過模擬，只是拿到上真車測試的門票。還有，證明安全的單位是場景，不是跑了多少公里。
第五週：測距要問對多少反射率；差 1 度，50 公尺外差 0.87 公尺。規格表寫「測距 170 公尺」，一定要追問：對什麼東西？OS1 對反射率 80% 的白色目標是 170 公尺，對 10% 的黑色目標只有 90 公尺。路上有黑車、穿深色衣服的人，所以設計要用 90 公尺。就像手電筒照白牆和照黑布，看得到的距離差很多。第二個數字講標定：相機和光達的安裝角度差 1 度，50 公尺外就偏 0.87 公尺，快半個車道，而且是橫著偏。所以標定要很準，還要定期重標；nuScenes 收資料的時候，大約每週重標兩次。
第六週：沒有一種感測器五個情境都贏。這是第六週作業 22 格的結論。我們把雷達、超音波、衛星定位、IMU 放進五個情境（校園、河內、國道、停車場、隧道）一格一格判斷：雷達 ARS 408 到了國道，150 公尺外一束有 4.2 公尺寬，比車道還寬，分不出前車在哪一道；超音波只有 5.5 公尺，只在停車場夠用；衛星定位只有開 RTK 的那一顆在校園夠準，進隧道就完全沒訊號；IMU 會漂移，最好的那一顆在隧道也只撐 34 秒，雪山隧道要 580 秒。每一種都有它贏的地方，也都有它輸的地方，所以一台車要裝好幾種。這句話就是第七週融合的起點。
第七週：每一種都會壞；合起來的時候，比較準的多相信一點。失效對照表上，沒有一欄全是勾：雨害相機，遠處的行人害雷達，隧道害衛星定位。壞法有三種，最危險的是「看不到卻說沒事」，就像油表壞了卻一直顯示滿格。既然每一種都會壞，就要合起來，叫融合。合的時候不是平均，而是比較準的多相信一點：IMU 說 120 公尺（誤差 1），GPS 說 118 公尺（誤差 3），誤差差 3 倍，信任差 9 倍，合起來是 119.8 公尺。就像問路，問到兩個人，一個是住在附近的、一個是剛來的觀光客，你會比較相信住在附近的那個，但也不會完全不聽觀光客的。
第八週：模型從例子學；給框、類別、分數；一遠、一暗就漏。電腦認車、認人，不是靠人寫規則，是看很多有標準答案的照片學出來的：猜、對答案、改一點點，重複很多次。所以標準答案，也就是標註，非常重要。學好的偵測模型，對每個東西給三樣：框（在照片的哪裡）、類別（是什麼）、分數（多有把握）。分數拿來設門檻：門檻低就多報，門檻高就漏掉。而且它一遠、一暗就漏：行人在十公尺內抓到 82%，四十到五十公尺只剩 3%；晚上十到二十公尺的行人，從白天的 66% 掉到 49%。這跟前幾週的感測器一樣，沒有一種是完美的。
這八句話如果都說得出來，而且說得出例子和數字，期中考就有一半的把握了。接下來一週一週看細節。

## Slide 4
Tuần 1–2: sáu cấp SAE — ai làm gì
第一、二週：六個等級，誰做什麼
Cấp 等級 | Hệ thống làm 系統做什麼 | Ai nhìn đường / tiếp quản 誰看路、誰接手 | Ví dụ 例子
L0 | Cảnh báo, can thiệp tức thời 警告、瞬間介入 | Người 人 | AEB (phanh khẩn cấp) AEB 自動緊急煞車
L1 | Liên tục một việc: hướng HOẶC tốc độ 持續做一項：方向或速度 | Người 人 | ACC (bám xe) ACC 跟車
L2 | Cả hướng VÀ tốc độ 方向和速度都做 | Người phải nhìn đường 人要一直看路 | Giữ làn + bám xe 置中＋跟車
L3 | Lái hết trong ODD ODD 內全部自己開 | Người không cần nhìn, nhưng phải tiếp quản khi được yêu cầu 人可以不看路，被要求時要接手 | Kẹt xe trên cao tốc 高速公路塞車
L4 | Lái hết và tự xử lý khi có sự cố, trong ODD ODD 內連接手都自己做 | Không cần người 不需要人 | Robotaxi trong khu vực 區域內的無人計程車
L5 | Mọi nơi, không giới hạn ODD 哪裡都能開，沒有 ODD 限制 | Không cần người 不需要人 | Chưa tồn tại 目前不存在
Ba bước: tức thời hay liên tục? Một việc hay hai? Ai nhìn đường, ai tiếp quản?
判斷三步驟：瞬間還是持續？管一項還是兩項？誰看路、誰接手？
4 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家能用三個問題，判斷一台車是第幾級。
第一、二週最重要的就是這張表。
L0：系統只會警告，或在快撞的時候瞬間介入。AEB 自動緊急煞車是 L0，這一題最多人錯，以為它會自己煞車就是 L1。
L1：持續做一項，方向或速度。ACC 跟車是 L1。
L2：方向和速度都做，可是人要一直看路，所以車子會一直提醒你手放方向盤。
L3：在 ODD 裡面全部自己開，人可以不看路，但系統要求的時候，人要接手。
L4：在 ODD 裡面，連接手都自己做，不需要人。
L5：沒有 ODD 限制，到哪裡都能開，目前不存在。
判斷的時候，問三個問題：一、瞬間還是持續？瞬間就是 L0。二、管一項還是兩項？一項是 L1。三、誰看路、誰接手？人看路是 L2；人可以不看但要接手是 L3；連接手都不用是 L4。
另外兩個常考的：L2 和 L3 的差別，是出事的時候誰負責；L4 和 L5 的差別，是有沒有 ODD。沒有方向盤，不能證明是 L5。
（老師備註：河內園區巴士、車上有安全員那一題，第一週講義答「接近 L3」，第二週和投影片答 L4，教材有兩種說法，模擬考已避開，期中考出題也請避開或先統一說法。）

## Slide 5
Tuần 1–2: sáu ô ODD và cách đọc điều kiện
第一、二週：ODD 六格，和怎麼讀條件
Ô ODD ODD 這一格 | Ví dụ điều kiện 條件的例子
Loại đường 道路類型 | Tuyến A từ cổng trường đến ký túc xá 校門到宿舍的路線 A
Dải tốc độ 速度域 | 0–20 km/h 0–20 km/h
Tình trạng giao thông 交通狀況 | Không có xe máy chạy ngược chiều 沒有逆向的機車
Thời tiết và ánh sáng 天候與光照 | Không mưa, mặt đường khô; độ rọi ít nhất 20 lx (lux) 無雨、路面乾燥；照度至少 20 lx（勒克斯）
Phạm vi địa lý 地理範圍 | Trong khuôn viên trường 校園內
Vai trò của người 人的角色 | Có nhân viên an toàn ngồi trên xe 車上有安全員
«Ít nhất 20 lx» là giới hạn dưới: đo được 5 lx → ra khỏi ODD. Chạy chậm lại cũng không vào lại được.
「至少 20 lx」是下限：現場 5 lx → 出了 ODD。開慢一點也不會變回符合。
5 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家記得 ODD 六格，並且會讀條件裡的單位和「至少」「不超過」。
ODD 六格，本課的定版：道路類型、速度域、交通狀況、天候與光照、地理範圍、人的角色。右邊是每一格的例子，大部分是第二週學習單上的。
讀 ODD 條件，有三個陷阱，第二週學習單很多人掉進去：
第一，「至少」是下限。照度至少 20 lx，現場量到 5 lx，比下限低，就是出了 ODD。很多人寫成「5 小於 20，沒有超過，所以符合」，方向看反了。
第二，單位要看清楚。mm/h 是雨下得多大，不是積水多深；能見度不等於感測器的量程。
lx 是什麼？lx 是 lux 的縮寫，中文叫「勒克斯」，是照度的單位，量的是「照在這個地方的光有多少」，數字愈大愈亮。給大家幾個大約的數字：正午的太陽直射大約三萬到十萬 lx，第五週光達規格表上那個「100 klx 陽光」就是這個；陰天白天大約一千；辦公室大約三百到五百；周圍很暗的公共區域照明大約二十到五十；黃昏快結束、天快全黑的時候大約三點四；滿月的晚上只有零點幾。所以「至少 20 lx」大概是「有開燈的暗處」；現場只有 5 lx，就是天快黑、路燈又不夠亮。
第三，開慢一點不會讓它變回符合。條件就是條件，不符合就是不符合。
還有一點：沒有寫出來的條件，要標「尚未提供」，不能當成不受限制。

## Slide 6
Tuần 2, 3, 6: mỗi cảm biến đo trực tiếp cái gì
第二、三、六週：每種感測器直接量到什麼
Cảm biến 感測器 | Đo trực tiếp 直接量到 | Tầm (trời nắng, giá trị lớp học) 有效距離（晴天，課堂設定） | Điểm yếu 弱點
Camera 相機 | Góc, độ sáng, màu 角度、亮度、顏色 | 80 m | Khoảng cách là đoán; sợ tối, mưa 距離是算的；怕暗、怕雨
Lidar 光達 | Khoảng cách (thời gian bay) 距離（飛行時間） | 100 m | Xa thì thưa; không biết «là gì» 一遠就稀；不知道是什麼
Radar 雷達 | Khoảng cách + tốc độ hướng tâm 距離＋朝自己的速度 | 250 m | Góc thô; ít bắt người, xe máy 角度粗；抓不太到人、機車
Siêu âm 超音波 | Khoảng cách 距離 | 4.5 m | Chỉ gần 只看近處
GNSS 衛星定位 | Toạ độ của chính mình 自己的座標 | ±2.5 m | Không biết phía trước có gì; hầm thì mất 不知道前面有什麼；隧道沒訊號
Camera nhiệt 熱像 | Chênh lệch nhiệt độ 溫度差 | 150 m | Độ phân giải thấp 解析度低
IMU (tuần 6) IMU（第六週） | Gia tốc, tốc độ quay của chính xe 自己的加速度、轉多快 | — | Trôi: sai số tăng theo t² 會漂移：誤差跟 t² 變大
Đo được khoảng cách ≠ biết là gì. Chỉ camera đọc được màu đèn giao thông.
量得到距離≠知道是什麼。只有相機讀得出紅綠燈的顏色。
6 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家記得每一種感測器「直接量到的是什麼」，其他都是算出來的。
第三週的主線三句話：每種感測器只量得到一種東西，其他都是算出來的；量得到距離，不等於知道那是什麼；規格都有前提。
看表。前六列是第三週那張表。相機直接量的是角度和亮度，它是唯一讀得出顏色和文字的，紅綠燈、路牌都靠它；距離是算出來的。光達直接量距離，可是不知道那是什麼。雷達量距離和朝自己的速度。超音波只看近處。衛星定位量的是自己的座標，不知道前面有什麼。熱像量溫度差。
最後一列 IMU 是第六週加的：它裡面有加速度計和陀螺儀，直接量的是自己加速多少、轉得多快，把這些一路加起來，推算自己走到哪裡。它最大的弱點是漂移：小小的誤差一直累加，橫向誤差跟時間的平方成正比，所以 IMU 只能補衛星定位短短的空檔，不能單獨用。注意表上有兩種感測器量的是「自己」，不是外面的東西：衛星定位和 IMU。
「怎麼量的」是第二週教的，要會算：光達距離＝光速×來回時間÷2，除以 2 是因為光走了一去一回，來回 100 奈秒就是 15 公尺。雷達比較發出去和收回來的頻率差算距離，再用都卜勒量速度，但只量得到朝自己靠近或遠離的那一段，橫著開的車會量到接近 0。
有效距離那一欄是第三週課堂上設定的晴天值，不是某一顆產品的規格。
第三週還有兩個常考的數字：相機估距誤差跟距離平方成正比，距離兩倍，誤差四倍；光達打在行人身上的點，距離兩倍，點數剩四分之一，十公尺 308 點、二十公尺 77 點。

## Slide 7
Tuần 4: quãng dừng và tầm nhìn tối thiểu
第四週：煞停距離和射線至少多長
km/h 時速 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
Quãng dừng 煞停距離 | 8 m | 13.6 m | 20 m | 28 m | 48 m | 73 m
Tia ít nhất 射線至少 | 10 m | 17 m | 25 m | 35 m | 60 m | 90 m
Quãng dừng = v×0,3 + v²÷12 (v tính m/s; phản ứng 0,3 s, giảm tốc 6 m/s²). Đường ướt: 50 km/h cần 36,4 m.
煞停距離＝v×0.3＋v²÷12（v 用 m/s；反應 0.3 秒、減速度 6）。濕路面：時速 50 要 36.4 m。
7 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家會讀煞停距離表，記得「比煞停距離晚看到，就一定撞」。
第四週的公式：煞停距離等於 v 乘 0.3，加上 v 平方除以 12，v 用每秒幾公尺。前面那段是反應的 0.3 秒走的路，後面那段是煞車煞到停。
時速 50，每秒 13.9 公尺：反應 4.2 公尺，煞車 16.1 公尺，加起來 20.3 公尺。射線至少要 25 公尺，乘了 1.25 的餘裕，這是本課取的，不是法規。
注意，第一週講過一個「時速 50 煞停約 30 公尺」，那是用人的反應時間 1 秒算的。兩個都對，只是假設不同：人反應慢，電腦反應快。考試題目會寫清楚用哪一個假設。
第四週還有幾件事：模擬和現實有三種落差，外觀、行為、物理；里程不是好的測試單位，場景才是；場景分三層：功能場景沒有數字，邏輯場景給範圍，具體場景給一個值。射線長度過了門檻就沒用，張角開太大反而攤稀。

## Slide 8
Tuần 5–6: sáu con số hay thi khi đọc bảng thông số
第五、六週：讀規格表最常考的六個數字
Con số 數字 | Ý nghĩa 意思
OS1: 170 m (80%) / 90 m (10%) OS1：170 m（80%）／90 m（10%） | Tầm đo phụ thuộc độ phản xạ; thiết kế dùng 90 m 測距看反射率；設計用 90 m
Lệch 1° → 0,87 m ở 50 m 差 1° → 50 m 外差 0.87 m | Tham số ngoài phải rất chuẩn 外參要很準
Ống kính 8 mm 42°, 3,6 mm 81° 鏡頭 8 mm 42°、3.6 mm 81° | Góc nhìn do ống kính quyết định 視野由鏡頭決定
Radar 1,6° → 4,2 m ở 150 m 雷達 1.6° → 150 m 外 4.2 m | Rộng hơn làn 3,5 m: không biết ở làn nào 比車道 3.5 m 寬：分不出哪一道
GNSS 2,5 m CEP 衛星 2.5 m CEP | 50% thời gian trong 2,5 m, không phải tối đa 一半時間在 2.5 m 內，不是最多 2.5 m
IMU: sai số ∝ t² IMU：誤差跟 t² 成正比 | Công nghiệp chịu ~34 s ở 80 km/h; hầm 580 s không đủ 工業級時速 80 撐約 34 秒；隧道 580 秒撐不住
Mỗi con số đều có điều kiện kèm theo. Đọc bảng: hỏi «với điều kiện gì?»
每個數字都綁著前提。讀規格表，先問「在什麼條件下？」
8 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家記得第五、六週規格表上最常考的六個數字，以及每個數字背後的前提。
第五、六週讀了好多規格表，最常考的是這六個數字。每一個都要記得它的意思，更要記得它的前提。
OS1 測距 170 和 90：對 80% 反射率的白色目標 170 公尺，對 10% 的黑色目標只有 90 公尺。路上有黑車、深色衣服，設計要用 90。
外參差 1 度，50 公尺外差 0.87 公尺，而且是橫向的，快半個車道。
同一塊影像感測器，鏡頭 8 mm 視野 42 度，3.6 mm 是 81 度。視野不寫在感測器的規格表上，是鏡頭決定的。
雷達角解析度 1.6 度，150 公尺外一束 4.2 公尺寬，比車道還寬：看得到目標，但分不出在哪一道。所以跟車的雷達要配相機。
衛星定位 2.5 m CEP：CEP 是 50%，一半的時間在 2.5 公尺內，另一半更差，不是「最多 2.5 公尺」。
IMU 的誤差跟時間平方成正比：時速 80、容許 0.5 公尺，工業級大約撐 34 秒，雪山隧道要 580 秒，撐不住。

## Slide 9
Tuần 7: bảng điều kiện hỏng
第七週：失效對照表
Điều kiện 條件 | Camera 相機 | Lidar 光達 | Radar 雷達 | Siêu âm 超音波 | GNSS 衛星定位 | IMU IMU
Mưa to, sương mù 大雨、濃霧 | ✗ | ▲ | ✓ | ▲ | ✓ | ✓
Ban đêm 夜間 | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ngược sáng, cửa hầm 逆光、隧道出口 | ✗ | ▲ | ✓ | ✓ | — | ✓
Xe đen, kính, gương 黑車、玻璃、鏡面 | ▲ | ▲ | ✓ | ✓ | — | —
Vật đứng yên, cầu trên đầu 靜止物、頭頂的橋 | ✓ | ✓ | ▲ | — | — | —
Người đi bộ, xe máy ở xa 遠處的行人、機車 | ✓ | ▲ | ✗ | — | — | —
Bị bùn, băng tuyết che 被泥巴、冰雪蓋住 | ✗ | ✗ | ▲ | ✗ | ✓ | ✓
Phố hẹp nhà cao; đường hầm 高樓窄巷；隧道 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ▲
✓ bình thường ▲ kém đi ✗ hỏng — không liên quan. Không cột nào toàn ✓.
✓ 照常 ▲ 變差 ✗ 失靈 — 不相關。沒有一欄全是 ✓。
9 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家會讀失效對照表：橫著看一種條件誰會壞，直著看一種感測器怕什麼。
這張是第七週第一節的表，圖表判讀很適合考它。兩種讀法。
橫著讀，一種條件下誰會壞：大雨濃霧，相機失靈、光達變差，雷達照常。夜間，只有相機變差。隧道，衛星定位失靈、IMU 變差。
直著讀，一種感測器怕什麼：雷達這一欄幾乎全是 ✓，可是「遠處的行人、機車」是 ✗，靜止物是 ▲。相機怕雨、怕逆光、怕被蓋住。
結論只有一句：沒有一欄全是 ✓，所以要融合。
第七週另外三件事：三種壞法，看不到、看錯、看不到卻說沒事，第三種最危險；融合的兩個好處，互補和備援；兩個前提，空間要標定、時間要同步。

## Slide 10
Tuần 7: hợp nhất cảm biến trong năm dòng
第七週：融合，五句話
Chủ đề 主題 | Cần nhớ 要記住的
Hai lợi ích 兩個好處 | Bổ sung (mỗi cái một thông tin) và dự phòng (hỏng một cái vẫn chạy) 互補（各給一塊資訊）、備援（壞一顆還開得下去）
Hai điều kiện 兩個前提 | Căn không gian (hiệu chuẩn = tham số trong + ngoài) và thời gian (đồng bộ) 空間對齊（標定＝內參＋外參）、時間對齊（同步）
Sớm / giữa / muộn 前期／中期／後期 | Ghép càng sớm, giữ càng nhiều thông tin, càng phải căn chuẩn 愈早合，留下的資訊愈多，對齊要愈準
Nghe ai 聽誰的 | IMU 120 (±1), GPS 118 (±3) → (9×120+1×118)÷10 = 119,8 m IMU 120（±1）、GPS 118（±3）→ (9×120＋1×118)÷10＝119.8 m
Giảm cấp 降級 | L2: người tiếp quản ngay. L3: nhờ người, không ai thì dừng trong làn. L4: tự tấp vào lề L2：駕駛馬上接手。L3：請駕駛接手，沒人接就在車道內停。L4：自己靠邊停
Ghép muộn: ghép mục tiêu radar với khung camera (vật với vật).
後期融合：雷達的目標配相機的框（物體對物體）。
10 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家用五句話記住第七週第二節的融合。
兩個好處：互補，每一顆給不同的資訊，相機說是什麼、光達說多遠、雷達說多快；備援，壞了一顆還開得下去。
兩個前提：空間要對齊，就是標定，包含內參和外參；時間要對齊，就是同步。
前期、中期、後期：愈早合，留下的資訊愈多，但對齊要愈準。前期對到點、中期對到格、後期對到物體。後期融合要做「對應」：雷達的目標配相機的框。
聽誰的：比較準的多相信一點。IMU 說 120（誤差 1），GPS 說 118（誤差 3）。誤差差 3 倍，信任差 9 倍：9 乘 120 加 1 乘 118，除以 10，得 119.8 公尺。這一題很適合考計算。
降級：L2 駕駛馬上接手；L3 請駕駛接手，等幾秒，沒人接就在車道內停下；L4 沒有駕駛，自己靠邊停，叫最小風險狀態。

## Slide 11
Tám câu hay nói sai
最常講錯的八句話
Câu sai 錯的說法 | Đúng là 正確的是
AEB là L1 AEB 是 L1 | L0: chỉ can thiệp tức thời L0：只是瞬間介入
Không có vô lăng là L5 沒有方向盤就是 L5 | L5 là không giới hạn ODD; hiện chưa có L5 是沒有 ODD 限制；目前不存在
94% tai nạn hết nếu thay người 換掉人就少 94% 車禍 | Đó là mắt xích cuối, không phải nguyên nhân duy nhất 那是事故鏈最後一環，不是唯一原因
Tầm 200 m là thấy hết trong 200 m 測距 200 m 就是 200 m 內都看得到 | Phải hỏi độ phản xạ, xác suất phát hiện 要問對多少反射率、偵測機率多少
Lidar không sợ thời tiết 光達不怕天氣 | Mưa, sương làm lidar kém; radar mới ít sợ 雨霧會讓光達變差；比較不怕的是雷達
Radar không dùng để thấy người được 雷達不能用來看人 | Thấy được nhưng không ổn định; không dùng một mình 看得到但抓不穩；不能單獨用
Hai cảm biến tốt ghép lại chắc chắn tốt 兩顆好的合起來一定好 | Không căn chỉnh, không đồng bộ thì vẫn sai 沒標定、沒同步，一樣錯
Điểm 0,91 là đúng 91% 分數 0.91 就是 91% 一定對 | Điểm dùng để xếp hạng và cắt ngưỡng 分數是拿來排序、設門檻的
11 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家把最容易講錯的八句話記下來，考試看到這種選項要小心。
這八句話，都是各週教材裡特別提醒過、很多人會講錯的。可以先把右邊遮住，自己說說看哪裡錯。
一、AEB 不是 L1，是 L0，它只是瞬間介入。
二、沒有方向盤不等於 L5。L5 的意思是沒有 ODD 限制，目前不存在。
三、94% 是事故鏈的最後一環，不是換掉人就少 94%。
四、測距 200 公尺，要追問對多少反射率、偵測機率多少，不是 200 公尺內都看得到。
五、光達會受天氣影響，比較不怕的是雷達。
六、雷達不是不能看人，是看得到但抓不穩，不能單獨用。
七、兩顆好的合起來不一定好，沒標定、沒同步，一樣錯。
八、分數 0.91 不是百分之九十一一定對，是拿來排序、設門檻的。

## Slide 12
Đọc biểu đồ · 圖表判讀
第八週第 1 節：nuScenes mini 白天、YOLOX-s、門檻 0.3
Bốn bước: tiêu đề và đơn vị → trục → điều kiện → so sánh
四步驟：標題和單位 → 軸 → 前提條件 → 再比較
Biểu đồ này: % bắt được theo khoảng cách. Điều kiện: ban ngày, ngưỡng 0,3. Xe giảm ít nhất, người giảm nhiều nhất.
這張圖：抓到的比例對距離。條件：白天、門檻 0.3。車掉最少，行人掉最多。
Ví dụ · đọc hoá đơn tiền điện: đơn vị, kỳ, rồi mới so
例子・看電費單：先看單位、期間，再比多少
12 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家有一套讀圖、讀表的固定步驟，考試碰到沒看過的圖也知道從哪裡下手。
圖表判讀題，最怕一看到圖就急著找答案。給大家四個步驟，像看電費單一樣：先看單位和期間，再比多少。
第一步，看標題和單位。這張圖講的是「抓到的比例」，單位是百分比。
第二步，看軸。橫軸是距離，每十公尺一組；縱軸是抓到的百分比。三種顏色是三種物體。
第三步，找前提條件。圖下面那行小字：白天、看得到六成以上、門檻 0.3。換一個條件，數字就不一樣，例如晚上會更低。很多題目的陷阱就藏在條件裡，就像第五週的「對 10% 反射率」。
第四步，再比較。綠色的車，從近到遠幾乎不掉；紅色的行人，從 82% 掉到 3%；黃色的機車更快掉。
這四步，失效對照表、煞停距離表、規格表，全部適用。

## Slide 13
Mở đề thi thử giữa kỳ
打開期中模擬考
Quét mã để mở
掃 QR 打開
https://ch-neural.github.io/
MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/
week8/review/
1
28 câu, tuần 1–8. Tiếng Việt là chính, có tiếng Trung đối chiếu (giống đề thi thật)
28 題，第一到八週。越南文為主、中文對照（跟期中考一樣）
2
Làm hết rồi bấm «Nộp bài, xem đáp án»
全部做完，按「交卷、看答案」
3
Xem tuần nào có khung đỏ; chụp màn hình gửi LINE
看哪一週是紅框；截圖傳 LINE
Làm ở nhà thêm lần nữa trước ngày thi; bấm «Làm lại» để xoá đáp án.
考前在家再做一次；按「重做」清掉答案。
13 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家打開模擬考，知道怎麼做、做完看什麼。
請掃這個 QR，打開期中模擬考。
二十八題，第一週到第八週都有。每一題上面是越南文，下面是中文對照，跟期中考一樣。右上角有一個「English」按鈕，可以再打開英文，平常不用開。
全部做完，按最下面「交卷、看答案」。每一題會告訴你對錯，綠色是正確答案，下面有說明。最下面會列出每一週答對幾題，有錯題的週次會變紅框，那一週的講義回去再翻一次。
截圖最下面那一塊，傳到 LINE。考前在家可以再做一次，按「重做」就會清掉答案。

## Slide 14
Thi thử · 模擬考
28 câu trong 12 phút: tuần nào bạn sai nhiều nhất?
12 分鐘 28 題：你哪一週錯得最多？
1
Làm hết trước, không tra tài liệu. Câu nào không chắc thì đánh dấu trong đầu.
先全部做完，不翻講義。沒把握的題目自己記一下。
2
Nộp bài, đọc giải thích của từng câu sai. Ghi lại tuần có khung đỏ.
交卷後，每一題錯的都看說明。記下哪幾週是紅框。
3
Chụp phần kết quả cuối trang, gửi LINE.
截圖最下面的成績，傳 LINE。
Câu đọc biểu đồ: dùng bốn bước vừa học.
圖表題：用剛剛那四個步驟。
14 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家實際做一次模擬考，找出自己最弱的那一週。
（停在這一張，讓大家做大約十分鐘。）
做的時候，先不要翻講義，當成真的考試。沒有把握的題目，自己記一下，交卷後特別看那幾題的說明。
（巡堂：看大家錯在哪幾題。最後三到五分鐘，挑全班錯最多的兩三題講。根據各週教材，最容易錯的是：第 1 題 AEB 是 L0、第 6 題「至少」是下限、第 19 題 CEP 是 50%、第 23 題 119.8 的算法。）

## Slide 15
Tóm tắt · 小結
Trước ngày thi, làm ba việc
考前做三件事
Đọc lại bảng «tám tuần, mỗi tuần một câu»; nói được tám câu đó.
看一遍「八週地圖」，八句話都說得出來。
Tuần nào bị khung đỏ trong đề thử thì đọc lại tài liệu tuần đó.
模擬考紅框的那幾週，講義再讀一次。
Biểu đồ, bảng: tiêu đề và đơn vị → trục → điều kiện → so sánh.
圖和表：標題和單位 → 軸 → 前提條件 → 再比較。
15 / 15
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一節的目的回顧：考前三件事。
第一，把「八週地圖」看一遍，每週一句話，八句都說得出來。
第二，模擬考紅框的那幾週，講義再讀一次。模擬考可以在家再做，題目不會變，可是不要背答案，要看懂說明。
第三，圖和表照四步驟讀：標題和單位、軸、前提條件，最後才比較。
下週四，十一月五日，上課時間考試。祝大家考試順利。