## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 4
Đo bằng số km là sai đơn vị
用「跑了幾公里」來衡量，單位就選錯了
Đơn vị đúng là kịch bản — và cách dùng mô phỏng là quét tham số, không phải chạy đường dài
正確的單位是「場景」——模擬的用法是掃參數，不是跑里程
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/
第四週 第 2 節 2026/10/01（四）10:10–11:00 CH Tseng
Notes: 第二節。
第一節我們講了三個規格、三種落差。這一節要回答一個問題：
那到底要怎麼測，才知道一台自駕車安全？
先回想第一章那個數字——要用「跑里程」的方式證明自駕車比人安全，需要一百一十億英里。就算一百台車全年無休跑時速二十五英里，也要五百年。
所以里程不是好的測試單位。這一節要告訴各位，業界用的是什麼。

## Slide 2
Vấn đề · 問題在哪
10 000 km
Chạy mười nghìn km đường thẳng không chứng minh được gì cả
在直路上跑一萬公里，什麼都證明不了
Phần lớn quãng đường trên đường thật là những đoạn buồn tẻ: đi thẳng, không ai cắt ngang, không có gì xảy ra. Thứ quyết định an toàn lại là vài giây hiếm hoi — mà chạy dài chưa chắc gặp được.
真實道路上的里程，絕大部分是無聊的：直行、沒人切進來、什麼都沒發生。決定安不安全的是那幾秒鐘的罕見狀況——而一直跑，不保證遇得到。
Vậy nên câu hỏi không phải «chạy được bao nhiêu km», mà là «đã gặp qua những tình huống nào».
所以問題不是「跑了幾公里」，而是「遇過哪些狀況」。
2 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 先講清楚為什麼里程是錯的單位。
假設有一台自駕車，在高速公路上直直跑了一萬公里，一次事故都沒有。它安全嗎？
（等學生回答。會有人說安全，有人說不一定。）
它只證明了一件事：它很會走直線。
真實道路上的里程，絕大部分是無聊的——直行、沒有人切進來、什麼事都沒發生。而決定一台車安不安全的，是那幾秒鐘的罕見狀況：小孩突然從車陣中衝出來、前車急煞、機車從右側死角鑽上來。
這裡有個殘酷的事實：你一直跑，不保證遇得到那幾秒鐘。有些狀況可能跑十萬公里才遇到一次。
（回頭指第一章那個數字）這就是為什麼需要一百一十億英里——因為你得靠「跑很多」來換「碰巧遇到」。這太沒效率了。
所以問題要改成：不是「跑了幾公里」，而是「遇過哪些狀況」。
而「狀況」這個詞，在這一行有一個正式的名字：場景（scenario）。

## Slide 3
Kịch bản có ba tầng
場景分成三層
3 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 「場景」這個詞聽起來很模糊。所以業界把它分成三層，從模糊到精確。
一層一層講，每一層我都用同一個例子：前車急煞。

## Slide 4
Tầng 1 / 3 · 第一層
Kịch bản chức năng: viết bằng tiếng người, không có con số
功能場景：用人話寫，沒有數字
Ví dụ: «xe phía trước phanh gấp». Ai đọc cũng hiểu, kể cả người không làm kỹ thuật. Nhưng chưa test được, vì chưa có con số nào.
例子：「前車急煞」。任何人都看得懂，連不是工程師的人也懂。但還沒辦法拿來測，因為還沒有任何數字。
Dùng để làm gì: liệt kê ra hết những chuyện có thể xảy ra. Giai đoạn này càng nhiều càng tốt.
用途：把所有可能發生的事列出來。這個階段愈多愈好。
4 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第一層：功能場景。
就是用人話寫一句：「前車急煞」。
（問全班）這句話，不是工程師的人看得懂嗎？
（預期答案：看得懂。）
對，這就是功能場景的價值——任何人都能參與。安全部門、法務、甚至客服接到的客訴，都可以變成功能場景。
但它有個問題：你沒辦法拿它來測試。前車在幾公尺外？減速度多少？自車開多快？通通沒有。
所以功能場景的用途是列清單：把所有可能發生的事寫下來。這個階段愈多愈好，不怕重複。
（一個實務例子：Waymo 的工程師每次安全駕駛介入，都要寫一句話描述發生什麼事。那一句話就是功能場景。）

## Slide 5
Tầng 2 / 3 · 第二層
Kịch bản logic: thêm tham số, nhưng mỗi tham số là một KHOẢNG
邏輯場景：加上參數，但每個參數是一個「範圍」
Ví dụ: xe phía trước ở cách 20 đến 60 m, giảm tốc 3 đến 8 m/s², xe mình chạy 40 đến 70 km/h. Vẫn chưa test được, nhưng đã đủ chính xác để máy hiểu.
例子：前車在 20 到 60 公尺處，以 3 到 8 m/s² 減速，自車時速 40 到 70。還是不能直接測，但已經精確到電腦看得懂。
Đây là tầng quan trọng nhất — và cũng là tầng bài cuối kỳ yêu cầu các bạn viết.
這是最重要的一層——也是期末專題要各位寫的那一層。
5 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第二層：邏輯場景。
把功能場景加上參數，但每個參數不是一個值，是一個範圍。
同樣是「前車急煞」，寫成邏輯場景就變成：
前車在二十到六十公尺處，以三到八 m/s² 減速，自車時速四十到七十。
（問全班）為什麼要用範圍，不直接給一個數字？
（讓學生想。這題有點難。）
因為真實世界不會剛好是某個數字。前車可能在二十一公尺，也可能在五十九公尺。你要測的是整個範圍內都安全，不是某一個特定的點安全。
這一層最重要，因為它是「可以交給電腦去展開」的形式。
而且，這也是期末專題要各位寫的那一層。等一下我會示範怎麼從功能場景寫成邏輯場景。

## Slide 6
Tầng 3 / 3 · 第三層
Kịch bản cụ thể: mỗi tham số chốt đúng một giá trị
具體場景：每個參數固定成一個值
Ví dụ: xe phía trước cách đúng 35 m, giảm tốc đúng 6 m/s², xe mình chạy đúng 50 km/h. Đây mới là thứ chạy được trong mô phỏng — chạy một lần ra một kết quả.
例子：前車剛好 35 公尺，減速度剛好 6 m/s²，自車剛好時速 50。這才是模擬器真的跑得起來的東西——跑一次，出一個結果。
Một kịch bản logic có thể bung ra hàng nghìn, hàng chục nghìn kịch bản cụ thể.
一個邏輯場景，可以展開成成千上萬個具體場景。
6 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第三層：具體場景。
把剛剛那些範圍，每一個都固定成一個值：
前車剛好三十五公尺，減速度剛好六，自車剛好時速五十。
這才是模擬器真的跑得起來的東西。跑一次，出一個結果：撞了，或沒撞。
現在關鍵的一步來了。
一個邏輯場景，可以展開成幾個具體場景？
距離二十到六十，每一公尺取一個，四十一個值。減速度三到八，每零點五取一個，十一個值。速度四十到七十，每五公里取一個，七個值。
（在白板上寫）四十一 × 十一 × 七 ＝ 三千一百五十七個具體場景。
而這只是一個功能場景展開出來的。你有五百個功能場景，就是一百五十萬個具體場景。
這就是模擬真正的用法。下一頁講。

## Slide 7
Cách dùng · 模擬真正的用法
Dùng mô phỏng không phải để chạy nhiều km, mà để quét tham số
模擬的用法不是跑里程，是掃參數
Giữ nguyên một kịch bản, đổi một tham số một chút, chạy lại. Rồi lại đổi, lại chạy. Ba nghìn lần chạy xong, bạn biết chính xác ranh giới nằm ở đâu: đến giá trị nào thì bắt đầu đâm.
固定一個場景，把一個參數改一點點，重跑。再改，再跑。跑完三千次，你就知道界線在哪裡：那個值到多少就開始撞。
Đường thật không làm được: không thể bắt cùng một xe máy tạt vào ba nghìn lần.
真實道路做不到：你沒辦法叫同一台機車切進來三千次。
7 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 所以模擬真正的用法是什麼？掃參數。
固定一個場景，把一個參數改一點點，重跑。再改一點點，再跑。
跑完三千次之後，你得到的不是「有沒有撞」，而是一條界線：
「前車在三十五公尺外、減速度六以下，我們都能停住。超過六，我們在三十公尺以內就停不住了。」
（這句話值得寫在白板上。）
這條界線就是能力邊界——而能力邊界，正是第二週講的 ODD 要寫進去的東西。
（回頭連結）看到了嗎？第二週的 ODD、第三週的感測器邊界、今天的掃參數，講的是同一件事：你要說得出自己的界線在哪裡。
最後看底下那句：這件事真實道路做不到。你沒辦法叫同一台機車，用完全一樣的角度、速度、位置，切進來三千次。
所以模擬不是「比較便宜的測試」，它是唯一做得到這件事的工具。

## Slide 8
Ba tầng đó, trong mô phỏng của ta là ba thứ bạn đã dùng rồi
這三層，在我們的模擬器裡就是三個你已經用過的東西
1
Sáu nút cài sẵn
六個預設按鈕
«Giờ cao điểm Hà Nội»
→ CHỨC NĂNG
「河內尖峰」「雨夜」
→ 功能場景
→
2
Khoảng kéo được
滑桿的範圍
3–60 tia · 10–120 m · 20–180°
→ LOGIC
→ 邏輯場景
→
3
Dừng ở một vị trí
停在一個位置
12 tia · 40 m · 90°
→ CỤ THỂ
→ 具體場景
Bài tập 2 của tiết 3 chính là «quét tham số»: giữ nguyên giờ cao điểm Hà Nội, chỉ đổi ba con số.
第三節的任務二就是在「掃參數」：河內尖峰不動，只改那三個數字。
8 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 剛剛講的三層，聽起來很抽象。但各位上週已經全部用過了，只是不知道它們的名字。
六個預設按鈕——「河內尖峰」「雨夜」——那就是功能場景。用人話講的一個狀況。
滑桿可以拉的範圍——射線三到六十、長度十到一百二十、張角二十到一百八十——那就是邏輯場景。它定義了「所有可能的組合」。
滑桿停在某一個位置——十二條、四十公尺、九十度——那就是具體場景。按開始，跑一次，出一個結果。
（讓學生看著自己的螢幕對照一次，這比講十遍有用。）
所以第三節的任務二，各位要做的事情有一個正式名稱，叫掃參數：河內尖峰那個場景不動，只改三個數字，找出讓車子跑得起來的那組值。
而各組找到的那組數字合起來，會落在某一個範圍——那個範圍就是「河內尖峰的最低感測器規格」。

## Slide 9
▶ Video · 一個場景在真實世界長什麼樣
Euro NCAP: cùng một kịch bản, lặp lại y hệt, cho mọi mẫu xe
Euro NCAP：同一個場景，一模一樣地重複，對每一款車都做
Búp bê xe đạp cắt ngang — cùng tốc độ, cùng vị trí, lần nào cũng thế.
腳踏車假人橫切過去——同樣速度、同樣位置，每次都一樣。
▶
AEB for cyclists
Euro NCAP（官方） · 4:39，播 2 分鐘就夠
https://www.youtube.com/watch?v=fWZQGcMN3Vc
Chú ý: con búp bê xe đạp chạy ra ở đúng một tốc độ, đúng một vị trí
注意看：那個假人腳踏車是用固定的速度、固定的位置衝出來的
Đó chính là «kịch bản cụ thể» — mỗi lần chạy đều phải giống hệt lần trước
那就是「具體場景」——每一次跑都必須跟上一次一模一樣
Câu hỏi: vì sao phải dùng búp bê, không dùng người thật?
問題：為什麼要用假人，不用真人？
Euro NCAP có kịch bản «một xe máy». Không có kịch bản «mười hai xe máy vây quanh bạn».
Euro NCAP 有「一台機車」的場景。沒有「十二台機車圍著你」的場景。
9 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 講了這麼多層，各位可能還是覺得抽象。我放一支影片，讓各位看一個場景在真實世界長什麼樣。
這是 Euro NCAP，歐洲的新車安全評鑑，官方頻道。這支測的是自動緊急煞車對腳踏車。
（播 2 分鐘。沒網路就跳過，用下面的問題討論。）
看的時候注意一件事：那個假人腳踏車，是用固定的速度、從固定的位置衝出來的。軌道、速度、時間點，全部都事先訂好。
那就是具體場景。每一次測試都必須跟上一次一模一樣，否則不同車款之間沒辦法比較。
看完問兩個問題。
第一，為什麼要用假人，不用真人？
（預期答案：危險。這就呼應第一節講的「模擬能做真實做不到的事」——這裡是用假人來達到類似的效果。）
第二，這個問題比較重要：Euro NCAP 有沒有「十二台機車圍著你」的場景？
（答案：沒有。它有「一台機車」的場景，二〇二三年才加的。）
所以如果一台車拿了 Euro NCAP 五顆星，它在河內就一定安全嗎？
（讓學生自己說出「不一定」。這是下一段的引子。）

## Slide 10
Kịch bản lấy từ đâu ra
場景是從哪裡來的
10 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 剛剛那個問題很好：Euro NCAP 沒有機車海的場景。
那場景到底是從哪裡來的？誰決定要測哪些？
三個來源。一個一個看。

## Slide 11
Nguồn 1 / 3 · 來源之一
Từ quy định và tiêu chuẩn: ai muốn bán xe thì bắt buộc phải qua
來自法規與標準：想賣車就一定要通過
Euro NCAP kiểm tra phanh tự động với xe, với người đi bộ, và từ 2023 thêm xe máy. Còn có ISO 34502 — một bộ khung quy định kịch bản phải viết như thế nào.
Euro NCAP 測自動緊急煞車：對車、對行人，2023 年起加上機車。另外還有 ISO 34502，規定場景要怎麼寫的框架。
Ưu điểm: rõ ràng, ai cũng phải theo. Nhược điểm: ít, và luôn chậm hơn thực tế vài năm.
優點：明確，大家都得照做。缺點：數量少，而且永遠落後現實好幾年。
11 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第一個來源：法規與標準。
Euro NCAP 就是一個。它測自動緊急煞車，對車、對行人，二〇二三年才加上機車。
還有 ISO 34502，那是一個框架，規定場景應該怎麼寫——它不告訴你要測什麼，它告訴你「場景這個東西應該長什麼樣」。
（問全班）法規來的場景，優點是什麼？
（預期答案：明確、大家都要做、可以比較。）
對。缺點呢？
（這題比較難，可以提示。）
第一，數量少。幾十個場景，跟真實世界的複雜度比起來是九牛一毛。
第二，它永遠落後現實。機車的場景二〇二三年才加——但機車在亞洲已經跑了幾十年了。法規是等問題出現、等事故累積、等社會有共識，才會動。
所以法規是地板，不是天花板。通過法規只代表你沒有低於最低標準。

## Slide 12
Nguồn 2 / 3 · 來源之二
Từ cơ sở dữ liệu tai nạn: lấy tai nạn thật dựng lại thành kịch bản
來自事故資料庫：把真實發生過的事故還原成場景
GIDAS của Đức ghi chi tiết từng vụ tai nạn: xe chạy bao nhiêu, va chạm ở góc nào, tầm nhìn bị che ra sao. NHTSA của Mỹ cũng có kho tương tự.
德國的 GIDAS 詳細記錄每一起事故：車速多少、從哪個角度撞上、視線被什麼擋住。美國 NHTSA 也有類似的資料庫。
Điểm mạnh: mỗi kịch bản đều từng làm ai đó bị thương — không phải do ai ngồi tưởng tượng ra.
這個來源的份量在於：每一個場景都真的傷過人——不是誰坐在辦公室想出來的。
12 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第二個來源：事故資料庫。
德國有一個叫 GIDAS 的資料庫，非常詳細地記錄每一起交通事故：當時車速多少、從哪個角度撞上、視線被什麼擋住、天氣如何。美國的 NHTSA 也有類似的。
做法是：把真實發生過的事故，還原成一個場景，然後拿去問「如果當時是自駕車，它會不會也撞？」
（停一下）這個來源有一個很重的份量，請各位注意：
每一個場景，都真的傷過人。不是誰在辦公室裡想像出來的。
所以當一家公司說「我們通過了三千個事故場景的測試」，那句話的意思是：三千件真實的悲劇，被拿來當成檢查表。
（這裡可以停兩秒，不要急著往下講。）
這也回答了一個常見的問題：為什麼自駕車的測試看起來這麼保守、這麼慢？因為它的清單是用別人的代價寫出來的。

## Slide 13
Nguồn 3 / 3 · 來源之三
!
Từ đường thật: mỗi lần tài xế an toàn can thiệp là một kịch bản mới
來自實際道路：安全員每介入一次，就多一個場景
Xe đang chạy thử, tài xế an toàn vừa chạm vô lăng — hệ thống tự động cắt đoạn đó ra, dựng thành kịch bản, lưu vào kho. Mỗi lần phanh gấp cũng vậy.
測試車在路上跑，安全員手一碰方向盤——系統自動把那一段切出來，做成場景，存進資料庫。每一次急煞也一樣。
Kho kịch bản của Waymo và Cruise tính bằng hàng chục nghìn, và mỗi ngày vẫn dài thêm.
Waymo 和 Cruise 的場景庫以數萬計，而且每天還在增加。
13 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第三個來源，也是最有意思的一個：從實際道路上長出來。
做法是這樣：測試車在路上跑，車上有安全員。只要安全員手一碰方向盤——系統就自動把那前後幾秒切出來，做成一個場景，存進資料庫。
每一次急煞，也一樣。
（問全班）為什麼要用「安全員介入」當作觸發條件？
（讓學生想。答案是：因為安全員介入，代表「有一個人覺得這台車做得不夠好」。那正是你想蒐集的東西。）
這個做法有個很漂亮的地方：它會自己成長。車跑得愈多，場景庫愈大；場景庫愈大，測試愈完整；測試愈完整，車開得愈好。
Waymo 和 Cruise 的場景庫以數萬計，而且每天都在長。
（補一個今年的發展，如果時間夠：Waymo 二〇二六年二月發表了一套生成式的模擬模型，建立在 DeepMind 的 Genie 3 上面，可以自己「長」出沒發生過的罕見狀況——龍捲風、淹水的街道，甚至路上有一頭大象。
規模的數字也值得唸給學生聽：每天有兩萬五千台虛擬的 Waymo 在跑，一天跑一千萬英里。拿來跟第一章那個「一百一十億英里」對照——用模擬，一千多天就跑完了；用真車，要五百年。
想放影片的話：The Information 有一支三分鐘的報導，youtube.com/watch?v=93i4i9MlXx8，由 Waymo 的工程師親自說明。這支不是必播，時間不夠就跳過。）

## Slide 14
Ba nguồn đó đều không có cái các bạn gặp hằng ngày
這三個來源，都沒有各位每天遇到的那件事
Kho kịch bản có sẵn cho bạn
現成的場景庫給你的
10 000+
kịch bản, phần lớn từ Âu Mỹ
個場景，大部分來自歐美
Đầy đủ, được kiểm chứng, dùng được ngay.
完整、經過驗證、拿來就能用。
Nhưng thứ bạn cần là…
但你需要的是……
12 xe máy vây quanh
十二台機車圍著你
Euro NCAP có kịch bản MỘT xe máy. Không nơi nào có kịch bản này.
Euro NCAP 有「一台機車」的場景。這個場景哪裡都沒有。
Đây không phải lời than — đây là chỗ trống, và là cơ hội cho đề tài cuối kỳ của các bạn.
這不是抱怨——這是一個空缺，也是各位期末專題的機會。
14 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 三個來源講完了。現在把它們合起來看，會看到一個洞。
左邊：現成的場景庫，一萬個以上的場景，完整、驗證過、拿來就能用。聽起來很夠了。
但是——
（指右邊）各位每天在路上遇到的那件事，哪一個場景庫裡有？
（讓學生自己說。）
法規標準：Euro NCAP 有「一台機車」，二〇二三年加的。沒有「十二台圍著你」。
事故資料庫：GIDAS 是德國的，NHTSA 是美國的。德國和美國的街上，沒有機車海。
實路收集：Waymo 在鳳凰城、舊金山收集。那裡也沒有機車海。
所以這一塊，三個來源都補不到。
（停一下，然後把語氣轉過來。）
這不是抱怨。反過來想：
如果一個問題，全世界的資料庫裡都沒有答案，而你剛好每天都在現場——那就是你的題目。
期末專題如果有人要做「台灣或越南的交通場景庫」，我非常歡迎，而且我認為那比再做一次歐美已經做過的題目有價值得多。

## Slide 15
Ví dụ · 從影片字幕變成邏輯場景
Mười câu phụ đề trong video Hà Nội ở chương 1 — đó chính là mười kịch bản chức năng.
第一章那支河內影片的十段字幕，就是十個功能場景。
1
«Trước mặt bạn 5 m có 12 xe máy» → viết thành: 3–8 m, 8–15 xe, 15–35 km/h, cách nhau 0,5–1,5 m
「你前方五公尺內有十二台機車」→ 寫成：3–8 公尺內、8–15 台、時速 15–35、橫向間距 0.5–1.5 公尺
2
«Một xe tải đỗ sai» → chiếm 30–60% làn, cách 10–40 m, làn bên cạnh mỗi 10 m có 0–3 xe máy
「一台違停的貨車」→ 佔車道 30–60%、距離 10–40 公尺、旁邊車道每 10 公尺 0–3 台機車
3
Bài về nhà: chọn một cảnh Đài Loan, viết thành kịch bản logic như trên
回家作業：挑一個台灣的場景，照上面的格式寫成邏輯場景
Viết được kịch bản logic — kỹ năng cụ thể nhất của buổi hôm nay.
會寫邏輯場景，是今天最具體的一項技能。
15 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 最後這一段是期末專題的預習，請各位認真聽。
還記得第一章那支河內的影片嗎？那支影片有十段字幕。
那十段字幕，就是十個功能場景。
期末專題要各位做的事，就是把它們寫成邏輯場景。我示範兩個。
第二段字幕：「你前方五公尺內有十二台機車。」
這是功能場景。寫成邏輯場景：
前方三到八公尺內，機車八到十五台，速度時速十五到三十五，橫向間距零點五到一點五公尺。
（在白板上寫出來，讓學生看清楚「一句話」怎麼變成「四個範圍」。）
第四段字幕：「一台違停的貨車。」寫成：
貨車佔車道百分之三十到六十，距離十到四十公尺，旁邊車道每十公尺有零到三台機車。
（再示範一個，如果時間夠：第七段「圓環，沒有號誌」→ 進入速度十到二十五公里、同時進入兩到六台、讓與不讓的機率各半。）
看出規律了嗎？每一個模糊的詞，都要變成一個帶單位的範圍。「很多機車」不行，「八到十五台」才行。
回家作業：挑一個台灣的場景，自己寫一個。綠燈起步機車扇形散開、待轉區、騎樓並排停車開門——都可以。
（這一題下週要收，會影響期末專題的起手式。）

## Slide 16
Tiết 2 · 第二節小結
Mang ba câu này lên máy
帶三句話上機
Kịch bản có ba tầng: chức năng (tiếng người) → logic (khoảng) → cụ thể (một giá trị).
場景三層：功能（人話）→ 邏輯（範圍）→ 具體（一個值）。
Cách dùng mô phỏng là quét tham số để tìm ranh giới, không phải chạy cho nhiều km.
模擬的用法是掃參數、找出界線，不是拚里程。
Kịch bản đến từ quy định, cơ sở dữ liệu tai nạn và đường thật — nhưng «biển xe máy» thì không nguồn nào có.
場景來自法規、事故資料庫、實路收集——但「機車海」哪一個來源都沒有。
16 / 16
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第二節到這裡。三句話帶走。
第一句，場景三層：功能場景用人話、邏輯場景給範圍、具體場景給一個值。期末專題要寫的是中間那一層。
第二句，模擬的用法是掃參數，找出界線，不是拚里程。跑一萬公里證明不了什麼，把一個場景掃過三千個組合，才知道自己的邊界在哪。
第三句，場景來自三個地方：法規、事故資料庫、實路收集。但機車海哪一個來源都沒有——那是各位的機會。
休息十分鐘。
第三節上機，各位要做的事，現在有正式的名字了：為河內這個場景，掃出一組最低的感測器規格。