## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 6
Chọn cảm biến cho một chiếc xe (2): radar, siêu âm, vệ tinh, quán tính
替一台車選感測器（二）：雷達、超音波、衛星、IMU
Tám model, năm tình huống, bốn bảng — mỗi người nộp một tờ
八個型號、五個情境、四張表——每個人交一張
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/spec/
第六週 第 3 節 2026/10/15（四）11:10–12:00 CH Tseng
Notes: 第三節，整節在電腦上。
上週各位做了一張表：四個型號、三個情境、十二格。今天在那張表旁邊再加四張小表：雷達兩顆、超音波兩顆、衛星兩顆、IMU 兩顆，各配兩三個情境，一共二十二格。
規則跟上週一樣：點一格，判讀展開，看完選夠或不夠，而且要講得出卡在哪一行。
後面兩張表問的問題不一樣。雷達和超音波問「看不看得到」；衛星問「知不知道自己在哪一道」；IMU 問「衛星斷掉那幾秒撐不撐得住」。展開的那一塊會寫清楚這一格在問什麼。
個人作業，截圖傳 LINE 群，下課前交。先把兩個網頁打開。

## Slide 2
Mở hai trang: bàn đọc thông số và trang nộp bài
開兩個網頁：規格判讀台、作業頁
Bàn đọc thông số
規格判讀台
…/week6/spec/
Trang nộp bài
作業頁
…/week6/hw/
Quét hai mã, mở thành hai tab
兩個都掃，開成兩個分頁
兩個網址前面都一樣：
https://ch-neural.github.io/
MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/
1
Bàn đọc thông số: vẫn là trang tiết 1, địa chỉ không đổi
判讀台就是第一節那一個，網址沒變
2
Trang nộp bài là trang MỚI — quét thêm mã thứ hai
作業頁是新的，要再掃第二個 QR
3
Tiết này bật «chỉ tiếng Anh» trên bàn đọc thông số
判讀台的「只看英文原文」這一節要按下去
Mở cả hai rồi hãy giơ tay. Ai không mở được thì tạm hai người dùng chung một máy.
兩個都開好了再舉手。打不開的人先兩個人共用一台。
2 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 兩個網頁。左邊那個 QR 是判讀台，第一節開過的，分頁還在的直接切回去。右邊那個是作業頁，新的，今天的答案全部填在那裡。網址前面一樣，最後一段一個是 spec，一個是 hw。
我等全班。兩個都開好了再舉手。還沒開的，先跟旁邊的同學共用一台。
開好之後兩件事。第一，右上角語言鈕，要看越南文現在切。第二，判讀台的「只看英文原文」按下去，今天讀的是真的規格表。
作業頁最上面有姓名和學號，現在就填。下面四張表、一句結論、四句是非。
這兩個網頁下課以後還在，回家可以再練。

## Slide 3
Bốn bước, mỗi bước đều có thứ phải chép
四個步驟，每一步都有要抄的東西
1
Chọn tình huống
選情境
Ở thanh trên cùng
Nay có 5 cái
在最上面那一條
今天有五個
→
2
Chọn model
選型號
Hàng nút trên kết luận
Làm hết cùng nhóm
判定上方那一排
同一組輪完
→
3
Đọc phán định
看判定
Đỏ = dòng bị chặn
Hổ phách = lớp ước lượng
紅字＝卡住的行
琥珀色＝本課的估計
→
4
Viết & nộp
作答與上傳
4 bảng + kết luận + 4 câu
Tạo phiếu → chụp → LINE
四張表＋結論＋四句
產生作答單→截圖→LINE
Bước 3 có thêm một màu: hổ phách là chỗ datasheet không có, lớp tự ước lượng — phải nói được đó là ước lượng.
第 3 步多了一種顏色：琥珀色是規格表沒有、本課自己估的——要講得出那是估計。
3 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 四個步驟。
第一步，選情境。最上面那一條，今天五個：校園、河內、國道、停車場、隧道。旁邊會印這個情境的煞停距離、天空看不看得到、衛星斷幾秒。
第二步，選型號。判定上面那一排，只列同一組的兩顆，情境固定、兩顆輪完。
第三步，看判定。跟上週一樣，綠色是過、紅色是卡住的那一行。今天多一種顏色：琥珀色。那是規格表上沒有、本課自己估的數字，例如手機級 IMU 的偏差。看到琥珀色，作答的時候要知道那是估計，不是廠商寫的。
第四步，作答。作業頁四張表，點格子展開，選夠或不夠。然後一句結論、四句是非。最後按「產生作答單」，截圖。
第一題在下一張。

## Slide 4
Nhiệm vụ 1 · 第一題（10 分鐘）
Hai radar × sân trường, Hà Nội, cao tốc. Sáu ô, rồi so với bảng tuần trước.
雷達兩顆 × 校園、河內、國道。六格，做完和上週那張表比。
1
Ô cao tốc của ARS 408 màu đỏ: chép nguyên dòng đỏ — nó tắc ở đâu?
ARS 408 國道那一格是紅的：把紅字那一行整句抄下來——它卡在哪？
2
So với AT128P tuần trước ở cao tốc: một cái qua với 12 điểm, một cái 250 m mà không biết làn
和上週 AT128P 的國道格比：一個 12 個點勉強過，一個 250 公尺卻分不出車道
3
ARS 548 qua cả ba ô: tìm xem nó thắng ở dòng nào trên bảng
ARS 548 三格都過：找出它贏在表上哪一行
Ba dòng xám dưới phán định không phải ngưỡng — nhưng dòng «độ cao» hãy đọc một lần.
判定底下的灰色行不是門檻——但「高度」那一行請讀一次。
4 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第一題，十分鐘。作業頁第一張表：ARS 408-21、ARS 548 RDI，乘以校園、河內、國道，六格。
點下去判讀就展開，和上週一樣：先看煞停和測距門檻，再一行一行往下。
我先講各位會看到什麼。校園和河內，兩顆都過。四十公尺在近場，正負六十度，一束攤成一點一公尺，比車道窄，分得出在哪一道。
國道，ARS 408 是紅的。測距兩百五十公尺，門檻一百五十，綠的。可是角解析度那一行：一百五十公尺處一束攤成四點二公尺，比一個車道還寬，紅的。它知道前面一百五十公尺有車，說不出在你這一道還是隔壁。就是第一節講的，晚上遠方來車，兩個頭燈黏成一盞：看得到，分不開。把那一行整句抄下來。
現在拿出上週的作答單，看國道那一欄。AT128P 過了，可是上週講過它只剩十二個點，剛好壓線。今天的 ARS 408 測距比它遠，卻在另一行出局。同一個情境、兩種感測器、兩種卡法。
ARS 548 三格都過。各位去判讀台左邊那張表找：它贏在哪一行？波束寬一點二度，一百五十公尺攤成三點一公尺，剛好比車道窄。只差零點四度，過與不過。
灰色的行不是門檻，但「高度」那一行請各位讀一次：408 沒有高度，548 有。這一行今天不計分，第七週會回來。
十分鐘，開始。

## Slide 5
Nhiệm vụ 2 · 第二題（7 分鐘）
Hai siêu âm × bãi đỗ xe, sân trường. Bốn ô — chỉ khác tốc độ.
超音波兩顆 × 停車場、校園。四格——只差在車速。
1
Bãi đỗ xe cả hai qua, sân trường cả hai không: khác ở quãng đường phanh — chép hai con số
停車場兩顆都過，校園兩顆都不過：差在煞停距離——抄下兩個數字
2
Chép dòng «góc chùm»: HC-SR04 15°, Bosch — bảng không in
把判定裡「波束角」那行抄下來：HC-SR04 15°，Bosch 沒印
3
Nghĩ một câu: vì sao loại ô tô phải «tần số thay đổi»?
想一題：為什麼車用的要「可變頻率」？
Ở 20 km/h phanh 4,2 m cộng 5 m dự phòng = 9,2 m; nó thấy xa nhất 5,5 m.
時速 20 煞停 4.2 加餘裕 5 ＝ 9.2 公尺；它最遠看 5.5。
5 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第二題，七分鐘。第二張表：HC-SR04、Bosch 6.5，乘以停車場、校園，四格。
停車場，兩顆都過。時速五，煞停零點四公尺，餘裕零點五，門檻兩公尺——那個小孩在兩公尺外。四公尺和五點五公尺都夠。
校園，兩顆都不過。時速二十，煞停四點二公尺加餘裕五公尺，九點二公尺。五點五公尺搆不到。把這兩個煞停距離抄下來，零點四和四點二，差在這裡。
判定裡有一行波束角：HC-SR04 寫十五度，兩公尺處只蓋零點五公尺寬，所以保險桿要裝四到六顆。Bosch 那一行寫「規格表上沒有這一行」——那份是售後市場的規格單，沒印。抄下來。
最後想一題，不用寫：為什麼車用的要「可變頻率」，43 到 60 千赫？提示：車頭裝六顆，同時發聲。想想第二節那六個在山谷裡同時喊的人。等一下我問。
七分鐘。

## Slide 6
Nhiệm vụ 3 · 第三題（10 分鐘）
Hai GNSS × sân trường, Hà Nội, hầm. Câu hỏi đổi rồi: «biết mình ở làn nào không?»
衛星兩顆 × 校園、河內、隧道。問題換了：「知不知道自己在哪一道？」
1
NEO-M8N không qua ô nào: chép dòng «độ chính xác» — 2,5 m so với ngưỡng mấy mét?
NEO-M8N 三格都不過：抄「精度」那一行——2.5 m 對門檻幾公尺？
2
ZED-F9P qua ở sân trường, không qua ở Hà Nội: mất khoá rồi lùi về mấy mét?
ZED-F9P 校園過、河內不過：失鎖之後退回幾公尺？
3
Cột hầm cả hai bằng không — đó là điểm xuất phát của câu 4
隧道那一欄兩顆都零——這就是第四題的起點
Ngưỡng 0,5 m: làn 3,5 m, xe 1,8 m, mỗi bên còn 0,85 m.
門檻 0.5 公尺：車道 3.5、車寬 1.8，左右各只剩 0.85。
6 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第三題，十分鐘。第三張表：NEO-M8N、ZED-F9P，乘以校園、河內、隧道，六格。
這張表的問題換了。展開的抬頭會寫：問的是「知不知道自己在哪一道」，橫向誤差要在零點五公尺以內。為什麼是零點五？車道三點五、車寬一點八，左右各剩零點八五，零點五是留一點餘裕。
NEO-M8N 三格都不過。校園、河內兩格，精度那一行寫 2.5 公尺 CEP，門檻 0.5，紅的。隧道那一格，天空那一行就紅了：收不到。抄精度那一行。
ZED-F9P 校園過。開闊天空，RTK 鎖得住，一公分加二十公里的兩公分，三公分，綠的。
ZED-F9P 河內不過。各位看那一行：多路徑讓 RTK 失鎖，退回單機解 1.5 公尺。同一顆模組，換個地方就從三公分變一點五公尺。原因就是第二節的鏡子：訊號從大樓的牆上反射進來，接收機被騙了。這是今天最重要的一格，跟上週 OS1 換模式翻盤一樣重要——只是這次是往壞的方向翻。抄下來：退回幾公尺。
隧道，兩顆都零。不是誤差大，是沒有位置。這就是第四題要問的事：沒有衛星的那九分鐘，誰來補？
十分鐘，開始。

## Slide 7
Nhiệm vụ 4 · 第四題（7 分鐘）＋ 第五題
Hai IMU × Hà Nội, bãi đỗ xe, hầm. Rồi viết một câu kết luận cho hầm.
IMU 兩顆 × 河內、停車場、隧道。然後替隧道寫一句結論。
1
Hà Nội 10 s: ADIS qua, ICM không — hai con số «giữ được» khác nhau mấy lần?
河內 10 秒：ADIS 過、ICM 不過——兩個「撐多久」差幾倍？
2
Bãi đỗ xe 60 s: 5 km/h, cấp công nghiệp giữ được — vì sao chậm lại giữ được lâu hơn?
停車場 60 秒：時速 5，工業級撐得住——為什麼慢反而撐得久？
3
Hầm 580 s: cả hai không. Câu 5 chọn câu nói đúng «bù bằng gì»
隧道 580 秒：兩顆都不過。第五題選那句把「該怎麼補」講對的
Dòng hổ phách của ICM-20948: datasheet không in độ trôi, 0,5 °/s là lớp ước lượng — ghi là ước lượng.
ICM-20948 那行琥珀色：規格表沒印偏差，0.5 °/s 是本課估的——要記得那是估計。
7 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 第四題，七分鐘，加第五題。第四張表：ICM-20948、ADIS16470，乘以河內、停車場、隧道，六格。
這張表問的是：衛星斷掉那幾秒，它撐不撐得住。展開的抬頭會寫這個情境衛星斷幾秒、為什麼。
河內，斷十秒。ADIS 撐四十八秒，過。ICM 撐三秒，不過。各位看 ICM 那一行是琥珀色的：規格表沒印偏差，本課用零點五度每秒估。作答的時候要記得那是估計。兩個「撐多久」差十六倍。
停車場，斷六十秒。時速五。ADIS 撐一百三十六秒，過；ICM 撐九秒，不過。想一下為什麼慢反而撐得久——算式裡有車速，同樣的航向誤差，車開得慢，橫向偏得就慢。閉著眼睛走路也一樣：同樣走十秒，慢慢走比用跑的偏得少。
隧道，斷五百八十秒。兩顆都不過。工業級也只撐三十四秒。
然後第五題，替隧道寫一句結論，四選一。選項裡有一句說「ADIS16470 撐得住因為它是工業級」，有一句說「用 RTK 就好」，還有一句「IMU 不好用」。要選的是那句把卡在哪一行、該怎麼補都講對的：隧道裡要靠相機看車道線、輪速和高精地圖，不是換一顆更貴的 IMU。
七分鐘，做完先不要傳，等我總結。

## Slide 8
Không có cảm biến nào thắng cả năm tình huống
沒有一種感測器五個情境都贏
Cái ta vừa làm
我們剛剛做的事
12 × 5
mười hai model, năm tình huống
十二個型號、五個情境
ARS 548 qua cả 5 — nhưng 18 W, 526 g, không thấy màu đèn
ARS 548 五格都過——可是 18 W、526 g，看不到號誌顏色
Nhưng câu hỏi thật là…
但真正的問題是……
Vậy mọi xe đều gắn ARS 548 là xong?
那每台車都裝 ARS 548 就好了？
Không thấy màu đèn, không thấy vạch làn, không biết mình ở đâu
看不到紅燈顏色、看不到車道線、不知道自己在哪
Ví dụ · đội bóng không xếp 11 thủ môn
例子・足球隊不會派十一個守門員
▶
Video: vì sao Waymo dùng cả camera, lidar, radar 1:03
影片：Waymo 為什麼三種都用 youtu.be/Vwrz1hfVeSM
Bảng «điểm yếu của loại này, loại nào bù» ở tuần 3 — hôm nay mỗi ô đều có model thật.
第三週那張「每一種的弱點由誰來補」的表，今天每一格都有了真的型號。
8 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 先別傳，一起看總表。
十二個型號、五個情境、六十格，兩週加起來各位做了三十四格。只有一顆五格全過：ARS 548。那每台車都裝它就好了？
想三秒。
不對，理由跟上週一樣，而且更多。
第一，它看不到「那是什麼」。雷達的目標只有三個數字，多遠、多快、哪個方向。紅綠燈是紅是綠、路上那個是人還是垃圾桶，它不知道。這要相機。
第二，它不知道自己在哪。它量的全是相對的東西。要知道自己在地圖上哪一條路、哪一道，要衛星，而衛星在隧道裡是零。
第三，隧道裡那九分鐘。衛星沒有，IMU 三十四秒就出局。這時候靠的是光達、相機看車道線和高精地圖——第五章。
所以第三週那張表，「每一種的弱點由哪一種來補」，今天每一格都有了真的型號：雷達補雨霧和速度，超音波補保險桿前面二十公分，衛星給絕對位置，IMU 補那幾秒。沒有一顆是主角，每一顆都在補別人的洞。
像一支足球隊：不會派十一個守門員上場，也不會派十一個前鋒。守門員最會擋球，可是不會進球。每個位置找最適合的人，合起來才是一支隊。
最後播一分鐘的影片，Waymo 的工程師講他們的車為什麼三種都裝。英文，畫面上有英文字幕。他說：相機有解析度和顏色；光達直接量出周圍的立體形狀；雷達穿得過霧和雨，還用都卜勒直接量速度，就是第一節那一張。0:40 他說這幾種感測器 not backups to each other，不是彼此的備胎，是合起來變成一張圖，比任何一顆單獨看都好。這就是足球隊。
影片只講這三種。播完問學生：今天的衛星和 IMU 如果也放上這輛車，它們補的是哪個洞？
這就是第七週要講的事：融合。今天先把這句話記住。

## Slide 9
Hoạt động · 這句話對不對（每題 1 分鐘）
Bốn câu sau: chọn đúng hay sai, rồi chọn một lý do.
下面四句話。選對或錯，再選一個理由。
1
① Radar đo 250 m, nên xe ở 150 m nó chắc chắn biết ở làn nào.
① 雷達測距 250 公尺，所以 150 公尺外的車，它一定知道在哪一道。
2
② Siêu âm không đo được quá 5 m, nên nó vô dụng.
② 超音波量不到 5 公尺以外的東西，所以它沒有用。
3
③ Bảng ghi độ chính xác 2,5 m, nghĩa là mỗi lần định vị sai số không vượt 2,5 m.
③ 規格表寫精度 2.5 m，表示每一次定位的誤差都不會超過 2.5 m。
④ IMU không cần bên ngoài, nên trong hầm chỉ cần nó là đủ.
④ IMU 不靠外界，所以隧道裡靠它就夠了。
9 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 最後三分鐘，四句是非題，作業頁第六題。四人一組討論，每題一分鐘。
第一句：雷達測距 250 公尺，所以 150 公尺外的車，它一定知道在哪一道。
第二句：超音波量不到 5 公尺以外的東西，所以它沒有用。
第三句：規格表寫精度 2.5 公尺，表示每一次定位的誤差都不會超過 2.5 公尺。
第四句：IMU 不靠外界，所以隧道裡靠它就夠了。
四個提示詞：角解析度、停車場、CEP、時間平方。
一分鐘後公布答案。

## Slide 10
Đáp án · 答案：四句都錯
Bốn câu đều sai
四句都錯
① 1,6° ở 150 m thành 4,2 m, rộng hơn làn 3,5 m. Đo được xa ≠ biết ở làn nào.
① 1.6° 到 150 公尺攤成 4.2 公尺，比車道 3.5 寬。測得到遠 ≠ 知道在哪一道。
② Bãi đỗ xe 5 km/h, 2 m: nó rẻ nhất mà đủ. Mỗi loại có tình huống riêng.
② 停車場時速 5、2 公尺：它最便宜又夠用。每一種各有自己的情境。
③ CEP là 50%: một nửa trong vòng, một nửa ngoài — xác suất, không phải bảo đảm.
③ CEP 是 50%：一半在圈內、一半在外——機率，不是保證。
④ Nó trôi theo t²: 8 °/h ở 80 km/h chỉ 34 s. Hầm cần 580 s.
④ 它隨 t² 飄：8 °/h 在時速 80 只撐 34 秒。隧道要 580 秒。
10 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 答案：四句都錯。
第一句錯在把測距當成全部。一點六度到一百五十公尺攤成四點二公尺，比車道還寬。測得到遠，不等於知道在哪一道，就像遠方的兩個頭燈，看得到，分不開。
第二句錯在用一個情境否定一種感測器。停車場時速五、兩公尺，它最便宜又夠用。守門員不會進球，不代表球隊不需要守門員。
第三句錯在把機率讀成保證。CEP 是百分之五十，一半在圈內、一半在外，像射一百支飛鏢，有五十支在圈外。跟上週的「大於九成偵測機率」是同一種東西。
第四句錯在忘了它會飄。橫向誤差隨時間平方長，像閉著眼睛走路，愈走愈歪。8 °/h 在時速八十只撐三十四秒，隧道要五百八十秒。
作答單都傳上來了嗎？沒傳的現在傳，記得姓名有填到。

## Slide 11
Tuần sau · 下週預告
Tuần 7, 22/10: khi nào hỏng, và ghép lại thế nào
第 7 週，10 月 22 日：什麼時候壞、怎麼合起來
Lấy một cảnh trong bộ dữ liệu công khai nuScenes: camera, lidar, radar cùng lúc nhìn thấy gì
拿公開資料集 nuScenes 的同一個場景：相機、光達、雷達同一時刻各看到什麼
Bảng «điểm yếu của loại này, loại nào bù» tuần 3 — tuần sau điền thật vào từng ô
第三週那張「弱點由誰補」的表——下週每一格真的填進去
Mang theo: phiếu hôm nay và phiếu tuần trước, cả hai
要帶：今天和上週的作答單截圖，兩張都留著
11 / 11
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 下週第七週，十月二十二日，第三章最後一次。
前面三週我們把感測器一顆一顆讀完了。下週把它們合起來：同一個場景、同一個時刻，相機、光達、雷達各看到什麼，哪一顆先壞、壞了誰補。我會拿公開的資料集 nuScenes 來放。
要帶的東西：今天和上週的作答單截圖，兩張都留著。
今天就到這裡。下課。