## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 5
Chọn cảm biến cho một chiếc xe cụ thể
替一台指定的車選感測器
Bốn model, ba tình huống, mỗi người nộp một tờ
四個型號、三個情境，每個人交一張
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/
第五週 第 3 節 2026/10/08（四）11:10–12:00 CH Tseng
Notes: ▍這一張要做什麼
第三節開場。整節上機，四個型號乘三個情境，每人交一張。
▍畫面上圈這裡
圈主標「替一台指定的車選感測器」。說明今天交的是自己的判斷，不是抄答案。
▍以下照著唸
第三節，整節都在電腦上。
今天上午我們讀了兩頁規格表。這一節要把它用出來。
規則很簡單：我給你一台車要在哪裡跑，你告訴我哪一顆感測器可以用、哪一顆不行，而且要講得出卡在哪一行。
四個型號，三個情境，總共十二格。各位不用全部算，我會指定。
這一節是個人作業，每個人交一份。不用紙——在判讀台上作答，做完截圖上傳 LINE 群組，下課前交。
先把規格判讀台打開，然後看下一頁的四個步驟。

## Slide 2
Mở lại bàn đọc thông số
再打開一次規格判讀台
Quét mã QR bằng camera điện thoại
用手機相機掃這個 QR
https://ch-neural.github.io/
MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/
1
Vẫn là trang tiết 1 đã mở, địa chỉ không đổi — còn tab thì chuyển thẳng qua
就是第一節開過的那一個，網址沒變——分頁還在的人直接切回去
2
Góc trên bên phải đổi được sang tiếng Việt; tiết này phải bật «chỉ tiếng Anh»
右上角可以切越南文；「只看英文原文」這一節要按下去
3
Đáp án điền ở tab «Bài nộp» cuối cùng, không viết ra giấy
答案填在最後那個「作業」分頁，不是寫在紙上
Ai không mở được thì giơ tay — tạm hai người dùng chung một máy, đừng kẹt ở đây.
打不開的人舉手——先兩個人共用一台，不要卡在這裡。
2 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
整節都要用這個工具。先確定每個人都打開得了，而且知道答案要填在「作業」分頁。
▍畫面上圈這裡
等全班舉手說打開了再往下。打不開的人先兩人共用一台，不要卡住。順便圈右上角的語言鈕和「只看英文原文」。
▍以下照著唸
這一節整節都在用這個網頁，所以先花兩分鐘，確定每個人都打開得了。
上一節下課前各位應該都還開著。分頁還留著的人直接切回去，不要重開。關掉的人兩個方法：手機相機對準右邊這個 QR，或者照左邊那串網址打。網址和第一節的完全一樣，沒有換過。
我等全班。打開了的人舉手讓我看一下。……還沒開的，先跟旁邊的同學共用一台，不要卡在這裡，等一下我再過去看。
打開之後先確認三件事。第一，右上角那個語言鈕——要看越南文的現在就切。第二，「只看英文原文」這個按鈕，這一節要按下去：今天是要各位讀真的規格表，不是讀翻譯。第三，往最後拉，有一個「作業」分頁，今天的答案全部填在那裡，不是寫在紙上。
請各位現在就點進「作業」分頁看一眼：裡面有姓名、學號，還有三個情境的欄位。等一下每做完一題就回來填。姓名學號現在先填好，不然等一下截圖我認不出是誰。
最後講一句：這個網頁下課以後還會在，網址抄起來，回家可以再練。

## Slide 3
Bốn bước, mỗi bước đều có con số phải chép
四個步驟，每一步都有要抄下來的數字
1
Chọn tình huống
選情境
Ở thanh trên cùng
Mỗi câu chỉ chọn một lần
在最上面那一條
一題只要選一次
→
2
Chọn model
選型號
Hàng nút trên kết luận
Làm lần lượt bốn cái
判定上方那一排
四顆輪一遍
→
3
Tìm bốn số
找四個數字
Đọc bảng, tắt phần dịch
Góc nhìn · tầm đo · phân giải · tốc độ
讀規格表，把對照關掉
視野・測距・解析度・更新率
→
4
Viết & nộp
作答與上傳
Điền ở tab «Bài nộp»
Tạo phiếu → chụp → LINE
填在「作業」分頁
產生作答單→截圖→LINE
Bước 4 mới là phần chấm điểm: «không đủ» mà không nói được tắc ở đâu thì không tính.
第 4 步才是計分的地方：只寫「不夠」卻說不出卡在哪，不算。
3 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
交代四個步驟與每一步要抄下來的數字。
▍畫面上圈這裡
圈「每一步都有要抄下來的數字」。強調沒抄數字就等於沒做。
▍以下照著唸
四個步驟，我一個一個說。
第一步，選情境。看畫面最上面那一條，一直釘在那裡，捲到哪都看得到。三個按鈕：校園接駁、時速二十；河內尖峰、時速四十；國道、時速一百。一題只要選一次——選好了就不要再動它，等一下四顆型號都用同一個情境。旁邊會跟著印出這個情境的煞停距離和門檻，那就是等一下判定在比的數字。
第二步，選型號。判定那一塊的上面有一排四顆按鈕，你要算哪一顆就按哪一顆，不用跑回左邊。情境固定、型號輪四顆——這就是今天每一題要做的事。
第三步，找四個數字、看判定。四題還是上午那四個：垂直視野、對百分之十反射率的測距、解析度、更新率，選完按檢查。這裡我要請各位做一件事：把「只看英文原文」按下去。上午我讓對照開著，因為大家第一次讀；現在請各位試試看純原文，真的規格表上不會有中文。看不懂的單字可以問我，或者按回「原文＋對照」確認一下，但是先自己試。
第四步，寫結論。判讀台上有第四個分頁，叫作業，整份就在那裡填。
我要看到的不是「夠」或「不夠」兩個字，是卡在哪一行。
結論句是四選一，不用自己打字。但是選項裡有陷阱：裡面有一句只寫「OS1 不好用」，也有一句把卡住的地方講錯——說它卡在測距，其實測距九十公尺是夠的，卡住的是點數。要選的是那句把『卡在哪一行』講對的。
我提醒四件事。第一，先把姓名和學號填上去，不然截圖我認不出是誰。第二，答案存在你自己的手機裡，切去別的分頁查規格、再切回來，填過的都還在。第三，十二格不用手抄——在試算那一頁按「記進作業」就會自動填進去，按鈕下面還會告訴各位十二格已經記了幾格，填錯還是可以自己改。第四，全部做完按「產生作答單」，它會整理成一張乾淨的卡片，截那一張就好。
四個步驟講完了。第一題在下一張。

## Slide 4
Nhiệm vụ 1 · 第一題（10 分鐘）
Xe buýt nhỏ trong trường, 20 km/h. Thử cả bốn model.
校園接駁小巴，時速 20。四個型號都試一次。
1
Chép lại: model nào «đủ», model nào «không đủ»
抄下來：哪幾顆判定「夠」，哪幾顆「不夠」
2
Với model không đủ, chép nguyên dòng màu đỏ
不夠的那幾顆，把紅色那一行整句抄下來
3
Câu hỏi: tại sao camera lại đủ ở tình huống này?
想一題：為什麼相機在這個情境反而夠用？
Trong trường chạy chậm, nhìn gần — bài toán dễ nhất trong ba tình huống.
校園裡車速慢、看得近——三個情境裡最好過的一個。
4 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
第一題：校園接駁，時速 20。四個型號都試一次，先建立基準。
▍畫面上圈這裡
圈情境條件裡的時速與目標大小。這一題多數型號都會過，重點是熟悉流程。
▍以下照著唸
第一題，十分鐘。
情境是校園接駁小巴，時速二十，要在四十公尺外認出行人。
請把四個型號都按一次。每按完一個，判定底下有一顆「記進作業」，按下去那一格就填好了，不用自己切到作業分頁去抄。
我先講你們會看到什麼，這樣卡住的時候心裡有底。
時速二十的煞停距離是四點二公尺，加五公尺餘裕，所以感測器只要看得到九公尺就夠了。這個門檻很低，四顆的測距全部都過。
所以卡住的不會是測距，而是點數。
AT128P 在四十公尺的行人身上有八十四個點，過。相機的估距誤差在四十公尺是正負零點五八公尺，也過。
OS1 只有六個點，不夠。LD-16 只有一個點，更不夠。
現在我要各位想一題：為什麼相機在這個情境反而夠用？
因為相機的誤差是隨距離平方長的，四十公尺還算近，誤差只有半公尺多。而且校園裡車速慢，半公尺的誤差不會害你來不及煞車。
所以這一題的結論是：在慢速、近距離的場合，便宜的相機就很夠用。不是愈貴愈好，是看你要在哪裡跑。
十分鐘，開始。卡住的舉手。

## Slide 5
Nhiệm vụ 2 · 第二題（10 分鐘）
Đổi sang giờ cao điểm Hà Nội, 40 km/h. Bốn model lại làm một lượt.
換成河內尖峰，時速 40。四個型號再做一次。
1
OS1 chỉ thiếu một chút. Mở dòng «configurable» ra xem
OS1 只差一點點。把那一行寫著「可設定」的打開看看
2
Đổi 1024 → 2048 điểm mỗi vòng, chép lại số điểm mới
把每圈 1024 點改成 2048，抄下新的點數
3
Viết một câu: đổi chế độ có phải trả giá gì không?
寫一句：換模式要付什麼代價？
Cùng một phần cứng, chỉ đổi chế độ, kết luận lật ngược. Đây là chỗ quan trọng nhất hôm nay.
同一個硬體，只換模式，結論就翻過來。這是今天最重要的一格。
5 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
第二題：河內尖峰，時速 40。這一題會出現翻盤，是今天的亮點。
▍畫面上圈這裡
圈 OS1 那一列的點數判定。等他們卡住之後，再提示規格表上那行「可設定」。
▍以下照著唸
第二題，十分鐘。換情境，河內尖峰，時速四十，要在四十公尺外認出機車。
一樣四個型號跑一次。
這一題有一格特別重要，我先講。
OS1 在這個情境下，是「不夠」，而且只差一點點。四十公尺的機車身上九個點，門檻是十個。差一個點。
現在請各位做一件事。在試算結果的上方，有一列小小的選單，寫著「這一顆的兩個數字在規格表上是可以設定的」。
請把左邊那個從 1024 點／圈 改成 2048 點／圈。
改完之後看點數。
九個點變成十八個點，判定從「不夠」變成「夠」。
這裡講清楚一件事，免得各位找錯地方：右邊的小工具②也可以把每圈點數拉到 2048，也會看到九個點變十八個——可是那一區只是示範，不會改判定。作業第二題要的是判定，所以一定要在試算這一邊改。改完之後，判定底下那顆按鈕會自己變成「記進作業第二題」，按下去就填好了；十二格那一題不會被動到，因為那一題問的是預設模式。
大家停一下想想這件事。同一顆光達，沒有多花一毛錢，只是換了一個設定，結論就翻過來了。
這就是上午我講「configurable 這個字很重要」的意思。規格表上有些數字是模式，不是固定值。你如果只看廠商標在封面上的那一組數字，就會把一顆其實夠用的感測器排除掉。
不過天下沒有白吃的午餐，所以作業分頁第二題還要你寫：換這個模式要付什麼代價？
想一想：每一圈的點數加倍，那每一秒送回來的資料量也加倍。車上那台電腦要算得完才行。而且如果你同時想提高轉速，點數又會被分掉。
十分鐘，開始。

## Slide 6
Nhiệm vụ 3 · 第三題（10 分鐘）
Cao tốc, 100 km/h, phải thấy xe ở 150 m. Model nào còn sống sót?
國道，時速 100，要在 150 公尺外看到車。哪一顆還活著？
1
Chép quãng đường phanh mà công cụ tính ra
抄下工具算出來的煞停距離
2
Camera tắc ở đâu? LD-16 tắc ở đâu? Hai chỗ khác nhau
相機卡在哪？LD-16 卡在哪？兩個卡的地方不一樣
3
AT128P qua được, nhưng chỉ còn mấy điểm trên chiếc xe ở 150 m?
AT128P 過了，可是 150 公尺外那台車身上只剩幾個點？
Ở tốc độ cao, «đo được xa» và «nhìn được rõ» tách hẳn ra làm hai chuyện.
到了高速，「測得到遠」和「看得清楚」就完全變成兩件事了。
6 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
第三題：國道，時速 100，150 公尺外要看到車。測距夠不等於看得清。
▍畫面上圈這裡
圈測距那一欄與點數那一欄，讓他們看到一個過、一個不過。
▍以下照著唸
第三題，十分鐘，最後一題。國道，時速一百，要在一百五十公尺外看到車。
先看煞停距離。工具會算給你：時速一百的煞停距離是七十三公尺，加五公尺餘裕，所以感測器至少要看到七十八公尺。
七十三公尺是什麼概念？大概是二十層樓那麼高、橫著放。這就是為什麼高速公路上不能跟車太近。
現在四個型號跑一次，各位會看到很有意思的結果。
LD-16 卡在測距。它只有四十公尺，連門檻的七十八都到不了，直接出局。
OS1 也卡在測距。九十公尺，看起來有過門檻，可是一百五十公尺外的車它根本看不到——目標比它的測距還遠。
相機卡在別的地方。它的問題不是看不到，是看不準。一百五十公尺處的估距誤差是正負五點三七公尺。五公尺是什麼概念？大概一台車的長度。你不知道前面那台車是在一百四十五還是一百五十五公尺，這樣沒辦法決定要不要煞車。
AT128P 過了。測距兩百一十公尺，綽綽有餘。
可是請各位看它的點數：一百五十公尺外那台車身上，只剩十二個點。
十二個點。剛好在門檻上。一台車那麼大的東西，一百五十公尺外只剩十二個點，勉強看得出「那裡有個東西、大概多寬」，要認出是轎車還是貨車就很難了。
所以這一題的結論是：到了高速，「測得到遠」和「看得清楚」完全變成兩件事。測距過關不代表能用。
這句話請填在作業分頁的結論句那一格，這是今天最重要的一句。
十分鐘，做完按「產生作答單」，截圖傳到 LINE 群組。

## Slide 7
Không có model nào thắng cả ba tình huống
沒有一顆感測器三個情境都贏
Cái ta vừa làm
我們剛剛做的事
4 × 3
bốn model, ba tình huống
四個型號、三個情境
AT128P qua cả ba · camera hai · OS1 một · LD-16 không cái nào
AT128P 三個都過・相機兩個・OS1 一個・LD-16 都沒過
Nhưng câu hỏi thật là…
但真正的問題是……
Vậy cứ mua AT128P cho mọi xe là xong?
那每台車都買 AT128P 就好了？
Giá, điện, chỗ lắp — và nó chỉ thấy 120° phía trước
價錢、功耗、裝不裝得下——而且它只看前面 120 度
Chọn cảm biến không phải chọn cái tốt nhất, mà là chọn tổ hợp vừa đủ cho ODD của mình.
選感測器不是選最好的那一顆，是選一組剛好夠用的——夠用於你自己的 ODD。
7 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
把十二格合成一張表，得出結論：沒有一顆三個情境都贏。
▍畫面上圈這裡
把三個情境各自的贏家圈起來，指出它們不是同一顆。
▍以下照著唸
十分鐘到，先別急著傳，我們一起把十二格看成一張表。
AT128P 三個情境都過。相機是校園和河內過、國道不過。OS1 校園不過、河內換模式之後過、國道不過。LD-16 一個都沒過。
所以結論很明顯，每一台車都裝 AT128P 就好了，對不對？
大家想三秒鐘。
不對，而且理由有三個。
第一，錢。這一顆的價錢大概是一般相機的幾十倍。一台校園接駁車時速二十，裝這個是浪費。
第二，它只看前面一百二十度。河內的路口，機車是從兩側鑽出來的。AT128P 看不到兩側。所以就算你裝了它，還是得再裝別的東西補兩邊——這就回到第三週那張「每一種的弱點，由哪一種來補」的表。
第三，裝不裝得下、電夠不夠。規格表上寫功耗十三點五瓦、重九百四十公克、尺寸十三公分乘十一公分。一台小車的前保險桿有沒有那個空間？電力系統撐不撐得住？這些在規格表的最後幾行，今天我們沒細講，但真的做車的時候會卡在這裡。
所以今天的結論是：選感測器不是選最好的那一顆，是選一組剛好夠用的。
而「剛好夠用」要對著什麼講？對著你的 ODD——第二週學的那六格，你要在什麼速度、什麼路、什麼天氣下營運。
這句話從第二週講到現在，今天終於可以用真的規格表、真的數字把它算出來。

## Slide 8
Hoạt động · 這句話對不對（每題 1 分鐘）
Bốn câu sau: chọn đúng hay sai, rồi chọn một lý do.
下面四句話。選對或錯，再選一個理由。
1
① Datasheet ghi «tầm 200 m» thì nghĩa là cái gì ở 200 m cũng thấy.
① 規格表寫「測距 200 公尺」，就表示 200 公尺內的東西都看得到。
2
② Cùng một cảm biến ảnh thì góc nhìn là cố định.
② 同一顆影像感測器，視野是固定的。
3
③ So hai lidar: con nào số điểm mỗi giây lớn hơn thì chắc chắn nhìn người ở xa rõ hơn.
③ 兩顆光達比每秒點數，點數大的那顆，遠處的人一定看得比較清楚。
④ Hai cảm biến đều tốt thì ghép lại chắc chắn tốt.
④ 兩顆感測器各自都好，合起來就一定好。
8 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
四句是非題，當作本章總複習。
▍畫面上圈這裡
一句一句圈，每句給一分鐘先表態。
▍以下照著唸
最後四分鐘，四句是非題。四人一組討論，每題一分鐘。
四句我先唸一次，唸完再開始討論。
第一句：規格表寫「測距 200 公尺」，就表示 200 公尺內的東西都看得到。
第二句：同一顆影像感測器，視野是固定的。
第三句：每秒點數愈大，遠處的人就看得愈清楚。
第四句：兩顆感測器各自都好，合起來就一定好。
我給四個提示詞，分別是反射率、鏡頭、換算成角度、標定。
一分鐘後我公布答案。

## Slide 9
Đáp án · 答案：四句都錯
Bốn câu đều sai
四句都錯
① Hỏi: phản xạ bao nhiêu? OS1: trắng 170 m, đen 90 m.
① 要追問：對什麼反射率？OS1 對白色 170 公尺，對黑色 90。
② Góc nhìn do ống kính: 8 mm → 42°, 3,6 mm → 81°.
② 視野是鏡頭決定的：同一塊晶片，8 mm 是 42 度，3.6 mm 是 81 度。
③ OS1 nhiều điểm/giây hơn AT128P, nhưng ở 40 m lại ít điểm hơn hẳn.
③ OS1 每秒點數比 AT128P 多，40 公尺的目標上卻少很多。
④ Còn hiệu chuẩn và đồng bộ: 1° ở 50 m là gần 1 m.
④ 還有標定和同步：差 1 度，50 公尺外差將近 1 公尺。
9 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
公布答案並解釋每一句錯在哪。
▍畫面上圈這裡
四句依序圈，每一句都回到今天自己抄下來的數字，不要只講道理。
▍以下照著唸
答案：四句都錯，而且每一句錯的方式不一樣。
第一句錯在沒問條件。測距一定要追問是對百分之幾反射率量的。OS1 對白色的東西一百七十公尺，對黑色只剩九十。上午講過，廣告會寫大的那個。
第二句錯在把視野當成晶片的規格。視野是鏡頭決定的。同一塊晶片，八公釐的鏡頭看四十二度，三點六公釐的看八十一度。
第三句錯在拿兩顆不同的光達直接比點數。OS1 每秒兩百六十萬點，AT128P 只有一百五十萬，可是四十公尺的目標上，OS1 只有九個點、AT128P 有一百二十一個——因為 OS1 把點灑滿三百六十度。每秒點數要先換算成角度，再換算成你關心的那個距離上的間距。
這裡要跟第一節第十二張分清楚：同一顆光達從 1024 切到 2048，點數加倍、確實看得比較清楚，那是對的。錯的是拿兩顆不同的光達比點數大小。
第四句錯在以為感測器是各自獨立的。還有標定和同步兩關：差一度，五十公尺外就差將近一公尺。
這四句話，就是今天三節課的總複習。
作答單都傳上來了嗎？還沒傳的現在傳。記得先確認姓名有填到。

## Slide 10
Tuần sau · 下週預告
Tuần 6, 15/10: radar, siêu âm, GNSS và IMU
第 6 週，10 月 15 日：雷達、超音波、GNSS 與 IMU
Vẫn là đọc datasheet — nhưng ba loại này có những dòng hoàn toàn khác.
一樣是讀規格表——但這三種的規格行完全不一樣。
Mang theo: tờ hôm nay. Tuần sau sẽ thêm cột radar vào cùng bảng đó.
作答單的截圖留著。下週會在同一張表上加一欄雷達。
Làm: đọc 3.4–3.6 trong giáo trình trước khi lên lớp.
要做：上課前先讀講義 3.4–3.6。
10 / 10
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: ▍這一張要做什麼
下週預告：雷達、超音波、GNSS 與 IMU 的規格判讀。
▍畫面上圈這裡
圈下週的四種感測器，說明同一支工具會再加型號。
▍以下照著唸
下週第六週，十月十五日，繼續第三章。
我們把剩下三種感測器的規格表讀完：毫米波雷達、超音波、還有衛星定位加慣性感測器。
我先給各位一個預告，讓大家有心理準備：雷達的規格表跟今天看的完全不一樣。
它上面沒有「像素」，也沒有「線束數」。它有的是頻寬、都卜勒速度解析度、天線數。第三週我們講過雷達可以直接量速度，那個能力在規格表上就寫成一行數字。
兩件事要準備。
第一，把今天那張作答單的截圖留著。下週我們會在同一張表上加一欄雷達，直接比較。
第二，上課前把講義 3.4 到 3.6 讀一遍。那幾節就是雷達和超音波的原理，先看過，上課會輕鬆很多。
今天就到這裡。下課。