## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 10
Suy luận và chấm điểm
推論與打分數
Từ 19.320 lần đoán còn vài khung; đúng, thừa, sót; chọn ngưỡng
從 19,320 個猜測到幾個框；框對、多框、漏掉；門檻放哪裡
第十週 第 3 節 2026/11/12（四）11:10–12:00 CH Tseng
Notes: 這一節的目的：讓大家知道練好的模型怎麼用：一張新照片進來，模型猜了一萬九千多次，要經過分數門檻和刪掉重複的框，才剩下最後幾個框；以及這些框好不好，要怎麼打分數。
第二節，我們練出了一個模型，留下第 35 輪。
這一節做兩件事。第一件，推論：給它一張從來沒看過的照片，看它怎麼把一萬九千多個猜測，變成照片上那幾個框。第二件，打分數：框得好不好，怎麼算？分數高，就一定好嗎？

## Slide 2
Bước 6 · 第六步：推論
Suy luận: 19.320 lần đoán → ngưỡng → bỏ trùng → còn 16 khung
推論：19,320 個猜測 → 門檻 → 刪重複 → 剩 16 個框
scene-0655 #34（測試照片，訓練時沒看過）· 模型：第 35 輪 · 第 3 步的框愈淡、分數愈低
2 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道推論的時候，模型的一萬九千多個猜測，是怎麼一步一步篩到最後剩下十幾個框的。
推論的意思，就是練好的模型真正拿來用：一張新照片進來，框出三角錐。這是波士頓的一張測試照片，訓練時沒看過。看右邊五個步驟。
第一步，縮照片。跟訓練時一樣，縮到 1280 寬。
第二步，猜。第二節講過，三層格子，每一格都猜，一共 19,320 個猜測，每一個都有一個框和一個分數。
第三步，大部分的猜測分數幾乎是 0，就是「這裡沒有三角錐」。分數在 0.01 以上的，有 244 個，就是照片上那些淡淡的框，愈淡分數愈低。
第四步，分數門檻。第八週學過門檻：分數低於門檻的，不算。門檻放 0.25，剩 89 個。
第五步，刪掉重複的。89 個框裡，很多是同一個三角錐被框了好幾次。把重複的刪掉，最後剩 16 個。這一步叫 NMS，下一張放大來看。
整個過程，在我的 MacBook 上，一張照片大約 0.01 秒。

## Slide 3
Bỏ trùng · 刪重複（NMS）
Bỏ trùng (NMS): giữ khung điểm cao nhất, xóa khung chồng quá nhiều
刪重複（NMS）：留分數最高的，重疊太多的刪掉
上一張照片裡一個單獨的三角錐，放大 · 和它重疊超過 0.3 的候選框 10 個（門檻 0.25 以上）· 重疊用 IoU 算
3 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道 NMS 怎麼刪掉重複的框：同一個東西被框了很多次的時候，只留分數最高的那一個，跟它重疊太多的都刪掉。
把上一張的一個三角錐放大。這一個三角錐，分數 0.25 以上的框就有 10 個。為什麼？因為好幾個格子、好幾層都覺得「這裡有三角錐」，每一個都猜了一個框。
如果 10 個框全部留下來，自駕車會以為那裡有 10 個三角錐。所以要刪掉重複的，做法很簡單。
第一步，找分數最高的：0.96，留下來，變成綠色。
第二步，其他的框，一個一個跟 0.96 那個比 IoU，也就是重疊多少。重疊超過 0.7，代表框的是同一個東西，刪掉。這 9 個的 IoU 都在 0.82 到 0.98 之間，全部刪掉。
第三步，剩下沒被刪的框裡，再找分數最高的，重複一樣的事。這個例子已經沒有了，剩 1 個。
這個方法英文叫 NMS，Non-Maximum Suppression，意思是「不是最大的，就壓下去」。不過它也會出錯：兩個三角錐靠得很近，框重疊超過 0.7，就可能被當成同一個刪掉一個；同一個三角錐的兩個框，大小差很多、重疊不到 0.7，就兩個都留下來，變成多框。等一下會看到這種例子。

## Slide 4
Suy luận nhanh cỡ nào? Có kịp cho xe chạy không?
推論有多快？跟得上車子嗎？
0,01
giây / ảnh (MacBook)
秒一張（MacBook）
Ảnh 1280 rộng, mô hình YOLO11n.
照片 1280 寬、YOLO11n。
12
ảnh / giây, mỗi camera
張／秒，每顆相機
Camera của nuScenes chụp 12 lần mỗi giây.
nuScenes 的相機一秒拍 12 張。
6
camera trên một xe
顆相機，一台車
Xe nuScenes: 6 × 12 = 72 ảnh mỗi giây.
nuScenes 的車：6 × 12＝一秒 72 張。
0,83
giây cho 72 ảnh
秒跑完 72 張
72 × 0,0115 giây. Vừa kịp.
72 × 0.0115 秒。剛好跟得上。
Đó mới chỉ là cọc tiêu. Còn xe, người, làn đường, đèn giao thông… nên xe thật cần chip riêng.
這還只是三角錐一樣東西。還有車、人、車道線、紅綠燈……所以真車上要有專用的晶片。
4 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道推論的速度為什麼重要：車上的相機一秒拍很多張，模型一定要在下一張進來之前算完；以及一個簡單的估算。
推論不只要準，還要快。
在我的 MacBook 上，一張照片大約 0.01 秒，精確一點是 0.0115 秒。
可是車上不是一張照片。第七週看過的 nuScenes，那台車上有 6 顆相機，每一顆一秒拍 12 張。一秒就是 72 張照片。72 乘以 0.0115 秒，大約 0.83 秒。也就是說，一台 MacBook 全力跑，一秒鐘剛好跑得完這一秒拍的照片。
聽起來好像夠了。可是請看底下那一行：這只是三角錐一樣東西。車上還要找車、找人、找車道線、看紅綠燈，第八週講過的分割、立體框，每一樣都要算。而且車子不能「剛好跟得上」，要留時間給後面的預測和規劃。這就是為什麼第十五週會講到車載運算平台：真的自駕車上，有專門為這件事設計的晶片。

## Slide 5
Bước 7 · 第七步：評估
Chấm điểm: đúng, thừa, sót
打分數：框對、多框、漏掉
scene-0655 #34 · 白色虛線＝標準答案 · 框對＝和答案的 IoU ≥ 0.5 · 一個答案只能配一個框，分數高的先配
5 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道模型的框怎麼跟標準答案對：每一個框只會落在三種結果之一：框對、多框或漏掉；而且要重疊夠多才算框對。
推論完，最後一步：打分數。拿模型的框，跟標準答案一個一個比。白色虛線是答案，這張照片有 8 個三角錐；模型框了 16 個。
框對，綠色：模型的框和答案的框，IoU 在 0.5 以上，也就是重疊得夠多。第八週的標註練習台用 0.3，比較寬鬆；正式的比賽常用 0.5。這一張框對 7 個。
多框，紅色：模型框了，可是那裡沒有對到任何答案。這一張多框 9 個。請看中間那個最大的三角錐，被框了好幾次：一個綠的框對了，旁邊還有幾個紅的，大小差很多，重疊不到 0.7，上一張的 NMS 沒有刪掉，就變成多框。一個答案只能配一個框，多出來的都算多框。
漏掉，橘色虛線：答案裡有，模型沒框到。這一張漏掉 1 個，在最左下角，三角錐被照片的邊切掉，只露出一小塊。
所以一張照片的成績是：框對 7、多框 9、漏掉 1。下一張把這三個數字變成兩個分數。

## Slide 6
Hai con số · 兩個分數
＋
Độ chính xác: khoanh ra có đáng tin không? Độ bao phủ: có sót không?
精確度：框出來的可不可信？召回率：有沒有漏掉？
Độ chính xác (precision) = đúng ÷ số khung đã khoanh = 7 ÷ 16 ≈ 44%. Độ bao phủ (recall) = đúng ÷ số cọc tiêu thật = 7 ÷ 8 ≈ 88%.
精確度（precision）＝框對 ÷ 框了幾個＝7 ÷ 16 ≈ 44%。召回率（recall）＝框對 ÷ 真的有幾個＝7 ÷ 8 ≈ 88%。
Ví dụ · giăng lưới bắt cá
例子・撒網捕魚
6 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道精確度和召回率各在問什麼問題，以及怎麼從框對、多框、漏掉這三個數字算出來。
框對、多框、漏掉三個數字，可以算出兩個分數。
第一個，精確度，英文 precision。問的是：模型框出來的，可不可信？算法是框對的除以框了幾個。這一張框了 16 個，對了 7 個，7 除以 16，大約 44%。也就是說，它框出來的東西，不到一半真的是答案裡的三角錐。
第二個，召回率，英文 recall。問的是：真的有的，有沒有漏掉？算法是框對的除以真的有幾個。這一張有 8 個，框對 7 個，7 除以 8，大約 88%。
用捕魚來想。你在河裡撒網，河裡有 8 條魚。網撒得很大，8 條抓到 7 條，召回率很高；可是網子拉上來，還撈到 9 個空罐子、塑膠袋，抓上來的東西只有不到一半是魚，精確度就低。網撒得很小，撈上來的都是魚，精確度高，可是很多魚沒抓到，召回率就低。
這兩個分數通常一個高、另一個就低。要哪一個高，看你在乎什麼。下一張拉門檻，就看得到它們怎麼一起變。

## Slide 7
Kéo ngưỡng · 拉門檻
Kéo ngưỡng: một con số tăng thì con số kia giảm
拉門檻：一個分數變高，另一個就變低
左：scene-0655 #34 · 右：17 張測試照片（90 個三角錐）合計 · 門檻每次動 0.05
7 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家看到門檻怎麼同時影響精確度和召回率：門檻放低，漏掉的少、多框的多；門檻放高，多框的少、漏掉的多。
第八週看過，門檻低會多報、門檻高會漏掉。今天把它換成兩個分數來看。看動畫，門檻從 0.05 一路拉到 0.9，再拉回來。左邊是同一張照片，右邊是 17 張測試照片加起來的成績。
門檻 0.05，很低：分數一點點也算。左邊的紅框很多。右邊，召回率很高，92%；精確度很低，不到三成。網撒得很大。
門檻 0.25，前面一直用的：召回率 89%，精確度 53%。
門檻 0.7，很高：要很有把握才算。紅框幾乎不見了，精確度升到 70%；可是召回率掉到 54%，將近一半的三角錐沒框到。網撒得很小。
門檻 0.9：精確度 82%，召回率只剩 10%，90 個三角錐只框對 9 個。
所以門檻沒有「最好」的值，只有「看你要什麼」。下一張把數字整理成表，再下一張討論自駕車該怎麼選。

## Slide 8
Kết quả theo từng ngưỡng
每一個門檻的成績：17 張測試照片、90 個三角錐
Ngưỡng 門檻 | Đúng 框對 | Thừa 多框 | Sót 漏掉 | Độ chính xác 精確度 | Độ bao phủ 召回率
0.05 | 83 | 206 | 7 | 29% | 92%
0.25 | 80 | 72 | 10 | 53% | 89%
0.5 | 74 | 42 | 16 | 64% | 82%
0.7 | 49 | 21 | 41 | 70% | 54%
0.9 | 9 | 2 | 81 | 82% | 10%
Ngưỡng cao lên: thừa ít đi, sót nhiều lên.
門檻愈高：多框愈少，漏掉愈多。
8 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家把上一張動畫裡的數字整理成一張表，看清楚門檻每往上調一點，多框和漏掉各怎麼變。
把上一張的數字整理成表。每一列都是同樣的 17 張照片、90 個三角錐，只有門檻不一樣。
看多框那一欄：門檻 0.05 是 206 個，0.25 是 72 個，0.7 只剩 21 個。門檻愈高，多框愈少。
再看漏掉那一欄：門檻 0.05 只漏 7 個，0.25 漏 10 個，0.7 漏 41 個，0.9 漏 81 個。門檻愈高，漏掉愈多。
精確度和召回率就是從這幾欄算出來的。例如門檻 0.25：框對 80，加上多框 72，一共框了 152 個；80 除以 152，精確度 53%。90 個三角錐框對 80 個，召回率 89%。
請注意 0.25 和 0.5 這兩列：門檻從 0.25 調到 0.5，多框少了 30 個，漏掉只多了 6 個，好像很划算。可是 0.5 到 0.7，多框少 21 個，漏掉卻多了 25 個。門檻要放哪裡，就是在這種取捨裡選一個。

## Slide 9
Xe tự lái chọn bên nào · 自駕車選哪邊
＋
Sót nguy hiểm hơn thừa — nhưng thừa quá nhiều cũng nguy hiểm
漏掉比多框危險，可是多框太多也危險
Khoanh thừa: xe phanh thêm một lần. Bỏ sót: xe đâm vào. Nhưng nếu thừa quá nhiều, xe phanh liên tục, xe phía sau có thể đâm vào mình.
多框：車子多煞一次。漏掉：車子撞上去。可是多框太多，車子一直亂煞，後面的車可能追撞。
Ví dụ · chuông báo cháy
例子・火災警報器
9 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道自駕車選門檻時要想的事：漏掉和多框的代價不一樣，漏掉通常比較嚴重；可是多框太多也會造成危險，所以要兩邊一起顧。
自駕車的門檻要放哪裡？先想兩種錯各會發生什麼事。
多框：路上沒有三角錐，模型說有。車子會減速、閃開，或煞一下車。乘客覺得「怎麼突然煞車」，不舒服，但通常不會出事。
漏掉：路上明明有三角錐，模型沒看到。車子直接開進施工區，撞上去。
兩種錯的代價差很多，所以自駕車通常寧可多框一點，把召回率顧好。
用火災警報器來想。警報器太敏感，煎個魚就響，很煩，這是多框。警報器太遲鈍，真的失火了不響，這是漏掉，會出人命。所以警報器寧可敏感一點。
可是也不能無限敏感。如果自駕車每開一百公尺就亂煞一次車，後面的車來不及反應，就會追撞；乘客也會受不了，乾脆把系統關掉。所以實際的做法不是只看一個門檻，而是像這張表一樣，把每一種門檻的漏掉和多框都列出來，再看車子的速度、場景來決定。

## Slide 10
Sai ở đâu · 錯在哪裡
52 khung «thừa» thật ra có cọc tiêu: đáp án cũng sót
52 個「多框」其實真的有三角錐：答案也會漏標
門檻 0.25 · 17 張測試照片 · 上：漏掉的 10 個全部 · 中、下：多框的，各挑分數最高的 10 個 · 中間那一排的 52 個我一個一個看過
10 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道分數算出來以後，一定要回頭一個一個看錯在哪裡；而且分數是拿標準答案算的，答案本身也會漏，所以分數不一定代表模型真正的程度。
精確度 53%，聽起來很差：框出來的，將近一半是錯的。我把錯的一個一個裁出來看。
最上面一排，漏掉的 10 個，全部都在這裡。其中 4 個在照片最邊邊，三角錐只露出一小塊，黑色的部分是照片外面。其他幾個看得到，模型卻沒框對。
中間一排，多框的第一種，52 個。這些框的位置，官方的標註裡什麼都沒有標。可是請看框裡面：每一個都是三角錐。我把 52 個全部一個一個看過，每一個框裡都看得到三角錐。也就是說，不是模型錯，是標準答案漏標了。這 52 個框，九成比答案裡的三角錐小，也就是多半比較遠。第八週講過 nuScenes 的規則：感測器看得到才標；可能是光達沒有打到它們，所以沒有標。
最下面一排，多框的第二種，20 個。框是框在三角錐上的，可是跟答案的框重疊不到一半，所以不算框對。有的是框的大小跟答案不一樣，有的是同一個三角錐被框了兩次。
如果中間那 52 個都算框對，精確度就從 53% 變成大約 87%。所以要記得：分數是拿答案算的，答案有錯，分數就不準。第八週說「標註資料是模型的課本」；其實，它也是模型的考卷答案。

## Slide 11
Tìm lỗi → bổ sung → huấn luyện lại → kiểm tra lại
找出錯的 → 補資料 → 再訓練 → 再考一次
1
Tìm lỗi
找出錯的
Cọc tiêu ở mép ảnh bị sót; đáp án sót 52 cái.
照片邊邊的三角錐漏掉；答案漏標 52 個。
→
2
Bổ sung, sửa
補資料、修答案
Thêm ảnh thành phố khác, ban đêm, trời mưa. Sửa đáp án bị sót.
補其他城市、晚上、下雨的照片。把漏標的答案補上。
→
3
Huấn luyện lại
再訓練
Bắt đầu lại từ mô hình đã học, chọn vòng tốt nhất bằng thi thử.
一樣從練好的模型開始，用模擬考挑最好的一輪。
→
4
Kiểm tra lại
再考一次
Dùng ảnh mô hình chưa từng thấy. Lại tìm lỗi mới.
用模型沒看過的照片考。再找新的錯。
Các công ty xe tự lái lặp vòng này hàng trăm lần — gọi là «data engine».
自駕車公司把這個循環跑幾百次，叫做「資料引擎」（data engine）。
11 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家知道訓練不是做一次就結束：評估完找出錯在哪裡，針對錯的地方補資料、修答案，再訓練、再考；業界把這個循環叫做資料引擎。
這一節一開始那張流程圖，最上面有一條往回走的箭頭。現在可以把它講完了。
第一步，找出錯的。上一張就是在做這件事：漏掉的多半在照片邊邊；還發現答案本身漏標了 52 個。
第二步，補資料、修答案。今天的模型只看過新加坡一段路、白天、晴天。要讓它更好，就去補它沒看過的：其他城市的三角錐、晚上的、下雨的、被車子擋住一半的。另外，答案漏標的，要請人補標，不然下一次訓練，模型會學到「那裡沒有三角錐」。
第三步，再訓練。一樣從練好的模型開始，一樣用驗證組挑最好的一輪。
第四步，再考一次。用模型沒看過的照片考，然後又會找到新的錯，再回到第一步。
自駕車公司把這個循環跑了幾百次。第八週看過 NVIDIA 的影片：他們把幾個模型意見不一致、最沒把握的照片挑出來，請人標好，再加進訓練資料。那就是這個循環的第一、二步。感知做得好不好，很大一部分不是靠模型的設計，而是靠這個循環轉了多少次。

## Slide 12
Thảo luận · 討論
Ra đường Hà Nội, Đài Loan: mô hình này sẽ sai ở đâu?
拿到河內、台灣的路上，這個模型會錯在哪裡？
1
Nó chỉ học 30 ảnh ban ngày ở một con đường Singapore. Ban đêm, trời mưa thì sao?
它只學過新加坡一段路、白天的 30 張。晚上、下雨呢？
2
Cọc tiêu bị xe máy che mất một nửa thì sao?
三角錐被機車擋住一半呢？
3
Có thứ gì màu cam khác mà nó có thể nhầm là cọc tiêu?
路上有沒有其他橘色的東西，它可能會當成三角錐？
12 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一張的目的：讓大家用今天學到的觀念，預測一個模型換到新的地方可能會出什麼錯，並且想到要補哪些資料。
最後請大家想一想：這個模型如果拿到河內、拿到台灣的路上，會錯在哪裡？
第一題，晚上、下雨。它只學過 30 張新加坡白天的照片，從來沒看過晚上的三角錐。晚上三角錐的顏色看起來不一樣，反光條會亮，車燈會照出眩光。它很可能會漏掉，或者把其他亮亮的東西當成三角錐。要解決，就是去補晚上、下雨的照片。
第二題，被機車擋住。河內和台灣的路上機車很多，三角錐常常只露出一半。今天的訓練照片裡，三角錐大多是完整的。所以要補被擋住的例子，標註的時候也要照規則，框看得到的部分。
第三題，其他橘色的東西。今天看到，只用 5 張照片練的模型，看到橘色就框，多框了 587 個。路上橘色的東西很多：施工圍籬、工人的反光背心、橘色的機車、招牌。30 張照片練出來的模型，也可能被這些騙。要解決，就是讓訓練照片裡也有這些東西，而且沒有框，讓模型知道「橘色的不一定是三角錐」。
這三題的答案都指向同一件事：模型只會它看過的。要它在越南、在台灣用，就要有越南、台灣的照片。

## Slide 13
Tóm tắt · 小結
Ba câu cần nhớ của tiết này
這一節要記住的三句話
Suy luận: 19.320 lần đoán → ngưỡng → bỏ trùng (NMS) → vài khung. Mỗi ảnh khoảng 0,01 giây trên MacBook.
推論：19,320 個猜測 → 門檻 → 刪重複（NMS）→ 剩幾個框。MacBook 上一張約 0.01 秒。
Độ chính xác = đúng ÷ đã khoanh; độ bao phủ = đúng ÷ có thật. Ngưỡng cao lên thì thừa ít, sót nhiều.
精確度＝框對 ÷ 框了幾個；召回率＝框對 ÷ 真的有幾個。門檻愈高，多框愈少、漏掉愈多。
Điểm số chỉ tốt bằng đáp án. Xem từng lỗi, bổ sung dữ liệu, huấn luyện lại — vòng lặp dữ liệu.
分數只跟答案一樣準。一個一個看錯在哪、補資料、再訓練，這就是資料引擎。
13 / 13
Tiết 3 · 第 3 節
Notes: 這一節的目的回顧：三句話。
第一句：推論。模型對一張照片猜 19,320 次，經過分數門檻、再刪掉重複的框，最後剩幾個框。在 MacBook 上一張大約 0.01 秒。
第二句：精確度和召回率。精確度問框出來的可不可信，召回率問有沒有漏掉。門檻調高，多框變少、漏掉變多；自駕車通常比較怕漏掉。
第三句：分數只跟答案一樣準。一定要一個一個看錯在哪裡，針對錯的地方補資料、修答案、再訓練，這個循環叫資料引擎。
今天三節，從標註、分組、資料增強，到訓練、推論、打分數，一個模型從頭到尾怎麼做出來，大家都看過一遍了。
下週十一月十九日是校慶，停課一次。再下一週，十一月二十六日，第十二週，我們進到第五章：車子怎麼知道自己在哪裡，定位與高精地圖。