## Slide 1
MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 3
Càng xa thì đo càng không chính xác
距離愈遠，量得愈不準
Sai số và số điểm đều xấu đi theo bình phương khoảng cách
誤差和點數，都按距離的平方惡化
工具｜Công cụ： ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week3/lab/
第三週 第 2 節 2026/09/24（四）10:10–11:00 CH Tseng
Notes: 第二節。
上一節我們問的是「誰量得到什麼」，答案是：六種量的東西都不一樣，所以誰也取代不了誰。這一節換一個問題：同一種感測器，它量得多好？
我先把上一節結尾那個數字再講一次。同一個行人、同一台相機，站在二十公尺，估距誤差是正負零點一五公尺；站在八十公尺，誤差是正負二點三三公尺。
距離變四倍，誤差變十六倍。
這一節就是要弄懂這個十六是從哪裡來的，以及光達為什麼也有一樣的問題。弄懂之後，你們就會知道為什麼自駕車公司要花那麼多錢買更好的感測器，錢到底買到了什麼。
一樣請三位同學上台，這次要唸的是數字的變化。

## Slide 2
Camera đo xa bằng cách nào · 相機怎麼推算距離
Điểm chạm đất nằm dưới đường chân trời bao nhiêu → ra khoảng cách
腳踩地那一點在地平線下方多少，就換算出距離
Camera
相機
h = 1,5 m
安裝高度
Tia nhìn ngang = đường chân trời
水平視線＝畫面上的地平線
góc α
俯角 α
Tia nhìn tới điểm chạm đất
看向腳踩地那一點的視線
d = ?
要求的距離
d = h ÷ tan α
距離 ＝ 安裝高度 ÷ tan(俯角)
α = số hàng × độ mỗi điểm ảnh
俯角 ＝ 地平線下方第幾列 × 每像素幾度
Ví dụ: 1920 px, 60° → 0,03125°/px
代數字：每像素 0.03125°
92 × 0,03125° = 2,875°
1,5 ÷ tan 2,875° ≈ 29,9 m
Lệch 1 px (91 hàng) → 30,2 m: chênh 0,33 m
Một camera đơn không ĐO khoảng cách — nó TÍNH ra, và chỉ đúng khi mặt đường phẳng.
單一顆相機不是「量」到距離，是「算」出來的——而且只有路面是平的時候才算得對。
2 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這一頁要講清楚一件事：相機到底怎麼知道前面那個人離我們幾公尺。
先講問題在哪。一張照片是平面的，本身沒有距離的資訊——照片裡的人，可能是近處的小孩，也可能是遠處的大人，光看大小分不出來。所以相機不能「量」距離，它只能用幾何去「算」。
請看左邊這張側視圖，它就是一個直角三角形。
相機裝在車上，離地面的高度是 h，我們的設定是一點五公尺，這個數字是已知的，出廠就量好了。
從相機水平往前看的那條虛線，就是畫面上的地平線。
行人站在地上，他的腳踩在地面的那一點——紅點——一定落在地平線的下方。從相機看向紅點的那條紅線，跟水平虛線之間夾了一個角度，叫俯角 α。
現在三角形出來了：直的那一邊是高度 h，橫的那一邊是我們要的距離 d，夾角是 α。
這裡會用到 tan。有些同學可能忘記了，我用一句話說明：tan 就是一張「角度對應到邊長比例」的對照表。給它一個角度，它回給你「直的邊」除以「橫的邊」是多少。所以 tan α ＝ h ÷ d。
反過來，d ＝ h ÷ tan α。這就是右邊第一條式子。
（計算機操作，請在台上示範一次：手機的計算機把螢幕轉成橫的就會出現 tan。按之前務必確認是「DEG」（度）模式，不是 RAD——這是最常出錯的地方，同一個數字按錯模式，答案會差很多。按法是先輸入角度再按 tan。）
同學不需要自己會按 tan。今天的學習單和考試都不會要你們算三角函數——我要你們懂的是這個「角度愈小、距離愈遠」的關係，不是計算技巧。
那 α 怎麼知道？看照片。紅點在畫面上比地平線低了幾列像素，數得出來；每一列像素代表幾度，是相機的規格。兩個相乘就是 α。這是第二條式子。
我們代數字算一次。這台相機水平一千九百二十個像素、視野六十度，六十除以一千九百二十，每個像素是零點零三一二五度。
假設紅點在地平線下方第九十二列。九十二乘零點零三一二五，等於二點八七五度。一點五除以 tan 二點八七五度，大約二十九點九公尺。所以這個人在三十公尺外。
（請在白板上把這三行寫出來，讓同學用計算機跟著按一次。）
接下來是重點。 如果影像有一點點模糊，電腦把紅點判成第九十一列，少了一列。重算：九十一乘零點零三一二五是二點八四四度，一點五除以 tan，得到三十點二公尺。
差一個像素，距離就差了零點三三公尺。請大家記住這個數字——等一下打開工具，行人拖到三十公尺，相機那張卡上寫的誤差就是正負零點三三。不是巧合，工具就是這樣算的。
那如果這個人站在六十公尺呢？紅點會更靠近地平線，大約在第四十六列。同樣少算一列，距離會從五十九點八變成六十一點一，差了一點三三公尺——是剛剛的四倍。
為什麼遠的地方差這麼多？因為愈遠的東西，在畫面上愈擠向地平線，每一列像素要負責的距離就愈長。這件事下一頁會寫成公式。
最後看最下面那句話：這整套算法有一個前提，路面是平的。如果前面是上坡或下坡，紅點的位置就會騙人，算出來的距離就錯了。這是單一顆相機估距的先天限制，也是為什麼車上還要裝光達。

## Slide 3
Sai số của camera đến từ ba thứ
相機的誤差來自三件事
d²
Khoảng cách
距離
Càng xa, hàng điểm ảnh càng dồn về phía đường chân trời. Lệch một điểm ảnh ở xa ứng với rất nhiều mét.
愈遠，像素列愈擠向地平線。同樣差一個像素，在遠處就代表很多公尺。
θ
Mỗi điểm ảnh bao nhiêu độ
每像素幾度
θ = góc nhìn ÷ số điểm ảnh. Tăng độ phân giải hoặc thu hẹp góc nhìn đều làm θ nhỏ lại.
θ ＝ 視野 ÷ 像素數。提高解析度，或收窄視野，都會讓 θ 變小。
1/h
Lắp cao bao nhiêu
裝多高
Lắp càng cao, góc nhìn xuống mặt đường càng dốc, điểm chạm đất càng dễ tách ra.
裝得愈高，往地面看的角度愈陡，腳踩地那一點愈容易分辨。
Sai số ≈ d² × θ ÷ h. Chỉ có d là thứ ta không chọn được.
誤差 ≈ d² × θ ÷ h。三個裡面只有 d 是我們不能選的。
3 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 誤差的公式長這樣：誤差大約等於 d 平方，乘以 θ，除以 h。
我一個一個講。
d 是距離，而且是平方。這是主角，也是唯一我們控制不了的——行人要站多遠不是我們決定的。
θ 是「一個像素代表幾度」，等於視野除以像素數。這裡有兩條路可以改善：像素數變多，或者視野變窄。工具裡這兩個滑桿都有。
h 是安裝高度，而且在分母——裝得愈高，誤差愈小。為什麼？想像你趴在地上往前看，遠處的地面幾乎糊成一條線，你分不出五十公尺和六十公尺；站到二樓往下看，同樣那兩個位置就分得開了。
所以工程師手上有三張牌：解析度、視野、高度。距離那張牌在老天爺手上。
等一下同學上台，我們就一張一張試。

## Slide 4
Lượt 1 · 第一輪上台
Kéo người đi bộ: 20 m → 40 m → 60 m → 80 m. Đọc sai số của camera.
把行人拖到 20 → 40 → 60 → 80 公尺。唸出相機的誤差。
1
Ghi bốn con số lên bảng trước khi giải thích
先把四個數字抄在白板上，再解釋
2
Từ 20 m sang 40 m: khoảng cách gấp đôi, sai số gấp mấy?
從 20 m 到 40 m：距離兩倍，誤差幾倍？
3
Từ 20 m sang 80 m: khoảng cách gấp 4, sai số gấp mấy?
從 20 m 到 80 m：距離四倍，誤差幾倍？
Thẻ LiDAR bên cạnh cũng đang đổi. Lát nữa quay lại nó.
旁邊光達那張也在變。等一下回來看它。
4 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: （開始操作前先確認一件事：左欄的環境要停在晴天，而且整個第二節都不要動它。今天我們只改距離和規格，天氣這個變數要先固定住——不然等一下數字掉下來，同學會分不清是因為變遠了，還是因為天氣。天氣下一節才開放。本節所有的預期讀值，都是晴天白天算出來的。）
第一位同學上台。這一輪只做一件事：把行人拖遠，每停一次唸一個數字。
（預期讀值：20 m → ±0.15、40 m → ±0.58、60 m → ±1.31、80 m → ±2.33。請寫在白板上。）
四個數字都在白板上了。現在全班一起算。
二十公尺到四十公尺，距離變兩倍。誤差從零點一五變成零點五八——幾倍？
（預期答案：四倍。）
四倍。兩倍的距離，四倍的誤差。
二十公尺到八十公尺，距離變四倍。零點一五變成二點三三——
（預期答案：約十六倍。4 的平方。）
十六倍。
這就是平方的意思。它不是慢慢變差，是愈遠愈快地變差。八十公尺的時候，這台相機告訴你「那個人在七十七點七到八十二點三公尺之間的某處」。要靠這個數字決定要不要煞車，已經很勉強了。
順帶一提，這是用目前主流的兩百萬畫素相機算的。如果換成十年前那種六十四萬畫素的，八十公尺的誤差會是七公尺——那就完全不能用了。
所以自駕車為什麼要裝光達？下一頁我們就去看光達在同樣距離的表現。

## Slide 5
Cùng ở 30 m, đổi một tham số thì sai số ra sao
同樣在 30 公尺，改一個參數會怎樣
Thiết lập 設定 | Sai số ở 30 m 30 m 的誤差 | Được gì, mất gì 得到什麼、失去什麼
Gốc: 1920 px, 60°, cao 1,5 m 基準：1920 像素、60°、高 1.5 m | ± 0,33 m | Mốc để so sánh — đây là mức 2MP phổ biến hiện nay 拿來比較的基準——這是目前主流的 2MP
Độ phân giải gấp đôi: 3840 px 解析度加倍：3840 像素 | ± 0,16 m | Sai số còn một nửa. Đổi lại: đắt hơn, dữ liệu nhiều gấp bốn phải xử lý 誤差減半。代價：更貴，而且要處理四倍的資料量
Thu góc nhìn còn 30° 視野收到 30° | ± 0,16 m | Cũng còn một nửa — nhưng hai bên thành mù. Phải lắp thêm camera 一樣減半——但兩側變成盲區，要再加相機
Lắp cao lên 2,2 m 裝高到 2.2 m | ± 0,22 m | Rẻ nhất trong ba cách. Đổi lại: vùng mù sát xe to hơn 三種裡最便宜的。代價：車身周圍盲區變大
Không cách nào miễn phí. Đây chính là công việc của kỹ sư: chọn cái nào đáng đánh đổi.
沒有一種是免費的。這就是工程師的工作：決定哪一個代價值得付。
5 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這張表是這一節的核心。同樣在三十公尺，我們把三張牌一張一張打出來看。
基準是正負零點三三公尺，用的是目前主流的兩百萬畫素相機。
第一張牌，解析度加倍，一千九百二十變三千八百四十，也就是八百萬畫素，目前高階車款在用的等級。誤差減半，變零點一六。很好，但是代價是什麼？相機貴很多，而且每一張畫面的資料量變四倍，車上那台電腦要跟得上。
第二張牌，視野從六十度收到三十度。誤差也是減半，零點一六。為什麼？因為同樣的像素數擠在一半的角度裡，每個像素代表的角度就小一半。但代價非常明顯——兩側看不到了。一個從旁邊走出來的人，你根本沒拍到他。要補救就得再裝一顆相機，又回到花錢。
第三張牌，裝高。從一點五公尺裝到二點二公尺，誤差從零點三三降到零點二二。改善最少，但這張牌幾乎不用錢，就是把支架做高一點。代價是車身周圍的盲區變大——上一節我們看過光達裝車頂的那個盲區，相機裝高也有同樣的問題。
大家看最後一行那句話：沒有一種是免費的。
這就是為什麼自駕車的感測器配置每一家都不一樣。不是有人比較笨，是他們在不同的地方付代價。

## Slide 6
Thực hành 2 · 第二輪上台：只改規格，不改距離
Giữ người ở 30 m. Chỉ đổi thông số camera, mỗi lần đổi đọc lại sai số.
行人留在 30 公尺不要動。只改相機的規格，每改一項就唸一次誤差。
1
Gốc: 1920 px, 60°, cao 1,5 m → chép sai số lên bảng trước
基準：1920 px、60°、高 1.5 m → 先把誤差抄在白板上
2
Đổi px 1920 → 3840, đọc. Trả lại. Đổi góc 60° → 30°, đọc.
像素改成 3840，唸。還原。視野改成 30°，唸。
3
Trả lại. Cao 1,5 → 2,2 m, đọc. Cuối cùng px xuống 1280, đọc.
還原。高度改成 2.2 m，唸。最後像素降到 1280，唸。
Hai cách khác nhau cho ra cùng một con số. Cách nào phải trả giá?
兩個完全不同的做法，得到一模一樣的數字。哪一個要付出代價？
6 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這一輪不碰行人，只碰規格。行人就放在三十公尺，整輪都不要動它。
（預期讀值，請依序寫在白板上：基準 ±0.33、3840 px ±0.16、30° 視野 ±0.16、高度 2.2 m ±0.22、1280 px ±0.49。）
第一個數字是基準：正負零點三三。大家記住這個數字，接下來四個都跟它比。
第一次改：像素從一千九百二十加倍到三千八百四十。 誤差從零點三三掉到零點一六，剛好少了一半。合理——像素加倍，每一格代表的角度就減半，數得更細。
第二次改：把像素還原，改成把視野從六十度縮到三十度。 唸出來也是零點一六。
（停在這裡，讓全班看白板上這兩個一模一樣的數字。）
同樣是零點一六，但這兩件事完全不一樣。請問哪一個要付出代價？
（等學生回答。預期會有人說「縮視野看不到旁邊」。）
對。加倍像素是花錢——感測器更貴、資料量加倍、電腦要算得更快。縮小視野是花範圍——你把左右兩邊切掉了一半。三十公尺外正前方的行人看得更準，但路口斜側方衝出來的機車，你根本沒把他放進畫面裡。
真車的前視鏡頭大多是五十到六十度，就是因為視野不能再縮了。要更準，只能往像素和算力砸錢。
第三次改：高度從一點五加到二點二公尺。 零點二二。有改善，但沒有前兩個多——而且這是把相機架到車頂行李架的高度，一般轎車做不到。所以安裝高度是有限的工具。
第四次改：像素降到一千二百八十。 零點四九。
這是反過來看的：如果為了省錢用便宜的鏡頭，三十公尺外的誤差就從三十三公分變成四十九公分。那十六公分，就是你省下來的那筆錢。
（收尾一句：規格表上每一個數字，背後都是一個要付錢或要犧牲別的東西的決定。）

## Slide 7
Người không nhỏ đi — khe giữa hai kênh rộng ra
不是人變小了，是線跟線之間的縫變寬了
LiDAR 64 kênh
光達 64 線
10 m
10 公尺
40 m
40 公尺
tia chúc xuống chạm đất
朝下的射線打在地面
10 m
22 × 14 = 308
40 m
5 × 3 = 15
Người cao 1,7 m, rộng 0,5 m · kênh cách nhau 0,43°, điểm cách nhau 0,2°
行人高 1.7 m、寬 0.5 m｜線距 0.43°、點距 0.2°
Khe giữa hai kênh: 7,5 cm ở 10 m, 30 cm ở 40 m. Xa gấp 4 → điểm còn 1/16.
兩條線之間的縫：10 公尺 7.5 公分，40 公尺 30 公分。距離四倍，點數剩十六分之一。
7 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這一頁回答一個同學看到點雲圖一定會問的問題：點雲看起來密密麻麻，為什麼一個人身上只有十幾點？
先看左邊這張側視圖。左邊那個深色方塊是車頂的光達，從它射出去的那些線，就是掃描線。
請注意一件事：圖上兩個人畫得一樣高。他們本來就一樣高，都是一米七。我沒有把遠的那個畫小，因為這一頁要看的不是人變小，是線變疏。
近的那個人在十公尺，你數一數，有八條線穿過他，我在交點上點了紅點。遠的那個人在四十公尺，只剩兩條。距離四倍，穿過的線剩四分之一。
為什麼？因為光達的規格是角度，不是長度。六十四條線平均分佈在垂直二十七度裡，相鄰兩條永遠差零點四三度。這個角度不會變，但射得愈遠，兩條線之間張開的實際距離愈大——像手電筒的光錐，愈遠愈散。零點四三度在十公尺處張開七點五公分，在四十公尺處張開三十公分。
再看地面。朝下的那幾條線，大多在車子附近就打到地面了，我在落點畫了灰點。這也是為什麼點雲圖裡車子周圍那一圈圈同心圓特別密——大部分的點其實都花在近處的地面上。
現在看右邊。這兩個框代表同一個人，框一樣大，但左邊塞滿了點，右邊只有幾顆。
十公尺：身高一點七除以零點零七五，二十二條線；身寬零點五除以零點零三五，十四個點。二十二乘十四，三百零八點。
四十公尺：一點七除以零點三，五條線；零點五除以零點一四，三個點。五乘三，十五點。
右邊那十五顆點，就是自駕車在四十公尺外看到的全部。
（如果有同學問：那為什麼規格書寫每秒一百萬點？因為那是整個三百六十度加起來的。一圈是一千八百個方位乘六十四線，十一萬五千點，一秒十圈就是一百多萬。但這一百多萬點是灑給整個世界的，四十公尺外那個人只分到十五點——大約是一圈的萬分之一。）
所以下次看到漂亮的點雲圖，要記得問一句：這是單一瞬間掃出來的，還是很多幀疊起來的？測繪車停在原地掃幾分鐘，當然可以密到像照片。

## Slide 8
Số kênh LiDAR: bao nhiêu điểm trên một người
光達線束數：一個人身上有幾點
«Kênh» = số tia laser xếp chồng theo chiều dọc. 64 kênh trải đều trong 27°, hai kênh cách nhau 0,43° — khe đó rộng 7,5 cm ở 10 m, nhưng 30 cm ở 40 m.
「線束」＝垂直疊了幾支雷射。64 線分佈在 27° 內，相鄰兩線差 0.43°——這道縫在 10 公尺寬 7.5 公分，到了 40 公尺就變成 30 公分。
Số kênh 線束數 | 10 m | 20 m | 40 m | 80 m | Ý nghĩa 意思
16 kênh 16 線 | 70 | 14 | 3 | 0 | Rẻ. Ngoài 40 m gần như vô dụng với người đi bộ 便宜。40 公尺外對行人幾乎沒用
32 kênh 32 線 | 154 | 35 | 6 | 1 | Đủ cho tốc độ thấp trong đô thị 市區低速大致夠用
64 kênh 64 線 | 308 | 77 | 15 | 2 | Mức phổ biến của xe thử nghiệm 試驗車常見的等級
128 kênh 128 線 | 630 | 154 | 33 | 5 | Đắt hơn nhiều. Số điểm gấp đôi 64 kênh 貴很多。點數是 64 線的兩倍
Đọc cột 80 m: 16 kênh cho 0 điểm, 128 kênh cho 5. Tiền mua chính là những điểm ở xa.
請看 80 公尺那一欄：16 線 0 點，128 線 5 點。多花的那些錢，買到的就是遠處那幾個點。
8 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 先解釋表頭那個詞：線束數，規格表上寫 channel，中文叫線或線束。
光達裡面不是只有一支雷射，是垂直方向疊了好幾支。十六線就是疊了十六支，六十四線就是六十四支。這一疊雷射一邊轉一邊發射，轉一圈下來，就在車子周圍的空間裡畫出十六圈或六十四圈——像樓房的樓層一樣，一層一層疊上去。
（可以用手比：手掌打平當成一條掃描線，往上疊幾層。線束愈多，層跟層之間愈密。）
所以線束數決定的是上下方向有多密。
這裡有一個同學一定會問的問題：線束數從頭到尾都是六十四，為什麼十公尺有三百零八點、四十公尺只剩十五點？
關鍵在於：光達的規格是角度，不是長度。六十四條線平均分佈在垂直二十七度裡面，所以相鄰兩條線永遠差零點四三度。這個角度不會變，但同樣一個角度射出去，愈遠張開的實際距離愈大——像手電筒的光錐，愈遠愈散。
算給大家看。零點四三度在十公尺處張開七點五公分，在四十公尺處張開三十公分。水平方向每零點二度一個點，在十公尺是三點五公分，四十公尺是十四公分。
現在把人放進去。一個人高一點七公尺、寬零點五公尺。
十公尺：一點七除以零點零七五，大約二十二條線掃到他；零點五除以零點零三五，大約十四個點。二十二乘十四，三百零八。
四十公尺：一點七除以零點三，只剩五條線；零點五除以零點一四，只剩三個點。五乘三，十五。
（請在白板上把這兩組乘法並排寫出來，這一頁就靠這兩行。）
所以不是雷射變少了，是六十四條線之間的縫，在遠處變寬了。距離變四倍，縫寬就變四倍，上下少四倍、左右也少四倍，相乘就是十六分之一。
八十公尺的時候縫已經有六十公分寬，比人還寬，整個人只夾得到兩個點。十六線的縫是六十四線的四倍，所以八十公尺那一格是零——人整個掉進縫裡，一條線都沒打到。
好，現在看表。這張請大家抄下來，因為它把「貴」和「便宜」講成了具體的數字。
先看十公尺那一欄。十六線七十點，一百二十八線六百三十點。差九倍，但老實說七十點已經夠用了——在十公尺，便宜的光達也看得清清楚楚。
現在看八十公尺那一欄。十六線：零點。完全看不到。一百二十八線：五點。
零和五的差別，就是能不能在八十公尺外發現一個人。
所以錢買到了什麼？不是買到「看得比較清楚」，是買到遠處那幾個點。而遠處那幾個點，決定了這台車能開多快——你要在八十公尺外發現行人，才有餘裕在高速公路上安全減速。
反過來說，如果這台車只在園區裡用，時速二十，那十六線就夠了，花錢買一百二十八線是浪費。
這就回到第二週講的 ODD：感測器的規格和運行條件是綁在一起的。我們第三節會再回到這件事。

## Slide 9
Lượt 2 · 第二輪上台
Giữ người đi bộ ở 40 m. Đổi số kênh LiDAR: 64 → 16 → 128.
行人固定在 40 公尺。把光達線束數改成 64 → 16 → 128。
1
Bấm nút LiDAR bên trái để mở tham số, rồi kéo thanh “số kênh”
先點左邊的「光達」展開參數，再拉「線束數」那條
2
Mỗi lần đọc số điểm, và đọc dòng gợi ý ngay dưới thanh trượt
每次唸出點數，也唸出滑桿下面那行提示
3
Khoảng cách 40,0 m có đổi không? Vì sao?
距離 40.0 m 有變嗎？為什麼？
Câu hỏi cuối là bẫy. Nghĩ kỹ trước khi trả lời.
最後一題是陷阱。想清楚再回答。
9 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第二位同學。這一輪要動參數，所以先點左邊的「光達」那顆按鈕把參數展開。
（預期讀值：40 公尺處，64 線 15 點、16 線 3 點、128 線 33 點。滑桿下方提示會顯示相鄰線束間隔，例如 64 線是 0.43°、16 線是 1.80°。）
現在問最後那一題：距離那個數字有變嗎？
（預期答案：沒有，一直都是 40.0 m。）
沒有。不管十六線還是一百二十八線，距離都是四十點零公尺。
這是陷阱的地方，也是很重要的觀念：線束數不影響「一個點」量到的距離準不準，它影響的是有沒有打到、打到幾點。
光達量距離的方式是算雷射飛出去再回來的時間。那是計時電路的事，單點精度大概正負兩公分，跟你有幾條線完全沒關係。十六線和一百二十八線打在同一個位置，那一個點回報的距離一樣準。
不過這裡一定會有同學舉手問：點比較多，不是應該比較準嗎？
問得很好，而且方向是對的——只是「準」這個字要分成兩件事講。
第一件事是「這個點離我多遠」。這件事點多不會比較準，理由剛剛講過了。
第二件事是「那個東西在哪裡、有多大、是什麼」。這件事點多就差很多。
我舉個例子。四十公尺外，十六線只打到三個點。這三個點告訴你那邊有東西，但那個東西的左右邊界在哪裡？你算不出來。六十四線有十五個點，你就量得出他大概多寬、中心在哪裡。
（在白板上畫兩排點：一排三顆、一排十五顆，圈出中心和寬度。）
而這件事才是真正要命的。 自駕車要決定的不是「他離我四十公尺」，是「他站在我的車道裡面還是外面」。那是左右的判斷，靠的是點的分布，不是單點的距離。三個點你判斷不出來，十五個點才行。
還有一點給程度比較好的同學：很多個點確實可以互相平均，把隨機誤差平掉一些。但這個好處是根號的——點數從三個變十五個，是五倍，誤差只降到大約零點四五倍，不是降到五分之一。你花四倍的錢從六十四線升到一百二十八線，換到的距離精度改善很有限，換到的形狀改善才是重點。
所以整句話應該這樣講：線束數買的不是「這個點多遠」，是「那是什麼、在哪裡、多大、往哪走」。
如果有人跟你說「這顆光達比較準」，你要追問一句：你說的準，是單點測距的精度，還是遠處看得出形狀？這是兩個完全不同的規格，價錢也差很多。
（補一句工具的限制：我們的工具為了教學，距離是直接算出來的，沒有加測距雜訊，所以永遠顯示四十點零。真機每一個點都會有正負兩公分左右的跳動。）
大家記住這句話，期末專題寫規格的時候會用到。

## Slide 10
Thực hành 4 · 第四輪上台：從 30 公尺拖到車頭前
Kéo người từ 30 m vào sát đầu xe. Ghi lại: loại nào biến mất, loại nào xuất hiện.
把行人從 30 公尺一路拖到車頭前。記下來：哪一種消失了，哪一種出現了。
1
30 m → 10 m → 4 m: loại nào suốt cả đoạn đều không có số?
30 m → 10 m → 4 m：哪一種從頭到尾都沒有數字？
2
Siêu âm bật lên ở mấy mét? LiDAR tắt ở mấy mét?
超音波在幾公尺的時候跳出來？光達在幾公尺的時候消失？
3
Ở 1 m, ai còn nói được “có người ngay trước mũi xe”?
拖到 1 公尺，還有誰能告訴你「車頭前有人」？
Càng gần càng dễ thấy? Kéo vào rồi biết.
愈近愈容易被看到？拖進去就知道不是。
10 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這一輪反過來走：從遠拉到近。請一位同學上來，慢慢拖，每停一個點就唸一排數字。
（預期讀值，建議在白板上畫一個五欄的表，一邊拖一邊填：
三十公尺：相機 ±0.33、光達 28 點、雷達 30.0、超音波沒有、熱像 20 px
十公尺： 相機 ±0.04、光達 308 點、雷達 10.0、超音波沒有、熱像 62 px
四公尺： 相機 ±0.01、光達 1925 點、雷達 4.0、超音波 4.00 ← 第一次出現、熱像 153 px
三點四公尺：光達消失「落在近距離盲區內」、超音波 3.40
一公尺： 光達還是沒有、超音波 1.00、雷達 1.0、熱像 516 px）
先講第一題。三十公尺到四公尺，哪一種一路都沒數字？
（預期答案：超音波。）
對。超音波在工具裡只到四點五公尺，四公尺才第一次亮起來。它不是壞掉，它天生就只管停車的距離。
第二題比較重要。繼續拖，拖到三點五公尺以下——
（讓同學親眼看到光達那張卡變成紅字。）
光達不見了。這就是我們剛剛那張圖講的盲區：車頂光達，車身周圍三點五公尺以內完全看不到。
請注意這裡有一段接力：超音波從四點五公尺開始有，光達到三點五公尺才沒有。中間那一公尺，兩個都在。這是設計出來的，不是巧合——如果超音波只到三公尺，那三到三點五公尺這一段就會是沒有任何感測器的空窗。
第三題。一公尺的時候，還有誰？
（預期答案：超音波、雷達、相機、熱像；就是沒有光達。）
所以答案是：那顆最貴、點最多、大家最信任的光達，在你腳邊那一圈完全看不到。補上那一圈的，是車上最便宜的超音波——一顆幾百塊。
最後問全班一句：東西愈靠近車子，是不是愈容易被偵測到？
（多數人會說是。答案是不一定。遠有遠的問題——點太少；近有近的問題——根本不在視野裡。）
這就是為什麼車上要裝一整套，而不是挑一個最好的。

## Slide 11
Cùng số tia đó: trải rộng ra thì thưa, dồn hẹp lại thì dày
同樣那些射線：攤得愈廣就愈稀，集中起來就愈密
Góc rộng 120°
廣角 120°
120°
Thấy hết cả ngã tư, nhưng ở 50 m người chỉ chiếm 9 điểm ảnh.
整個路口都看得到，但 50 公尺外的人只佔 9 個像素。
Góc hẹp 30°
窄角 30°
✕
✕
30°
Ở 50 m người chiếm 36 điểm ảnh — nhưng hai bên biến mất.
50 公尺外的人佔 36 個像素——但兩側整個不見了。
Xe thật không chọn một bên: lắp một cái hẹp nhìn xa, thêm mấy cái rộng nhìn gần.
真車不二選一：裝一顆窄的看遠，再加幾顆廣的看近。
11 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 這一頁把前面兩個東西合起來講。
相機的像素數是固定的，光達每一圈打的點數也是固定的。這叫預算。
請看圖。兩張圖裡射線的條數一模一樣，都是十五條，唯一的差別是攤開的角度。
左邊攤在一百二十度裡。三個目標——正前方的行人、左邊的車、右邊的車——全部都在視野裡，一個都沒漏。但你看那些射線之間的縫有多寬。
右邊集中在三十度裡。同樣十五條，密了四倍。可是左右兩台車呢？
（指給學生看那兩個灰掉的、打叉的圖示。）
掉出去了。完全看不到。
用數字講更清楚。一千九百二十個像素攤在一百二十度裡，每一度只分到十六個像素，五十公尺外一個人只佔九個像素——九個像素能看出那是人還是柱子嗎？很勉強。同樣的相機把視野縮到三十度，每一度分到六十四個像素，同一個人變成三十六個像素，清清楚楚。
代價就是圖上那兩台車。
所以同一份預算，看得廣和看得清，只能選一個。
那真車怎麼辦？答案很務實：裝好幾顆。一顆窄視野的看遠方，專門負責高速公路前方兩百公尺；幾顆廣視野的看近處，負責路口和兩側。各司其職。
大家下次看到自駕車的照片，可以數數看它身上有幾顆相機。Waymo 第六代是十三顆。不是他們愛花錢，是因為一顆做不到兩件事。
這也是為什麼感測器配置沒有標準答案——每一家對「要在什麼條件下營運」的答案不一樣，配置就不一樣。

## Slide 12
▶ Video · 業界真的在吵這件事
Camera hay LiDAR: cuộc tranh cãi lớn nhất của ngành
相機派還是光達派：這一行最大的爭論
Tesla
8 camera · không LiDAR*
8 顆相機・不裝光達*
Rẻ — nhưng khoảng cách phải suy ra.
便宜——但距離是算出來的。
Waymo
29 cam · 5 LiDAR · 6 radar
29 顆相機・5 顆光達・6 顆雷達
Đắt — nhưng đo thẳng ra mét.
貴很多——但距離是直接量到的。
▶
Tesla, Waymo and the camera vs. lidar showdown
CNBC Television ·
https://www.youtube.com/watch?v=_IQvKtuVKUA
Bên camera: rẻ, giống mắt người, dữ liệu nhiều để huấn luyện
相機派：便宜、跟人眼一樣、資料多好訓練
Bên LiDAR: đo thẳng ra mét, không phải đoán
光達派：直接量出公尺，不用猜
Câu hỏi: hai bên đang cãi về ĐỘ CHÍNH XÁC hay về TIỀN?
問題：兩邊吵的到底是精度，還是錢？
*Cấu hình theo công bố của hãng, tính đến 9/2026. Sau video, nhìn lại bảng vừa nãy.
＊配置依各廠公開資料，資料時點 2026 年 9 月。看完回頭看剛剛那張表：每一種改善都有代價。
12 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 講到這裡，剛好可以看一支影片，因為這一節算的東西，正是這一行吵了十年的問題。
（建議播 2–3 分鐘。需要網路；沒網路就跳過，直接接下一頁。）
先看左邊這兩台車，它們代表了兩條完全不同的路線。
上面那台是特斯拉。車上只有一種感測器：相機，八顆，車頂前緣、車側、車尾各幾顆。沒有光達。他們的主張是：人類也只用兩隻眼睛就會開車，那電腦為什麼不行？既然相機便宜，就多裝幾顆、把演算法做好。
下面那台是 Waymo。你看車頂上有三種不同顏色的圖示——綠色是光達、藍色是相機、橘色是雷達。二十九顆相機、五顆光達、六顆雷達。他們的主張是：相機的距離是「推」出來的，光達是「量」出來的，安全的事情不要用推的。
（這兩組數字是各廠公開的配置，資料時點寫在下面那行：二〇二六年九月。特斯拉不同年份的硬體版本配置不太一樣，Waymo 每一代也在變，所以這是一個時間點的快照，不是永遠不變的事實。）
請大家注意一件事：這不是「有錢沒錢」的差別，是「要在什麼條件下營運」的差別。Waymo 只在畫好高精地圖的幾個城市跑無人計程車，可以把成本攤在營運上；特斯拉要把車賣給全世界的消費者，每多一千塊美金的感測器，乘上幾百萬台就是天文數字。
看的時候請帶著今天算過的數字。
相機派的論點：便宜、解析度高、跟人眼原理一樣、而且路上跑的車多，資料好收集拿去訓練。
光達派的論點：距離直接量出來，不用假設地面是平的，也不受光線影響。
我要大家想的是第三個問題：他們吵的到底是精度，還是錢？
（預期討論：兩者都有。光達現在便宜很多了，但還是比相機貴；另一方面，相機的誤差可以靠演算法和多鏡頭改善，不是只能認命。）
看完以後回頭看我們剛剛那張表。解析度加倍要花錢，視野收窄要多裝一顆，裝高會多出盲區——沒有一條路是免費的。這一行到現在還沒有共識，不是因為誰笨，是因為每一條路的代價不一樣，而且他們對「要在什麼條件下營運」的答案不一樣。
這個問題第三節講完 ODD 之後，你們會更有感覺。

## Slide 13
Cùng một chiếc xe, cùng một LiDAR — chỉ đổi chỗ lắp
同一台車、同一顆光達，只改裝的位置
Lắp ở đầu xe · cao 0,8 m
裝在車頭・高 0.8 公尺
0.8 m
0.8 m
Vùng mù chỉ 0,8 m → THẤY
盲區只到車頭前 0.8 公尺 → 這個小孩看得到
Nhìn được sát xe, nhưng xe phía trước che mất tầm xa.
車身旁邊看得到，但遠處容易被前車擋住。
Lắp trên nóc · cao 1,8 m
裝在車頂・高 1.8 公尺
1.8 m
3.5 m
Cả 3,5 m là vùng mù → KHÔNG THẤY
車頭前 3.5 公尺全是盲區 → 這個小孩看不到
Đổi lại: nhìn xa hơn, vượt qua được xe phía trước.
換來的是看得遠，可以越過前車看更遠的地方。
Tam giác đỏ = vùng mù: dưới tia thấp nhất, trên mặt đất, ngoài thân xe. Không chỗ lắp nào đúng tuyệt đối.
紅色三角形就是盲區：紅線以下、地面以上、車身以外，這一整塊光達都看不到。
13 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 最後一個參數，跟前面都不一樣——它不是規格，是安裝位置。
請看這張圖。兩台車一模一樣，光達也是同一顆，唯一的差別是裝在哪裡。左邊裝車頭，離地零點八公尺；右邊裝車頂，離地一點八公尺。
先看那條紅線。光達的垂直視野有一個下緣，最低的那一條射線會朝斜下方射出去，打到地面。從車頭到那個落地點之間——就是圖上紅色那一段——光達什麼都看不到。這就是盲區。
這裡要特別講清楚一件事：盲區不是地上那一條線，是紅線以下的那整個三角形。紅線以下、地面以上、車身以外，這一整塊立體的空間，光達通通看不到。所以不管那個小孩是站著、蹲著還是趴著，只要他在這個三角形裡面，光達就是抓不到他。
（如果把車轉一圈來看，這個三角形其實是繞著車子一圈的，像一條看不見的裙子。工具的俯視畫面上，那個紅色虛線圓圈就是它的邊界。）
道理很簡單：裝得愈高，最低那條線要飛得愈遠才落地，所以三角形就愈大。車頭是零點八公尺，車頂變成三點五公尺，差了四倍多。
現在看那個小孩。兩張圖裡他站的位置完全一樣，都在車頭前兩公尺。
左邊那台，兩公尺大於零點八，他在盲區外面，看得到，所以是綠色的。
右邊那台，兩公尺小於三點五，他整個人掉在紅色裡面，看不到，所以是紅色的。
請注意這裡要講精確一點：不是「兩公尺的小孩看不到」，而是三點五公尺以內的小孩通通看不到。圖上放兩公尺，只是挑一個具體的位置讓大家看。你把他放在三公尺、一公尺、甚至貼著保險桿，結果都一樣——全部在三角形裡面。
（停一下，讓全班看清楚這兩個顏色的差別。）
同一顆光達、同一個小孩、同樣的距離，只因為光達裝高了一公尺，就從看得到變成完全看不到。這是真實世界發生過的事故型態——車子起步的時候撞到蹲在車頭前的小孩，駕駛和感測器都沒有看到他。
那是不是車頭比較好？
（等學生回答。預期會有人說對。）
不見得。裝車頭有兩個問題。第一，前面一台車擋著，你就什麼都看不到了；裝車頂可以越過前車看更遠。第二，車頭離地面近，往前看的角度很平，遠處的地面糊成一片——就是我們剛剛講相機安裝高度那個道理，光達也一樣。
所以車頂和車頭各有各的問題，沒有絕對的對錯。
那近距離那圈盲區怎麼辦？答案在圖的最下面：所以才需要超音波。超音波只有幾公尺，剛好補的就是這一圈。
（現場示範，約兩分鐘：把行人拖到 1 公尺以內。光達會出現紅字「落在近距離盲區內（3.5 m）」，這時唯一還讀得出距離的是超音波。接著把「安裝位置」滑桿從 1 改成 0，光達就回來了，而且卡片上的盲區數字會從三點五變成零點八，畫面上那個紅色虛線圈也會縮小。）
先讓全班猜：東西離車子愈近，是不是愈容易被偵測到？多數人會說是。拖進去就知道不是。
這就是為什麼感測器要一整套，而不是挑一個最好的。
下一節我們要加進最後一個變數——天氣。今天算的所有數字，全部是晴天。

## Slide 14
Thực hành 5 · 第五輪上台：同一個距離，換不同的東西
Giữ nguyên 30 m. Đổi mục tiêu: người lớn → trẻ em → xe máy → ô tô.
距離固定在 30 公尺。把目標換成：大人 → 小孩 → 機車 → 汽車。
1
Người lớn 28 điểm. Đổi sang trẻ em: còn mấy điểm?
大人是 28 點。換成小孩：剩幾點？
2
Ô tô mấy điểm? Vì sao chênh nhau nhiều thế?
汽車是幾點？為什麼差這麼多？
3
Cùng 30 m, cùng cảm biến — ai là người nguy hiểm nhất?
同樣 30 公尺、同樣的感測器——誰最危險？
Thông số cảm biến được đặt theo người lớn. Trẻ em thì sao?
感測器的規格是用「大人」訂出來的。那小孩呢？
14 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 最後一輪，距離完全不動，就放在三十公尺。我們只換目標。
（預期讀值：大人 28 點、小孩 12 點、機車 49 點、汽車 102 點、號誌 12 點。熱像的像素也一起唸：大人 20、小孩 13、汽車 18。）
大人二十八點，小孩十二點。
（停一下。）
少了一半以上。為什麼？因為小孩在工具裡是零點三五公尺寬、一點一公尺高，大人是零點五乘一點七。寬度和高度都小，兩個方向一起縮——又是我們今天講了一整節的那件事，兩個方向同時縮，數量掉得特別快。
汽車是一百零二點，公車更多。所以在光達眼裡，車子是很明顯的東西，人是模糊的東西，小孩是最模糊的東西。
第三題：誰最危險？
（預期答案：小孩。）
對，而且原因不只是點數少。請大家想一想：感測器的規格、測試的標準、工程師在辦公室裡驗收用的那個假人，大部分是照著成年人的尺寸訂的。小孩比較矮、比較窄、移動路線比較難預測，而且常常從停放的車子中間突然衝出來——那個位置剛好是遮蔽最嚴重的地方。
這不是工具裡的數字遊戲，這是真實的行人偵測難題。歐盟的新車安全評鑑這幾年就特別加考「兒童從車陣中衝出」這個情境，就是因為原本的測試抓不到這種狀況。
（如果時間還有，讓同學把號誌也拉出來看：十二點，而且雷達那張卡寫「未分類障礙物」。號誌桿又細又不反光，對光達來說跟小孩一樣難。所以紅綠燈只能靠相機讀——這件事第一節講過，今天用數字印證了一次。）

## Slide 15
Tổng kết tiết 2 · 第二節小結
Xa gấp đôi: sai số gấp bốn, số điểm còn một phần tư
距離變兩倍：誤差變四倍，點數剩四分之一
Sai số camera ≈ d² × θ ÷ h. Khoảng cách gấp 4 thì sai số gấp 16.
相機誤差 ≈ d² × θ ÷ h。距離四倍，誤差十六倍。
Số điểm LiDAR cũng rơi theo bình phương. Ở 80 m: 16 kênh cho 0 điểm, 128 kênh cho 5.
光達點數也按平方掉。80 公尺：16 線 0 點，128 線 5 點。
Số kênh không làm khoảng cách chính xác hơn — nó quyết định có bắt được vật hay không.
線束數不會讓距離更準——它決定的是抓不抓得到那個東西。
Nhìn rộng đổi lấy nhìn rõ. Tiết sau thêm một biến nữa: thời tiết.
看得廣和看得清互換。下一節再加一個變數：天氣。
15 / 15
Tiết 2 · 第 2 節
Notes: 第二節收起來。
第一，相機的誤差公式：d 平方乘 θ 除以 h。距離四倍，誤差十六倍。三個參數裡，解析度和視野要花錢，安裝高度幾乎免費但改善有限。
第二，光達的點數也是平方掉。八十公尺那一欄，十六線是零點，一百二十八線是五點。錢買到的就是遠處那幾個點。
第三，這句話最容易搞混：線束數不會讓距離更準，它決定的是抓不抓得到。
第四，看得廣和看得清是互換的，所以真車裝好幾顆，各司其職。
最後提醒一件事：今天所有的數字，全部是晴天白天算出來的。下一節我們把天氣加進去，你們會看到這些辛苦買來的規格，在大雨和濃霧裡可以掉到什麼程度。
下課。